# 关于住宅建筑给排水施工技术与节能技术的应用论文_陈江

身份证号码：36250219880228XXXX

【摘 要】在我国的经济发展的基本原则中住宅建筑排水工程也属于其中的一项，要对住宅建筑在节水方面的能力进行加强，这样才能推动住宅建筑经济的发展。但是在当前我国的住宅建筑给排水节能节水技术方面存在着许多的问题，这些问题都需要我们及时的进行解决。文章就从住宅建筑给排水节能节水技术措施进行分析。

【关键词】住宅建筑；给排水施工；节能技术

引言

近几年来，由于人类的汲取和浪费，导致世界范围内水资源严重匮乏，使水资源短缺已经成为世界性问题。住宅建筑行业是用水量比较大的行业之一，同时也直接关系到人们日常生活和工作中对水资源的利用效率，为了能够有效提高水资源的利用效率，在对住宅建筑给排水工程进行设计的过程中，就需要重视工程的节能节水。本文以提高我国对水资源的利用效率为主要目的，对节水节能技术在住宅建筑给排水中的应用进行探讨。

1、给排水节水节能技术应用现状

1.1水资源浪费比较严重

基本每个住宅建筑的给排水都存在水资源的浪费现象，主要原因是给水的压力超出出水的压力很多，造成水资源的超额流出。这些不仅仅给工程住宅建筑带来损失，也给生态带来伤害。比如一些居民不注重用水系统的设计管理，在居家设备采购时，图少花钱，购买一些耗水以及高能耗的物件，但常常忽略对整个住宅建筑用水的科学管理。

1.2热水系统干管循环浪费

热水系统干管循环浪费主要体现为：一是当制热设备开启后，不能实现即开即热，启动一段时间后才能使用；二是往往要把原来滞留在水管中的冷水首先排放掉，才能保证热水设备的正常使用。同时，冷热水供应系统也会导致热水流经冷水管道时的能量浪费[1]。在这两个过程中，势必造成热能和水资源的浪费。

1.3给排水设备渗漏问题

给排水管道渗水漏水的问题在住宅建筑中举不胜举，造成水资源浪费十分严重，比如在管道使用中，由于材料不合格或是管道的老化锈蚀造成管道损坏或者是出现砂眼，这些漏掉的水也会给居民和国家造成巨大的水资源浪费。甚至造成水资源被锈蚀的管道污染问题。

2、优化给排水施工节水节能设计

2.1改变传统给水方式

在住宅建筑给水方面，我国大多数城市所采用的都是传统生活水泵，不仅供水的方式单一，而且无法保证住宅建筑，尤其是高层住宅建筑的供水质量，最重要的是还会造成较为严重的能源浪费。因此，在住宅建筑给排水工程的节水节能设计中，首要任务就是要改变传统的给水方式，采用新型变频可调泵进行住宅建筑给水。这样不仅能够有效解决传统水泵供水方式单调和供水质量不高的问题，还能够对二次污染进行有效防治，在确保将优质自来水供给到每家每户的同时，最大限度降低水资源和其他能源的消耗。

2.2合理设计配水点的水压

①要采用先进的节水节能技术，配置节水节能设备，并确保所有参数都符合住宅建筑的供水设计标准。②为了确保供水系统供水的高效性，在对供水区域进行合理划分之后，可以采用垂直分区室外水压供水的方法来提高供水质量，并根据用水量的不同，设置不同的供水量[2]。③在给排水工程施工完成之后，要对水泵的整体性能进行测试，对管网压力值进行计算，分析其是否符合施工要求。如果存在问题，及时进行解决。

2.3对减压装置进行合理设计

在现代化的住宅建筑给排水节能节水设计中，减压装置是不可或缺的一种装置。拥有高效的减压装置，就能够在有效提高住宅建筑给水稳定性的同时，最大限度降低能源的消耗，更好地实现节水节能。因此，在住宅建筑给排水节能节水设计中，一定要对减压装置进行合理设置。①要确保其能够对水压进行智能调节，避免造成水流浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②要确保在供水过程中其能够自动降低供水阻力，在确保供水稳定性的同时，降低能源消耗。③减压装置的自动调压范围一定要足够大，确保其能够满足任何情况下的供水调压需求。

3、加强对先进节水节能装置的应用

3.1发展中水系统

在大多数住宅建筑中，卫生间和厨房是用水量最大的地方，因此，要想实现高效的节水节能，就需要做好厨房卫生间的节水节能设置。对于厨房而言，最大浪费就是没有实现水资源的二次应用，比如洗菜的水，就没有实现二次利用直接排放，造成不必要的浪费。而对于卫生间而言，最大浪费在于没有对热水循环系统进行有效设置，没有实现洗澡水的二次利用。因此，为了能够更好地实现节水节能，在住宅建筑给排水工程中就需要加强对中水系统的利用。在住宅建筑给排水设计中要设计中水系统，对所有中水进行集中处理，实现二次利用。

3.2使用先进节水型卫生器具

现在市场上技术比较成熟的节水型卫生器具的节水节能性都比较强，用其取代传统低效率的卫生器具可取得较好的节水效果，比如节水型便器、节水型洗涤器具以及节水型淋浴器具等，其中节水型便器包括双冲洗量坐便器、气动与真空式大便器等节水型便器，包括节水延时自闭冲洗阀等，用水量大于9L的便器不得使用，尽量推广冲水量小于6L的便器，以节约用水。节水型洗涤器具主要包括瓷片式水龙头、高效节水洗衣机、洗碗机等，使用节水型家电也可取得较好的节水效果。

4、提高水资源重复利用率与可持续利用率

4.1加强对水处理系统的构建

要实现水资源的可持续利用，节能减排，就要最大程度上降低新鲜水的消耗与取用，将污水、废水的排放降低在最小范围，控制水环境污染。水资源管理不仅要充分重视开源节流，更要重视污水的再生利用，从生活污水的二次利用开始，把一部分污染较轻的生活污水回流至供水环节，改变水源开发、利用的传统模式，提高水的重复利用率，一水多用，降低水资源的消耗与浪费，节约用水，实现水资源的良性循环[3]。为此，在住宅建筑给排水系统设计中，还应该构建专业的水处理系统，并以可再生能源或者是生物能为能源对污水进行处理。比如对于一些日照比较充足的地区，在构建水处理系统的过程中可以采用太阳能为系统能源；对于一些生态系统比较完善的地区，可以对生物能进行充分利用，通过生态链来实现污水净化；而对于一些风能比较发达的地区，则可以以风能为系统主要能源，进而在实现能源低消耗的同时，也实现污水的零排放。

4.2对雨水进行收集利用

雨水利用就是收集雨水，采取一定的处理措施后再进行利用。雨水处理需要通过特定的设施及药剂处理才能完善，以保证水质与相关标准要求相符。雨水经过处理后可以用作冲洗厕所、绿化环境、景观用水等，凡是可以达到中水水质应用标准的地方均可使用。充分利用雨水可以减少用水量，降低污水处理成本。现在常用的雨水收集方法主要有两种:一种是利用地面的坡度把雨水集中到雨水沉淀池；另外一种则是利用专门的管道把住宅建筑物顶的雨水收集到雨水沉淀池中。一个完整的雨水集蓄池包括三个部分，即汇集、蓄存及利用。由于雨水流量不易控制，因此雨水的汇集是整个系统中比较困难的一部分。住宅建筑设计中选择材料时，注意其渗水性能的选择，设置好储水设备，用于雨水的收集与存储。雨水沉淀池也要做好等级划分，通常最后一级的沉淀池的水才会直接流入蓄水池，再直接送入中水系统。雨水处理后的用途不同，处理流程也有差别，不接触人体的水质要求较低，处理过程相对简单，反之则处理过程比较复杂。

5、结语

在住宅建筑中使用给排水节能节水技术的措施是非常重要的。它能够有利于对水资源的节约和环境的保护，还能促进生态环境的发展，能够实现水资源的可持续发展。

参考文献

[1]韩倩.住宅建筑给排水施工中节水节能技术探微[J].四川水泥.2016(01)：14-15.

[2]石茜；党晓杰.浅析节能技术在住宅建筑给排水设计中的应用[J].信息化建设.2015(12)：89.

[3]罗祝北.浅析住宅建筑给水排水设计中的节水节能相关问题[J].科教文汇(中旬刊).2015(10)：45.

论文作者:陈江

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13cfb4d90f2cd1051692e781.html