# 建筑节能技术在现代建筑工程中的应用论文_宋晨

身份证：37040219910616XXXX

摘要：现代建筑工程中，一个主要的方向就是建筑节能技术的应用，建筑节能技术也是帮助我国实现可持续发展的主要依靠，更是一个相对复杂的工程。具体过程中，应用建筑节能技术可以让建筑消耗降低，为人们提供健康舒适的居住环境。随着建筑节能技术的日趋成熟，企业一定要增强对建筑节能技术的重视，实现其在建筑工程中的有效应用，建造出绿色健康的建筑，最终促进建筑业的发展，为中国的发展做好良好的铺垫。本文主要分析了建筑节能技术在现代建筑工程中的具体应用。

关键词：建筑节能技术；现代建筑工程；应用

建筑节能技术是一种新技术，要求建筑过程中合理使用材料，有效利用能源，降低建筑材料的损耗，在保证建筑材料使用功能和室内温度的情况下，通过提高建筑物隔热保温性能以及资源利用的技术，使建筑物的采暖和消耗降到国家规定水平。我国全国总能耗中，建筑能耗占有很大的比例，尤其是我国正在建造一些高耗能的建筑，能源增长速度大大低于能源消耗速度，当前，电力、热力等优质能源的需求急剧增加，鉴于这种情况，建筑工程中要应用建筑节能技术，实现绿色建设、绿色发展。

一、现代建筑工程应用建筑节能技术的意义

当前，我国所面临的能源问题非常重大，能源消耗量也呈现出逐年递增的趋势，同时，受到客观条件的限制，我国能源利用效率也很低，只有发达国家的一半左右。随着我国城市化建设的快速发展，房屋等建筑数量逐渐增加，人们对建筑物的要求越来越高，更增加了我国建筑耗能，每一年建筑耗能占比也占到了全国总耗能的一半左右，建筑物在建设过程中，如果仍旧采用传统的设计建筑的方法，就会导致建筑材料消耗的增加，严重增强能源消耗负担，难以治理。相反的，如果采取严密有效的技术措施，能够有效降低建筑消耗，在现代建筑中应用节能技术，可以大大提升能源利用率，缓解我国能源紧缺的现状[1]。

二、建筑节能技术在现代建筑工程的具体应用策略

（一）外墙保温技术以及其应用

3.1.1外墙夹芯保温法及其应用

传统建筑中，很多都是采用单一的材料加厚墙体，从而起到保温的作用，这种方法，不但占用了较大的建筑面积，具体的保温效果也是有限的。当前，主要的保温方法主要有外墙夹芯保温法、外墙外保温等[2]。对于外墙夹芯保温技术来说，主要把保温材料放在内墙和外墙之间，用老砖或者混凝土空心砌块作为墙片，这样可以大大提升保护的有效。常见的保温材料有玻璃棉或者聚苯乙烯泡沫等。但是，由于其结构复杂，而且没有优秀的抗震效果，所以这种方法没有实现较好的应用。

3.1.2外墙外保温技术及其应用

最常用的外墙保温技术就是外墙外保温技术，应用这种技术时首先把保温层贴在外墙的外侧，然后再进行装饰，可以用膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰然后用玻璃纤维加强的系统也可以用聚苯板与砼一次现浇外墙外保温系统。外保温技术能够充分地保护主体结构，有效防止墙体外温度和紫外线对屋内部的影响，增加了房屋内部面积，使得浇筑造价降低。同时，外墙的外保温技术还可以防止外墙出现裂缝等现象，利于旧房改造等，具有很强的综合效应，是客户的首选。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）屋面节能技术以及其应用

在夏天时候，我国太阳辐射强度增大，建筑顶层的温度比其下一层的温度要高，最高的时候会高出4摄氏度，因此，建筑过程中，让屋顶的保温性和隔热性得到提升可以降低空调的使用效率，最终实现节能的目标。目前，倒置式屋面、屋面绿化以及屋面蓄水是主要的建筑节能技术。

3.2.1倒置式屋面技术及其应用

倒置式屋面主要改变传统的屋顶构造，实现防水层与保温层的颠倒，主要使用防水材料作为主要的保温材料如水泥膨胀珍珠岩等吸水性较好的材料，增强保温层的导热系数，同时，还可以把保温层铺在防水层的外面，降低防水层老化现象发生的频率。这种技术使用过程中比较方便，具有极佳的保温效果，降低了屋顶的结构负荷，屋顶可以再利用，这也是常用的屋顶节能技术。同时，在现代建筑应用绿化节能技术也可以促使建筑能耗的降低，同时实现环境的绿化，改善城市空气。

3.2.2屋面绿化技术及其应用

屋面绿化就是在建筑物的顶部或者天台种植花草树木，花草树木通过光合作用和吸收作用进行吸热和散热，降低屋顶的问题，减少电能的损耗，同时，还可以美化环境，用泥土以及建筑废料作为过滤层，技术应用的时候必须要做好防水工作。当前，屋顶防水工作仍旧没有完善的措施，这也是屋面绿化技术不能在大面积开展的主要原因。

3.2.3蓄水面技术及其应用

蓄水面技术也是一种重要的屋面节能技术，应用水吸热和散热的原理，首先打造防水屋面，然后在屋面蓄水，能够吸收太阳辐射的热量，经过实际测量，夏天的时候，蓄满水的屋面顶层的温度比普通屋顶的温度要低很多，很多建筑都已经开始应用蓄水屋面，但是蓄水量问题和屋顶防水性能仍旧存在一定的问题，需要重点研究。

（三）门窗节能技术以及其应用

当代建筑，为了提高建筑采光率，增强通风效果，门和窗所占的面积越来越大，同时，门窗给建筑能量造成的损失也原来越大。现代建筑中，主要的门窗保温技术主要目的是拓宽玻璃之间的空气层，借此来增强门和窗的保温性，这样就可以降低冬季采暖所消耗的能量。在窗框的材料选择方面，也有很多中，包括铝合金断热型材料、铝木复合型材料等，这些材料技术含量高，同时还兼具较小的导热性以及较好的密封性，生产与应用的过程中只消耗很少的能源，造成的污染也相对较小。在玻璃材料的选择方面同样也有很多，包括镀膜玻璃，放火玻璃，甚至还出现能够感知光线强弱的智能玻璃，这几种玻璃都具有很好的隔热效果和极强的透光率，能够在最大限度的减少能源消耗。同时，实现门窗节能的主要措施是提升窗户的密封性，传统建筑过程中，改善门窗封闭性应用的材料主要是水泥砂浆和腻子，这两种材料弹性不足，容易产生弹性形变，从而导致门窗密闭性的降低。当前，改善门窗封闭性主要的材料包括聚硫橡胶类材料和聚氨酯类材料，这种材料弹性足，粘结性好，不容易发生弹性形变，大大增强了窗户的隔热性和保温性，最终实现节能的目的。

结束语

当前，我国经济持续进步，社会快速发展，城市化水平越来越高，建筑消耗的能源也越来越多，建筑节能变得越来越重要，逐渐走进人们的视野。建筑过程中应用建筑节能技术可以实现建筑业的可持续发展，促进我国生态文明建设。

参考文献：

[1]周炜.建筑节能技术在现代建筑工程中的应用[J].砖瓦世界,2019,(24)：64.

[2]孙靓.现代节能技术在建筑工程施工中的应用分析[J].建筑•建材•装饰,2019,(7)：86.

论文作者:宋晨

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13ea97ea6cce8c7b4d26afb1.html