# 磷矿找矿标志与找矿方法的探讨论文_李兴华,计超

云南物探矿业有限公司 云南宜良 652100

摘要：在磷矿找矿作业中，矿床成因不同，找矿标志与找矿方法也不同。为进一步提升磷矿找矿的科学性、准确性，本文结合以往经验，分别就碱性杂岩型磷矿、海相磷块岩这两种类型的找矿标志与找矿方法做深入探究与总结，希望能为相关工作提供些许帮助。

关键词：遴选找矿；找矿标志；找矿方法

由于地质条件、矿床成因复杂，因而磷矿找矿是一项难度较大的工作，要想在有效时间内找到矿产，就需在矿产勘查、寻找等环节依据相关标准与方法规范化进行，以此保障找矿效率与质量。下面联系实际，就磷矿找矿标志与找矿方法做具体探究。

1、碱性杂岩型磷矿找矿

1.1碱性杂岩型磷矿构造及特征

碱性杂岩型磷矿在世界范围内分布较广，矿产开采规模较大，且有着较高的品位，发展前景相对较好。一般情况下，碱性杂岩型磷矿产出位置主要是古老地台区，尤其是在地台边缘区以及地台与褶皱区的接触带蕴含有较多矿产，在地槽区的中间地块往往也有磷矿产出。就含磷杂岩而言，区域性的穿壳断裂现象对其影响较大，岩石发生区域性断裂后，容易形成岩浆岩带构造，这类矿产构造中往往含有规模较大的磷矿，且找矿难度也相对较低。有相关研究表明，在不同方向的区域性断裂交汇处一般都磷矿或含矿杂岩分布【1】。

目前，常见的有利于磷矿体形成的小构造环境一般有三种：一种是线状构造，线性构造的形成与区域性断裂现场有很大联系，因而线性构造走向与区域性断裂走向一致。储于线性构造中的矿体，矿床形状、含磷杂岩形态等一般相对简单，勘查过程也相对容易。第二种类型为漏斗状、管状构造，这种构造受封闭爆发的影响较大，封闭暴发导致岩体晚期的构造弱化带形成，如常见的构造弱化带有岩石接触带、火山物质通道、几组断裂的交切地段等。漏斗状和管状的构造一般呈环形、椭圆形、圆锥形、或圆形、放射状等形态，这种构造带裂隙发育明显，但裂隙带往往有晚期脉岩充填【2】。杂岩体产出地段具有与其他普通地段明显不同，如区域内某些地方会存有风化带、氧化带等，这是因为含磷杂岩的产出位置通常是在地表带的下部或深部带与地表带的边界，因此于地表露出的地带往往会形成氧化带、风化带等。一般情况下，由碳素岩体形成的风化残积层中往往含有相对丰富的磷矿。

1.2磷矿找矿标志与方法

在进行矿产勘查、找矿等工作时，需要根据具体的杂岩体类型、地质构造特点等确定相应的找矿标志与找矿方法。一般情况下，在找矿过程中工作人员应遵循以下规则：

在一级控矿条件下，磷矿往往存在于以下部位：（1）深大断裂及次级断裂交叉地段；（2）古老地台边缘及内部活动带；（3）超基性、碱性、碳酸岩杂岩区【3】。

二级控矿条件下，遵循以下找矿标准与原则有利于提升找矿成功率：在杂岩体某个接触带的局部地带、或杂岩体某个相带的局部地段往往存在磷矿体。在勘查与分析过程中，若发现有利于成矿的杂岩体，应利用相应手段对其做深入研究与仔细查找，这样才能有效提升找矿成功率。磷矿体中含有矿产元素、有用元素较多，一些磁性矿物、放射性元素、稀土、铜、铁、稀有金属等均蕴含在磷矿中，可以说磷矿的综合性较强，因此在找矿过程中也需密切注意综合性矿场，要采用综合评价的方法对矿床成矿的可能性以及成矿规模展开分析，从而保证找矿的科学性、准确性。就找矿方法而言，当前适用于磷矿找矿的方法较多，放射性测量、电法、磁法等均是有效的找矿方法，在具体找矿作业中可科学选择、灵活运用【4】。

在找矿过程中，若遇到矿体出露地表、或土层覆盖较浅等情况，一般可判断为该地段蕴藏有稀土、磷或磷灰石等，此时建议找矿人员采用重砂找矿法或地球化学法等方法进行找，一般可获得相对理想的找矿方法。但若岩体埋藏较深，则可采用氡气测量法进行找矿，以保证找矿效率与质量。

一般情况下，在围岩与岩体的基础带会产生黄长岩化带，也存在蕴藏矿产的可能性，因此工作人员也需对接触带做深入探究，以提高找矿成功率。除以上找矿方法外，现代化遥感技术也是十分有效的磷矿找矿方法，尤其是在呈管状、环椎状的构造环境下，应用遥感技术找矿能有效克服地理环境因素对找矿工作带来的影响与限制，在保证找矿成功率的同时大大缩短找矿时间，为矿产企业创造出更大的盈利空间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、海相磷块岩找矿

2.1海相磷块岩特征

海相磷块岩的地层岩石共生组合形式有5种，分别为硅质岩、磷酸盐岩、碳酸盐岩、砂岩以及泥质岩。这几类岩石的形成与生物作用存在紧密联系，因此在勘查、找矿过程中也有一定的规则与规律可循。但尽管磷块岩的野外勘查与识别有一定的规律可循，但整体工作难度还是较大，若采用肉眼鉴别的方法，恐难获得相对理想的工作效果。导致这一问题发生的主要原因在于，磷块岩本身缺乏标志性的特征，因而识别难度较大【5】。

2.2海相磷块岩找矿方法

为有效降低野外识别难度，在进行磷块岩的野外勘查与识别时，工作人员可采用以下方法进行：

方法一，看颜色。一般的磷块岩颜色呈褐色、灰色、黑灰色等颜色，但经历过风化作用后的磷块岩，其表面往往呈现出灰兰色、兰灰色或白色土状物等。若磷块岩表面呈现出以上颜色特征，则表明矿石的品位较高。

方法二，分析矿床的结构构造。一般情况下，地质构造不同，矿床成因也不同。因此，通过分析矿床成因、分析地段地质构造，一般能判定出该部位是否存在磷块岩，或是存有哪种类型的磷块岩。具体如，若矿床是在沉积作用下形成，那么其结构构造将表现出砂状或致密状，但呈砂状特征的磷块岩与石英岩状砂岩、砂岩、火山碎屑岩等物质也有一定的相似性，在识别过程中需对这一问题引起注意。呈现致密状的磷块岩与硅质岩有着较高的相似性，因此工作人员也需做重点辨别。此外，在长期的沉积作用下，磷块岩会逐渐风化且发生一定程度的变质，这时其外形就类似于朽木，较难辨别，应引起高度重视。

方法三，判断矿石的硬度。一般情况下，磷块岩的硬度硬度较低，容易留下擦痕、刮痕等。在识别过程中，工作人员可根据硬度指标正确区分砂岩、硅质岩以及磷块岩，避免将三者混淆【6】。

方法四，根据比重识别。这一找矿方法的原理为：含矿量较高的矿区一般在矿层中都含有相对丰富的炭质，这些炭质重量是分析矿区含矿情况的重要依据。经研究发现，砂岩以及硅质岩的比重往往略小于原生磷块岩的比重，在进行野外识别时工作人员可依照这一特征进行识别。但值得注意的是，磷块岩的比重具有较大的变化性，尤其是在经受了长期的风化作用后，比重会逐渐减少，且风化作用的增加，比重会越来越小。因此，比重识别法一般情况下只适用于原生、新鲜岩石的识别，而在识别风化岩石时，一定要将新鲜岩石结合起来做对比分析，以此方能保证最终结果的准确性。

方法四，依据节理进行识别。不同品位的矿产有着不同的节理特征，如高品位厚层磷块岩往往有发育的菱形节理以及柱状节理等，在找矿过程中需引起注意。

3、结语

综上所述，磷矿找矿中，矿床成因不同，找矿标志与找矿方法也不同，为保证磷矿找矿的科学性、准确性，需在矿产勘查、寻找等环节结合当地实际自然情况，科学选择、应用相关标准与方法，以提高找矿效率与质量。

参考文献：

[1]童顺智.云南滇池地区磷块岩地质特征及磷矿床找矿标志[J].资源信息与工程，2019，34（01）：29-32.

[2]东野脉兴，熊先孝，栾俊霞.磷矿找矿标志与找矿方法[J].化工矿产地质，2018，40（04）：198-203.

[3]孟永龙. 云南省寻甸白龙潭磷矿地质特征及成因探讨[D].成都理工大学，2018.

[4]李忠水.吉林省磷矿成矿规律分析及找矿标志[J].中国非金属矿工业导刊，2018（01）：35-37.

[5]王槐山.贵州开阳磷矿地质特征及深部延伸找矿实践[J].中国煤炭地质，2017，29（05）：34-38+74.

[6]包昆.四川马边县六股水磷矿床成因与找矿[J].四川地质学报，2017，37（01）：52-56.

论文作者:李兴华,计超

论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期

论文发表时间:2019/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13ff702b591b59c84ab91a35.html