# 探析储能技术在风力发电系统中的运用论文_王强

（国华瑞丰(沾化)风力发电有限公司 256800）

摘要：中国风电行业发展迅猛，同时也改变了世界风电格局，成为全球风电产业新的“风向标”。储能技术在风力发电系统中的应用具有广阔的前景。因此我国需要在今后加强对储能技术的研究力度，掌握自主知识产权，这样才能够实现对储能技术的广泛使用。政府也应当制定相应的政策支持，鼓励电力企业对储能技术进行研究，努力在混合式储能技术研究中占据优势地位，为我国电力系统安全高效运行提供新的技术支持。

关键词：储能技术；风力发电；运用

引言

近年来，不断发展的科学技术提升了人们的生活质量，但同时也消耗了大量的自然资源，能源消耗量在不断增长，相关部门已经对我国在未来很长一段时间的能源消耗趋势进行了分析，我国的能源消耗将会持续走高。不可再生能源是有限的，我国已经将能源运用方向转向了新能源，发展新能源能够缓解我国的能源压力，减轻环境污染，本文已经对储能系统在风电中的应用进行了探讨，风力发电目前也给人们带来了后续需要深入优化的技术问题，当技术问题被攻克后，我国的风电以及储能系统将会在世界范围内领先，促进风电的发展。

1 储能应用场合和领域

1.1微电网

微电网是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统，是目前国内储能系统的主要应用。在小水电地区、供电能力下降地区、无电海岛等电力不足地区，储能系统独立或与其他能源配合， 可以在微电网失去电源的时候为重要负荷持续供电， 主要解决供电稳定性和安全性问题。

1.2可再生能源电站自建

储能系统辅助可再生能源并网，可有效解决弃光问题，提高经济效益;减少瞬时功率变化和对电网冲击; 跟踪计划调度， 提高并网可控性;提高发电预测精度，提升并网友好性。

1.3与可再生能源电站交易

储能系统参与电力的有偿调峰辅助服务， 以此有助于弥补电源调峰能力不足的短板。在中午时段，储能低价购买弃光电量，在晚间缺电时段按照光伏上网电价卖出， 实现储能系统与电站的双赢。对于电价较高的老旧电站，这样的模式具有较强的可行性。目前，甘肃、新疆、山东、广东等地均出台了电力辅助服务相关政策，且侧重于调峰辅助服务市场的建设。储能用户可以与火电、风电或光伏电站联合调峰，或作为独立市场主体为电力系统提供调峰服务。参与调峰的储能用户可在调峰辅助服务平台通过集中竞价进行辅助服务交易，调峰补偿费用由火电厂、风电场、光伏电站、水电厂按政策要求进行分摊。

2 储能技术的分类和特性

2.1 飞轮储能系统

飞轮储能的主要原理是利用电动机带动飞轮高速旋转，将电能转化成动能储存起来，在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。目前通过超导磁悬浮技术能够有效降低损耗，采用复合材料能够提高储能密度，降低系统体积和重量。飞轮储能系统中需要使用到许多性能优秀的材料技术以及电力电子变流技术，在实际应用中能量转化过程有所消耗，最终使得整个飞轮储能系统的转化效率一般在90%左右。这种储能系统具有无污染、充放电次数无限以及维修便利的优势，已经得到了很多应用。在后来的研究中发现，在飞轮储能系统中使用积木式组合之后，能够使得该储能系统的储能效率更高，输出的电能持续时间更长。在实际应用中，飞轮储能系统一般都应用在一些UPS 和EPS 中，能够发挥重要的作用。

2.2 超导储能系统

超导储能系统与飞轮储能系统存在一些区别，在工作过程中是将电能首先转变成磁场能量进行存储，等需要使用的时候再转换为电能。超导储能是比较先进的技术，能够实现对能量的长期存储，并且损耗更小，使得对能量的利用效率很高。在将磁场能量转换为电能时，能量转换的速度非常快，相比于飞轮储能系统，超导储能系统能够将能量转换效率提升至96%以上。由于超导具有很好的动态性，响应时间短等优点，超导储能系统的技术运用十分广泛，主要运用于输配电网支撑、调节功率、提高系统稳定性等方面。在上世纪九十年代，关于超导储能技术方面的研究就已经比较成熟，能够比较好地运用在风力发电系统中，但是如何进一步提高超导的工作转换效率仍然是学界需要攻克的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 蓄电池储能技术

蓄电池储能技术是最早在储能方面得到应用的，已经在生活中的很多方面得到了实际应用。在经过几代科学家的努力研究之后，蓄电池的容量逐渐扩大，储存容量不断得到提高，逐渐成为生活中不可或缺的部分。在现阶段，一般的铅酸蓄电池容量为20MW，是最开始蓄电池的近百倍，铅酸电池在风力发电系统中比较常见，这与铅酸电池的成本低以及可靠性高密不可分，并且对于环境的要求不是很严格。但是也存在一些缺陷，比如说当达到使用寿命之后很难进行无害化处理，造成对环境的影响。镍氢电池已经在2008 年北京奥运会时得到了应用，北京地区的混合电动车都是使用镍氢蓄电池作为移动电源。但是镍氢电池的能量密度与其实际使用环境有关，当放电电流比较小时，其能量密度能够超过80kWh/kg，但是当放电电流比较大时，能量密度降低到40kWh/kg。对于锂离子电池，由于其生产工艺比较复杂，并且受环境影响比较严重，因此也就造成锂离子电池无法胜任实际风力发电中的需求，很难进行应用。最后就是全钒液流电池，在应用时涉及到电解液和汞之间的相互作用，在电极表面发生氧化还原反应，以此来实现对电池的充放电过程。目前全钒液流电池已经成为研究的主流，我国国家科学院大连化学物理研究所已经掌握了比较领先的技术。

2.4 超级电容器储能技术

该技术能够提供更大的脉冲功率。在对该电容器进行充电时，在电极表面的离子不断的吸引异性的离子，最终因为吸引力的作用而依附在电极的表面，也就形成了双电层电容。一般超级电容器储能技术都用在电力系统中电能质量高峰值功率场合中，一旦出现负载过大导致电压跌落比较严重时，就能够立即放电，提高电压，使得供电更加稳定。超级电容器储能技术的优点有很多，例如：可以产生较大并且稳定的电流、充电放电的时间比较短，并且多次重复循环的充电放电不会让电容器有损害。但是目前由于我国这方面的研究起步较晚，我国在这方面的技术比较落后，相对于像美国、日本、韩国、欧洲等掌握核心开发技术的国家，我国在这方面的研究仍有很长的路要走。如果在风力发电系统中使用超级电容器储能技术，会让风电电能的质量更高，稳定性更强。

2.5 其他储能形式

在电力系统的实际应用中，还有抽水储能、氢燃料电池储能以及压缩空气储能等这些方式。一般来说，抽水储能装置能够在调峰中发挥重大作用。但是这种技术由于需要建立抽水储能电站，由于对环境的要求比较高，导致该技术在很多地区无法得到应用。氢燃料电池需要实现化学能和电能之间的转换，当氢气燃烧时，就需要将燃烧放出的能量转换为电能。但是目前氢气的价格比较昂贵，并且在运输过程中条件相对苛刻，稍有不慎就有可能出现爆炸。要想更好的使用氢燃料电池，就必须要解决好运输的问题。在风力发电中，也可以将发电场作为氢气制造基地，这样就能够为一些以氢气为原料的汽车提供能源。但是目前由于技术不成熟和成本比较高的原因限制了它的发展。压缩空气储能应用在调峰过程中，这种技术消耗的燃气比较少，具备节能的特性。当前大容量和复合化发电不断发展，可以预见的是关于压缩空气储能技术将会持续成为研究热点。

3 储能技术在风力发电中的应用前景分析

在经过技术积累之后，已经有很多储能技术在电力系统中得到了实际应用。在电网调峰中，一般会使用到抽水储能和压缩空气储能。但是在对电能质量进行保护时，使用电磁储能和飞轮储能比较合适。但是还是有很多储能技术无法得到应用，很大程度上都是因为成本的限制，并且还存在能量转换效率比较低的缺陷。在风力发电不断成为研究热点的背景下，各种储能技术的应用前景更加可观，因此就需要在未来的工作中不断加大对储能技术的研究，尽量减小成本，提高能量转换效率，这样才能够使得储能技术在风力发电中的应用更加广泛。目前高速飞轮和超级电容器这些技术已经能够使得风电场的输出电能功率更加平滑。

结束语

随着社会的不断进步，用电需求也在不断增加。在经过多年发展之后，我国目前已经在电力领域取得了国际领先的优势，能够为公众提供更加安全稳定的电能。在经过几十年的技术积累之后，风力发电已经逐渐呈现在公众面前，能够以更低的成本发出更加高质量的电能，极大的减小对环境的破坏。风电属于清洁可再生能源，在实际应用中可以结合储能技术发挥出更大的作用。

参考文献

[1]吕品.储能技术在现代电力系统中的应用研究[J].南方农机,2017,48(23):82-83.

[2]冯晓裕,司新放,程俊翔,胡康.分布式储能的发展现状与前景[J].电气开关,2017,55(06):5-7+42.

[3]刘冠伟.能源转型背景下的储能技术发展前景[J].中外能源,2017,22(12):69-78.

论文作者:王强

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/140b8b89ea932e826d70cf06.html