# 自动化中电气接地及电气保护技术论文_张扬

山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100

摘要：随着科学技术的发展和现场化进程的加快，各行各业涌现出许多新兴的科学技术，其中电子自动化的发展趋势越来越明显。电气工程中电气自动化的融合运用，能够实现电气系统的高效有序运转，增强电气系统各项工作的稳定性、安全性。虽然电气自动化技术在运用中有所不足，但由于自动化技术的发展和完善，尤其是电气系统与电气自动化装置的运用，可以进一步提高电子自动化技术的水平，增强电气系统工作的效率与质量，满足社会的发展需要，实现电气工程领域的可持续发展。

关键词：电气自动化技术；电气工程；应用

在安装电力设备时，要高度重视接地系统的设计，并将雷电感应和故障电流引向大地。因此，只有从根本上确保电气接地系统的科学合理性，才能为整个系统的运行提供较低阻抗的电力运行通道。在安装的过程中，操作人员应根据规范的连接方法和操作机制，选择特定材料作为系统导体，综合控制不同的土壤条件和问题，确保土壤特性的有效利用。另外，由于土壤含水量和温度等参数会影响土壤电阻率，所以工作人员必须对接地电阻的阻值进行全面分析，以提高测量和应用水平。

1接地技术的作用

1.1提供安全保护

电气设备的运行就无法得到保障，运行的过程也不会保持稳定状态。电气设备在供电配电网络不可或缺的一部分，在供电过程中起到十分重要的作用，因此必须对其进行良好的接地处理，才能为其正常运转提供良好的环境和保障。在电气设备的实际运行过程当中还牵扯到供电频率的运行，为防止频率给电气设备带来干扰就必须进行功率接地，尽可能减少由于频率干扰而导致的电压通过交直流电源的现象发生，为整个供电网络增强稳定性。

1.2增强抗干扰性

电气设备的工作电源会对其工作状态进行显示，大多数电子电器设备使用的均是交流电供电系统，因此在实际使用过程中有几点需要引起我们的注意，其中最为常见的就是交流电电容分布极易对电气设备造成影响，这种干扰会对电气设备的运行状态产生不良影响，而接地技术的应用可以有效的减少这种干扰的影响，加快电气设备恢复到初始运行状态的速度。

2电气自动化中电气接地及保护技术

2.1解决接地问题

2.1.1做好电气安全接地

我们要做好电气设备的安全接地，其根本就是要减少电气设备的漏电情况，可以有效地避免在工作过程中所遇到的设备故障而带来的安全问题，安全接地主要的施工目标就是电气设备的外壳，在外壳接地之后，就可以将电机由于故障而漏出的电引入到大地中去，从而减少安全事故的发生。此外，针对于电气设备需要长时间运转的特点，可能会产生比较多得静电，这些静电如果长期积累不能及时排出去，就会造成一定的安全隐患，电机有可能损坏，做好电气设备的良好接地就可以一定程度上杜绝此类问题的产生。在此施工过程中，需要相关的工作人员做好必要的屏蔽工作，屏蔽工作需要用到屏蔽设备，这些设备的管线外层也需要进行屏蔽处理，对于电气设备的机械外壳也需要进行相关的屏蔽工作，只有做好相关的屏蔽工作才能够保证设备在运转的过程中避免电磁干扰的现象，保护设备的安全。基于此，还要做好电气接地的良好方案，有针对于实际情况做好接地处理，还要重视设备外壳接地和电线的安装，采用更合理、更科学的安装方案。

2.1.2完善设备防雷接地

（1）外部防御措施。避雷针和接闪器作为外部防御基本措施在实际应用中有着不同的特点。在避雷针的制造过程中应以镀锡的钢为原料经过焊接完成，使用时需特别注意其与接下线的连接必须紧密。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而对于接闪器的设置，多在屋角和房檐等地方，且在与接下线的连接中应将网格设置成截面大于毫米的装置。除此以外，均压环的设置也可有效的避免雷电侧击对建筑物的伤害。同时，还应确保引下线和接地装置连接的稳定性，只有这样才能保证这二者之间的连接完好，为此在施工过程中则要求有与避雷引下线连在一起的较小的接地电阻的存在。（2）内部防御措施。内部防御过程中，大多采用接地干线和等电位联结来对雷电进行吸纳，从而促使建筑接地体、柱主筋发挥引下线的作用。建筑物地面墙体等电位是否水平与电压差有很大关系，如果保持一个水平部位，可以避免电压差的出现，从而免受雷电的威胁。另外，想要电气线路运行更加安稳，需要在接闪设施中进行金属设线，与此同时关注接闪以及分流现象，提高设计的合理性，为后期施工奠定良好的安全保障。

2.1.3强化工作与屏蔽接地

电气设备在正常的运行过程中，可能会因为外界的原因而受到干扰，这种干扰会影响电气设备的工作效率，甚至发生安全事故，因此我们想要安全稳定的运行电气设备，还要做好电气设备的屏蔽接地工作，一个好的屏蔽方案可以很好防止电器设备系统崩溃的现象，可以有效地提高电气设备的工作效率。在对电气设备进行屏蔽的工作中，需要对其周围的磁场进行仔细的考察，设计合理的方案，避免电磁场输出过大的信号，也能够保障工作人员免遭辐射的危害，增强设备的工作效率。

2.2注意准备工作

在电气设备进行运行的过程中，需要做好相关的准备工作和检查工作，从而有效的减少电气设备潜在的安全问题，要想克服这些潜在的安全问题就要在接地的施工过程中，做好相应的准备工作。为了做好准备工作，需要相关的部门对施工场地进行勘察，充分了解周围地质和水文条件之后，充分整合整体数据，设计出科学合理的施工方案。需要针对不用的实际施工环节，需要设计不同的施工方案。根据土质的不同，进过合理的分析，得出土质对电气接地施工的影响，还要对周围的环境进行实地的考察，得出相應的考察结果，以便后期进行合理的设计。对于如何降低土质的电阻率，在具体的施工过程中，相关的工作人员可以在附近的土层中加入含盐物质的东西，或者提高土壤的含水量，从而有效的降低土壤的电阻率。影响接地安全的因素还有一种，就是接地的电阻，相关的机构需要好好做好这方面的准备，以便在安全的前提下，做好充分的测量工作，从而使电气设备免遭其他设备的干扰，影响正常的工作效率。

2.3注重设备检查

检查的主要目的就是为了检验接地的效果，只有检测合格之后，才能投入到日常的生产工作中去。对于电气设备的安全检查，需要我们做好全覆盖式的检查，要保持一个预防的心态来进行设备的检查，分析得出其可能会发生的设备故障，从而做好相应的预防工作，对于设备也要做定期的检查。从而有效的保障接地设备的有效运行，还要时刻注意电气设备是否有破坏环境的现象，一旦发现此类问题要及时反映处理，避免二次污染。对于设备的检查工作，要有周期性，并且检查的过程中要有侧重点，要主要检查接地装置的不导电性，要尽可能的避免其与工作人员发生直接接触。在日常的检查中，还要特别重视一下其屏蔽性能的好坏，检查防护材料能否良好的发挥作用。还要时刻保障周围环境的整洁性，减少环境对接地装置的干扰。

3结束语

综上所述，本文从电气安装接地的有效性和建筑电气运行可靠性出发，通过详细梳理建筑电气的接地技术，探讨了电气安装接地施工的具体方案和技术措施，希望能够为实践工作提供有价值的参考，为建筑电气安装接地工作提供创新思考。

参考文献：

[1]黄岐山.建筑电气低压配电设计中各种接地系统的分析[J].工程技术研究，2018（5）：201～202.

[2]陈利富.高层建筑电气施工及接地保护措施的探究[J].科技风，2018（6）：97.

[3]王振朋.民用建筑电气施工接地保护问题浅述[J].江西建材，2018（2）：170+173

论文作者:张扬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1421c737a83de7fc5ae0467f.html