# 浅谈园林施工新工艺的应用廖宇强论文_廖宇强

摘要：传统的施工技术由于理念的缺失已经严重落后，随着科技的进步，园林工程出现新的工艺设计，使得园林工艺更加美观，带给人们更美的感受，而且施工过程也不再繁琐，新工艺为园林工程建设带来多方面的影响，在建设过程中应当注意新工艺的应用，为园林发展创造更好的前景。本文主要探究了园林施工新工艺的原则及应用，以供参考。

关键词：园林施工；新工艺；应用

引言：随着现代化城市建设不断发展，城市化进程日益加快，要想提升城市的品位和整体形象，做好城市园林绿化至关重要。园林工程是城市基础设施建设的重要组成部分，是一项长期性、综合性以及多样性的工程，在施工过程中，施工工艺是保证施工质量和施工整体效果的重要环节，与园林工程养护是息息相关的，两者相互作用、相互联系。

一、园林施工新工艺应用的必要性

在园林施工建设运用新的技术工艺，能带来更让人赏心悦目的绿化效果。对于园林绿化的设计和建造来说，赋予其丰富的具有层次感的四季效果，是非常重要的。首先，结合不同季节植物的生长特性，对园林植物进行合理选择。同时也要对区域性地理条件，气候特点进行全面的考虑，来对园林整体植被科学性的设计和布置，以保证在任何季节都能拥有时令特色的景致，提升园林绿化建造的艺术观赏性。其次，在园林建设施工中引用新工艺，对养护园林的专业性进行有效的提高。园林建设施工新工艺的引入，无形中提高了相关人员对园林建设工作的新认识和重视，获得更高要求的建设标准，形成对园林景观更全面的养护措施。

二、园林施工新工艺的应用

1、应用高边坡防护技术

园林施工时对自然高边坡和堆积高边坡的施工很常见，这就要把边坡防护技术应用在施工中，制定边坡的防护施工方案，要充分考虑地区性的水质条件、边坡的坡度和边坡的具体高度，对自然高边坡应该根据边坡高度、岩体性状、构造及地下水的分布，判断滑移面的位置，采用加固防护措施提高边坡的稳定性，在堆积体高边坡的时候对边坡的强度进行强化，坡面的抗滑能力进行提升，边坡的力学性能改变，使得高边坡的稳定性提高。

2、使用合成土工材料

透水软管作为当前应用在园林施工工艺中的一种排水设备，主要由有过滤和透水功能的管壁、支撑弹簧等主要部分组成。这种软管是一种能够实现侧滤排水的新型材料，其主要工作原理就是通过渗透毛细管，利用纤维吸收土石中多余的水分，使其饱和后滴入管内，以实现排水。这种合成材料具有非常好的排水效果，且抗腐蚀、抗低温的性能较好，拉断强度高，能够长期使用，所以非常适合运用在改良软土层中。另一种三维垫网合成材料也属于新型的土工合成材料，主要运用于植草固土目的的园林种植中。实际上，运用三维垫网的园林新工艺，需要事先留出大面积的空间，以给土壤、细石、砂砾等留出填充空间。三维垫网的原理就是，植物种植在垫网之上，其根系可以穿过垫网，慢慢的与泥土和网垫连接牢固，从而给植被提供一个舒适、均匀的生长环境，从而实现绿化效果。

三、假山施工技艺

1、假山施工准备

施工人员在对假山开展施工的前期进行准备时，应当先了解图纸的基本内容，并且根据图纸要求提前做好相关工作，将山体的基本形状以及相关的剖面体现出来，以便开展施工。因为假山施工存在一定的特殊性，因此施工人员在施工前期阶段不能一次性的把施工的整体流程确定下来，所以在对假山建设进行设计的过程中通常都难以一步到位，这就要求设计人员应当对图纸说明情况，特别是施工图纸上面应当添加文字说明，还应当采取施工现场勘察，明确现场的基本情况和基地的承重能力等因素，从而确保山体能够具有一定的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然后依据相关的信息制定施工流程，施工的流程一定要具体清晰，主要包含机械的合理挑选、施工材料的放置等。再次，进行放线工作，为确定施工位置和挖土的标高等信息，放线过程中应当遵循平面图的基本构造，按照相应比例进行放线工作，并且适当的时候撒上白石粉。在放线工作完成以后，应当对相应位置进行标记，避免发生不必要的情况。

2、假山混凝土基础施工要求

混凝土基础或浆砌块石是园林绿化假山景观施工中常用到的技术。混凝土基础具有抗压强度大、施工速度快且耐久性好的特点。在陆地进行混凝土基础施工时，所使用的混凝土应根据相关规格选取，而在水中通常可打水泥桩或松木桩施工，提高地基承载力后浇筑C25的混凝土作为基础。无论在陆地上还是水中都应严格按照相关施工标准与具体山体质量、土层情况等选择合适的支撑结构。

3、假山基础施工过程

第一，假山的基础底部必须挖得干净且平整，不得凸凹不平。第二，在基础底挖好以后，必须使用人工或者机械对地基进行夯实。第三，在假山的地基挖好之后，必须在基础底部铺上一层20cm左右厚度的碎石作为垫层。第四，在碎石垫层铺好之后，进行钢筋网绑扎，当基础钢筋网绑扎好以后，采用石子粒径2～3cm的混凝土进行浇筑。第五，在基础混凝土达到设计强度并检测合格之后，再进行假山的下一道工序施工。在挖地基时若遇到结构软、松、散的土质时，要对其进行打桩、换土等地基处理然后再进行基础施工。

4、假山骨架施工构造

根据假山大小、形状和结构受力特点，需进行结构设计，按结构设计图首先要将各个部分组成山体的主结构形状给做出来，考虑到假石大部分是在室外，为达到防锈防腐蚀的要求，故都采用镀锌钢材焊接，同时紧密结合设计师确定的设计形体来进行，焊牢各个钢筋的交叉点。焊好假山结构骨架之后，需要在钢筋架外面蒙上镀锌网，采用机械工具牢固绑扎在钢筋上。绑扎好镀锌网之后，需要用水泥砂浆对其骨架内外进行2～3次的抹面，以保证塑石的石面壳体总厚度符合相关要求。

5、塑石处理

在对塑石假山表面进行处理时一般可以利用各种专用小工具来进行抹面的施工，这样才可以将假山外表上的纹理、裂缝、颜色以及棱角给充分显示出来，更加的逼真和生动。由于是人工塑造山体，要想提高山体逼真度，将其雄伟的气势显现出来，就需要对山体表面充分重视，精准调配山体涂料颜色，更要在水泥砂浆制备过程中，合理加入山体外型颜料，这样才不会脱色，也一定程度上延长了山体颜色的耐久性。

四、结束语

在园林施工中，应用新工艺不但能够将园林景观的常见问题全面解决，而且能够扩大城市的植被覆盖和绿化面积。园林景观在城市生活中起着至关重要的作用，在园林施工中需要对相关植物和山石的特点充分考虑。在园林景观效果方面，想要将四季植物的多样性和层次感展现出來，需要确保花草树木的完美结合，工作人员要采取有效措施解决湿地生态景观改造中存在的建设问题，引入新工艺发展园林景观，改善人们生活环境，促进城市生态发展，保障城市居民身体健康，提高人们的幸福指数。

参考文献

[1]王晓伟.园林施工新工艺在园林工程中的应用[J].建筑工程技术与设计，2017，7（22）：3981-3981.

[2]董练红.谈园林假山结构设计[A].山西建筑.2016.41（24）：190.

[3]周颖，杜静.园林绿化假山景观施工技术[J].世界家苑，2017（7）

论文作者:廖宇强

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第21期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1432c4a24778b9c6a02794f7.html