# 皮带输送机跑偏故障机理及对策研究论文_卢进霖

（华能海南发电股份有限公司东方电厂 海南东方 572600）

摘要：皮带输送机一旦发生皮带跑偏故障，就会造成皮带运转阻力增大、皮带磨损加重、运输货物洒落等现象，严重时还可能引起皮带撕裂故障，导致皮带输送机瘫痪。要想解决皮带输送机跑偏故障，就需要相关从业者了解皮带跑偏的诱因并熟练掌握对应的解决方法，并对皮带输送机进行实时监控。皮带输送机作为一种常见的运输设备，被广泛应用于燃煤电厂、港口和各类工厂中。皮带跑偏是皮带输送机在使用中最常见的故障类型之一，这种故障轻则造成皮带磨损，重则会使整个皮带运输系统停运。本文将从皮带输送机的组成部分及运行原理出发，寻找输送机皮带跑偏的机理，探究皮带输送机跑偏故障的应对措施，旨在为相关从业者解决皮带机输送机跑偏故障提供理论参考.

1.皮带输送机的运行原理

皮带输送机的承载结构主要由皮带、滚筒、托辊和张紧装置4个部分组成。皮带负责承载货物，主动滚筒与电机相连，负责驱动整个皮带输送机，带动从动滚筒进行运作，托辊负责支撑皮带，张紧装置负责调节运行中皮带的松紧程度，保证皮带张力均匀，不发生跑偏故障，最后由转向滚筒使运行到终点的皮带进行转向，形成一个完整的运输系统。

2.皮带输送机的组成部分

皮带输送机的组成结构中，除去皮带、托辊、滚筒、机架等单体部分外，还有张紧装置、动力装置以及各类具有保护作用的传感装置等由多种原件合成的部分。其中动力装置由电机、轴承、主动滚筒、减速器等原件构成，传感装置分为压敏传感装置、速度传感装置等。

3.煤矿带式输送机跑偏故障的原因分析

3.1设计制造过程存在问题

设计人员缺乏专业素养、没有实践经验导致皮带输送机设计缺乏合理性以及制造过程中使用的皮带质量不符合相关规定，都有可能引发皮带输送机跑偏故障，影响运输系统的正常运行。3.2安装验收过程存在问题

皮带输送机作为燃煤电厂、港口以及各类工厂中必不可少的运输设备，其安装和验收工作都应当受到高度重视。机头机尾未对准、机架倾斜、皮带接头歪斜等是皮带输送机安装过程中容易出现的问题，这些问题不得到解决，轻则导致运输系统停运、大量货物堆积，重则导致皮带输送机损坏、威胁工作人员的生命安全。如果皮带输送机安装的验收工作不够严谨，未按照相关标准对皮带输送机进行检查及试运行，就会让皮带输送机安装过程中存在的问题不断放大，最终造成皮带跑偏故障，影响整个货物运输系统。

3.3运行过程中存在问题

在皮带输送机运行过程中，货物在皮带上的分布会影响皮带输送机运行的稳定性。对于质量均匀的货物，均匀分布能够促进皮带的稳定运行；对于质量不均匀的货物，一旦在皮带上的分布不均匀，就会造成皮带偏载，进而诱发皮带跑偏故障。

3.4使用操作过程存在问题

皮带输送机的使用要求操作人员具备专业的操控知识，在操控皮带输送机的过程中，如果出现急开急停等现象，会造成皮带韧性受损、各区域内的张力产生差异。在皮带输送机的使用中，需要检修人员对皮带机进行检修，如果皮带机的张紧力没有及时校正或是皮带上的杂物没有及时清理干净，就有可能造成皮带跑偏故障。

4.煤矿带式输送机跑偏的故障机理及影响

4.1带式输送机跑偏的故障机理

煤矿带式输送机由输送带、托辊、滚筒、驱动和制动装置、张紧和改向装置以及清扫装置组成，其工作机理主要是合理利用摩擦力。从受力角度进行分析，在皮带宽度方向上皮带所受的合外力不为零，就会发生跑偏故障；另外动力装置提供的拉应力不均匀也会导致托辊或滚筒产生一个偏向一侧的反分力，皮带跑偏故障相应发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2带式输送机跑偏的影响.

4.2.1跑偏后胶带同输送机机架脱离，机械无法正常工作，必须检修，导致整个综采工作面无法配套工作，都只能是停工；

4.2.2跑偏脱落有时会损坏采煤设备，会对其他有关联的设备进行一定的非正常的磨损，造成重大的经济损失；

4.2.3皮带跑偏造成皮带的横向断裂，导致严重的安全隐患，造成重大的人员伤亡及财产损失。另外跑偏情况的发生还可以造成煤矿的资源浪费，空气环境的污染.

5.跑偏故障的应对措施

5.1基础应对措施

5.1.1根据皮带跑偏位置的不同，可以将调整方法分为2种。如果皮带输送机的头部或尾部发生皮带跑偏，应当调整跑偏一侧的驱动滚筒或是转向滚筒，使与皮带的中轴线对齐，帮助皮带回到正常方向。如果皮带输送机的中部发生皮带跑偏，应当将皮带跑偏方向的托辊前移，反方向的托辊后移，使皮带回到正常运行方向。

5.1.2要解决由货物分布不均引起的皮带输送机跑偏故障，就需要从货物入手寻找解决方法。首先，对于可破碎的货物，如煤炭、石料等，应当尽可能的使其破碎到均匀大小，避免因货物间存在质量差异而导致皮带偏载。其次，对于无法破碎为均匀大小的货物，如燃煤电厂运输的煤、港口运输的货物等，应当适当减少皮带输送机的载货量，使货物间隔分布。最后，还可以通过降低货物落点位置来减小货物接触皮带是对皮带的摩擦，避免某一侧摩擦力过大，引起皮带跑偏。

5.1.3对于皮带张紧力失调引起的皮带跑偏故障，需要加强检修工作，定期对皮带的张紧力进行校正，使皮带输送机处于合适的运行状态。对于由皮带的杂物引起的皮带跑偏故障，应当加强皮带清扫工作，如在皮带输送机上安装清扫装置，在开启皮带输送机的同时启动清扫装置，并安排清理人员定期对皮带进行清理，避免由清扫装置无法清除的杂物附着在皮带上，导致皮带输送机跑偏。

5.1.4与单向皮带输送机相比，双向皮带输送机的组成结构和运行原理更加复杂，如果发生皮带跑偏故障，不能使用单向皮带输送机跑偏的应对措施进行处理。当双向皮带输送机发生皮带跑偏故障时，应当重点对双向输送机以及驱动滚筒、改向滚筒进行调整，先将一个方向调整至正常状态，再对另一个方向进行调整，使皮带恢复到正常运行位置。

5.1.5在皮带输送机的运行过程中，应当加强对其运行状态的监控，一旦皮带输送机出现跑偏的迹象，及时对皮带位置进行调整，避免问题扩大造成故障，维护皮带输送机的正常运行。5.2应用新技术进行应

对在不断的研究与实践中，出现了皮带自动纠正装置、凸型滚筒、皮带跑偏监控装置等新型科技产品，新技术的应用，能够帮助使用者更好的解决皮带输送机跑偏故障。皮带自动纠正装置利用压力传感装置实现在皮带发生跑偏时增大跑偏一侧托辊对皮带的作用力，使皮带回到正轨，从而实现自动纠正跑偏的目的。凸型滚筒可以使皮带两端的受力更加均匀，避免皮带出现偏移。皮带跑偏监控装置能实时监测皮带给皮带输送机两侧造成。的接触力，一旦接触力波动过大，即可立即对皮带输送机进行检查调整，保证运输系统的稳定运行。

结束语

综上所述，皮带输送机跑偏故障是大部分燃煤电厂、港口和工程必须面对的难题。皮带输送机使用单位应当充分了解皮带输送机的组成结构和运行原理，针对引发皮带输送机故障的不同原因采取相应的应对措施，将新技术应用到皮带输送机的优化升级中，保证运输系统的稳定运行。

参考文献

[1]张涛，张晓东.皮带输送机滚筒调偏装置的设计[J].内燃机与配件，2019（08）：86-87.

[2]刘钊.煤矿皮带输送机常见故障及处理分析[J].科技创新导报，2019，16（08）：47+49.

[3]陈哈斯.皮带输送机胶带跑偏的原因及控制方法[J].建材与装饰，2018（09）：213.

论文作者:卢进霖

论文发表刊物:《电力设备》2019年第24期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/143545a3f9a1020d24e001a3.html