# 对城市排水工程雨水管道施工方法的探究论文_管志伟

东莞市汇华建设工程有限公司 523000

摘要：诚市排水工程分为排放诚市污水和雨水的两种排水方式，雨水管道是市政工程施工重点内容，直接关系着多雨季节诚市排水的畅通性及市政道路的运行状况，还有可能对处于低洼地区的居民造成财产损失乃至生命安全威胁。因此，近年来在雨水气象灾害逐渐加剧的环境中，市政部门对雨水管的施工工作更加重视。本文以雨水管施工核心，从施工全部过程入手，谈论了其各环节的施工工艺要点。

关键词：市政工程；雨水管施工；工艺要点

市政工程中的雨水管施工不仅具有其自身的复杂施工内容，还与市政工程中其他的管线密切相连建设单位必须在精准把握本工程的工艺流程及要点的前提下，谨慎地处理好与其他各方面工作的关系，才能够保证雨水管施工的高质高效完成。单就其施工的流程来讲，雨水管施工主要包括测量放样、开挖基槽、铺设垫层、安装管道与管座、进行检查水井施工、分层回填沟槽几个部分，严格做好对于各个部分施工的工艺要点控制，是保证工程顺利竣工投入使用的必要条件。

一、雨水管理施工基础工程工艺要点

1、测量放线

1）工作人员在开始测量之前，要根据划出的管线中线，建立临时的水准点，并将各点之间的距离控制在100m以内，在实际开展测量之后则要对水准点进行复核，保证实际测量的水准点与原设立的水准点二者达到紧密的闭合，同时，要按照设计方案对水准点进行顺序标号，对其相应的高程进行测定。

2）若工程管线与原有地下管线或其他构筑工程出现交叉问题，必须对具体的交叉状况进行精准测量，并在地面上使用鲜明牢固的标志对交叉点进行具体的位置标示。同时，测量放线的全部工作中，工作人员必须做好全程精准记录，并依据具体设计要求，将所有水准点以及链接线进行显著标记。

3）工作人员要以现场测定的控制点以及施工图纸记为依据，对管道以及井位进行重点复测，并对固定井位桩、中心桩及方向桩进行检验以及栓点，保证期高程的测量闭合差与施工规范相符合。同时，要在开挖基槽和安装管道之前，全面做好对于桩位、高程等的复测，以及时纠正存在问题的桩位。

2、开挖基槽

1）在开挖基槽之前，施工人员要对管线位置周围场地状况进行全面详细的调查研究，并在物探人员对管线高程进行测定的过程中，配合实施探坑开挖工作，且要明确标注现有的管线。若开挖过程中，遇到其他管线，必须进行人工开挖，并对不明管线实施妥当保护，交由相关负责部门处理。

2）施工人员还必须以土质具体状况为依据，做好对于开挖坡度的控制，若开挖深度不足4m，其坡度可设定为1.0：0.5，若超过4m。则可以设定为1.0：0.75。同时，在使用机械开挖达到基槽底部以上20cm标高时，必须对基坑底部进行人工清理，避免出现超挖问题，也不得对基槽底部原有的土壤造成扰动或者破坏。而且，基槽周围要设定安全护栏，1.5m内不得堆放土壤、材料，或者有重车行驶。

3）施工人员完成基槽开挖工作后，要对中线以及高程进行复核检验，并在每间隔10m的部位打设边桩，同时，使用钎探（设置于检查井周围，该部位的地基应当有80kN/㎡以上的地基承载力）对基槽进行检验，并将探测深度控制为1.5m，各个井段为一检测组。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3铺设垫层

市政中雨水管道的垫层材料一般为砂垫，施工人员在做好基槽开挖与验收后，每隔5m在基槽的地步打设一个样桩，然后使用样桩对粗、中砂合理调配的砂层的高度与中线进行控制，且砂垫层回填时，应当按照沟槽的设计宽度，进行满堂的铺筑，并在铺筑完成之后，及时进行摊铺、平整、振实施工。

二、雨水管施工管道安装工艺要点

1、管道材料检验

在检验基槽合格之后，施工人员要及时做好对于待铺装管道材料的全面质量检验，以避免管道出现质量问题。就混凝土钢筋材料的管道来讲，施工人员尤其要对管道裂缝、接口破损、表面锈蚀等问题进行检验，并保证混凝土终凝之前，管材不接触水，而CPVC的双壁波纹管，则要中单检验管材表面的光滑度、裂纹、脱皮、气泡等问题，以及承插口的平整性与尺寸的精准度，以保证承插安装的顺利实施。

2、下管安装施工

施工人员若发现管道材料存在着以上所述的各项问题，就要进行及时的记录与处理，对于问题较为严重的管道，应当进行替换，切实保证棺材的质量，然后再进行管道安装。

对于混凝土钢筋管道的安装，在混凝土强度不小于5Mpa之后，就可以进行弹线与下管安装，并在具体安装过程中，检验各对口是否规范，避免出现错口安装，同时，将管底高程控制在加减10mm的偏差内，相邻管道的底部偏差则应控制为3mm以下。在安装完成之后，要及时使用相同的混凝土材料进行平整勾捻，并保证灰浆不超出管道的内壁。

对于UPVC波纹管的安装，则要遵循清理工作面、检验安装橡胶圈、喷刷润滑剂、承接对口、接口检查这一流程来开展，并在下管前，使用木塞或者其他东西，来封闭管口，且要进行平衡稳定的下管，以避免安装中管道进入杂物，或与底部碰撞出现问题。

3、检查水井施工

施工人员进行检查水井以及雨水口的施工，是在砂垫层施工与验收完成之后开展，在进行施工前，首先要严格按照要求支设模板，并采用溜槽方法对高度超过2m的混凝土进行入仓处理，并在入仓之后，及时使用振捣器进行捣筑，并进行人工抹光，在终凝之后，实施适当的洒水养护。

检查水井的溜槽施工工艺，与砂垫层相似，而彻砖施工，则要采取满铺满挤的方法进行，并采用砂浆将灰缝填实、挤密、抹平。同时，要严格地检验管道和检查井之间的连接口，并对存在缝隙的部分进行合理的填抹处理。在彻筑井口的收口时，则要为每层控制合理的直径，以保证收进尺寸的精准度、均匀度。而且，检查井和井座、井盖等必须平整、安稳、牢固，其纵横坡的设计业也要到位，以避免影响道路交通。

三、雨水管沟槽回填施工工艺要点

施工人员对沟槽进行回填，采用分层回填的方法，应当按照基底的实际排水方向，为了保证回填土具有恰当的含水量，还要根据具体的回填土质与原有土质，采用合适压实工具进行压实施工，并在含水量最为优化场地进行填料拌合，并保证回填前，各材料的拌合已经达到均匀合格的状态。同时，施工人员在对管道的两侧基槽底部到管道顶部这一段进行回填施工时，应当采取人工与机械相结合的方式进行，并对其进行分层夯实。此外，需要注意，在进行回填之前，必须严格控制回填土料的质量，选择砂、砂硕或灰土等合格填料，并保证填料的级配合理，不含垃圾、有机质或冻土等杂物。

四、结语：

雨水管线在诚市发展中发挥这不可替代的重要作用，是诚市居民安全的关键保障，但是，该管线施工较为复杂，当前的施工中常存在诸多误区，进而造成了管道建设低质量的问题，不利于其作用的发挥。面临着当前气象状况变化多端的环境，要想切实地提升雨水管理施工的质量，以使其合理应对排水需求，建设单位在当前时期，必须努力从各个施工工艺要点入手，严格做好控住各项工作，为其质量加以保障。

参考文献：

[1]王海玲.浅析市政工程雨水管施工工艺[J].山西建筑，2008（06）

[2]孙东银.市政雨水管线的施工控制要点[J].中国交通建设监理，2008（09）

[3]陈少强.关于市政给排水技术的探讨[J].诚市建设：下旬，2011（04）

[4]池余春.谈市政给排水中雨水管的施工技术[J].建材发展导向，2011（11）

[5]朴龙哲.市政工程雨水管线施工技术浅析[J].中国科技博览，2012（26）

论文作者:管志伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/144b7bf7552d22a84ab2d192.html