# 实例探讨逆作法在高层建筑施工中的具体应用论文_黎毓铭

广州建筑工程监理有限公司 广东广州 510000

摘要：近年来，我国高层建筑逐渐增多，逆作法作为一项重要技术，在高层建筑工程施工中应用的较为广泛，所以还应加强对高层建筑逆作法施工技术要点进行深入的探讨，以此充分发挥逆作法施工技术在高层建筑中的应用。

关键词：高层建筑；逆作法；施工技术；要点

一、逆作施工技术原理分析

对于具有地下室结构设计的高层建筑来说，逆向施工操作无疑是提高施工效率的好方法。逆作法技术主要是依据地下结构固有的墙体作为结构支撑，同时在缺乏支柱的位置浇筑混凝土桩体，待达到稳固性要求后，先行进行地上一层底板结构的搭建，并同时开展地上和地下施工作业，直到整体施工结构完工。逆作法的施工原理主要是利用了深层基坑本身固有的支撑力，并通过外部支护结构的加设来提高基坑支护的效果，夯实基坑土层，进而使基坑不易发生塌陷现象。此种方法多用于附有地下室结构的中高层建筑，不但可以进一步对地基实现二次加固，而且由于其可以使地上和地下施工同时进行，大幅度提升了施工进度，节约了施工成本。

二、逆作法的特点

1）逆作法优点。如上文所介绍的，逆作法是在完成一层顶板及相关结构的基础上，给地上、地下创造良好的作业面，保障地上、地下同时进行施工从而在很大程度上达到缩短工期的目的，另外，由于基层和周围楼板的支撑，承受力有保障，对于周围土地环境的破坏也就最大限度上得到控制。逆作法是综合了多种的工艺才得以形成的现代工艺手法，根据工艺不同，其可以分为以下三大种：（1）全逆作法：一次整体施工完成，利用基层作业面楼板及周围支撑结构完成相关的作业；（2）半逆作法：首次利用楼板支撑完成前期的作业，待周围土地环境形成足够的支撑后，土方开挖后再进行第二次的楼板浇筑，整个逆作法分为两次在施工过程中完成；（3）分层逆作法：这种方法不是一次整体施工完成，而是针对不同的周围环境结构，采用分层浇筑，分期完成。

2）逆作法的施工难点。因为由中间往上下施工，逆作法实行中最大的难点是往下施工部分的防水问题和施工缝处理。如何在底下施工过程中做好一切的防范准备：楼板的高质量、排桩的结构排版、施工的结构选择和必要时的止水措施，都是防水问题的关键，因为一旦出现水流对于施工过程的影响，便会由上而下给整个底部工程带来不可逆的损害，所以在工程开始前和初期，做好一切防范准备工作。施工过程中的网状结构和竖向排版，做好每个细节的连接处处理，都是施工缝处理的重点。总之，逆作法虽然对于整个工程的进程有很大促进，但运行起来也有自身的难点，只有在施工前做好一切防范准备，施工过程中严格遵守相关规定，施工完成后做好验收工作，才能完美地将逆作法的优点呈现出来，为整个工程提供便利。

三、逆作法在高层建筑施工中的具体应用

3.1工程概况

某高层建筑工程施工，建筑面积为8432.32m2，高度78.0m，分为地上和地下，地上为21层，地下2层，由于该工程离中心较近，若工程施工工期较长，则会给人们带来不利影响。同时通过施工人员对本工程的实际情况进行勘察，综合考虑因素，确定采用逆作法施工技术进行施工，以此保证质量和工期。在具体的施工过程中，实施逆作法，取得了良好的施工效果，对此笔者结合工程施工的实践经验，总结了高层建筑逆作法施工技术要点，下面进行详细的探讨。

3.2选择施工方法

在工程施工之前，施工方法的选择至关重要，在选择过程中，首先应充分考虑建筑工程的的情况，包括工程的位置、施工条件等等，在本次工程施工过程中，由于处于繁华地段，施工场地相对比较狭窄，机械设备以及材料堆放比较困难。而且施工单位希望能够尽快完工，投入使用，特别是首层停车场，与此同时通过对该工程地质情况进行勘察，该工程地处软土层，地质情况主要由填土、黏土、粉土层以及粉砂层组成，地质情况较为复杂。综合上述因素，逆作法施工技术较为理想，将其合理的运用到实际施工中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2加固基坑内土体

由于本工程地处软土层，所以为了避免出现墙体变形的情况发生，还应对基坑内土体进行加固，一是要应沿着地连墙进行加固，二是要沿着四周建筑进行加固，在加固过程中，采用旋喷桩进行加固，加固的深度应第六层土面以上。

3.3在具体工程施工过程中，地下排桩支护体系中的排桩使用的是人工挖孔桩，根据施工要求，采用间隔跳挖施工，进行人工挖孔桩的施工，并在成孔之后，按照施工要求，科学、合理的下放钢筋笼，调整钢筋笼的位置，保证钢筋笼的位置满足要求，然后浇筑混凝土。一般情况下，人工挖孔桩可以分为两部分，一部分为桩基部分，在对该部分浇筑过程中，到桩顶设计标高时，应按照相关要求，由专业的施工技术人员进行定位环和定位钢板的安装以及调整，保证满足垂直度要求，对于钢管柱上端，应采用十字架，将其固定住，完成固定后，再进行混凝土的浇筑。

3.4柱桩定位

在施工过程中，采用逆作法施工技术进行施工时，在工程桩上，应用钢管柱接高，此时可以用于竖向荷载的支撑，在以后施工过程中，要作为地下室柱时，要采用混凝土对柱体进行包裹。在具体施工过程中，应保证轴线位置以及垂直度满足精准度的要求，应对其偏差进行严格控制，不能超过20mm，否则就会给使得柱子的位置出现偏差。应按照施工要求，在人工挖孔桩上，科学、合理的设置钢管柱，保证人工挖孔桩与钢管柱对接准确。一般情况下，采用限位钢板法进行钢管柱的安装和固定，先进行环形钢板的安装，然后在进行限位钢板的焊接，固定好钢管后，再进行钢管的吊装以及混凝土的浇筑。

3.5土方开挖

目前在土方开挖过程中，主要有两种方式：一种是地下室北侧预设洞口，从洞口的中运输土方，另一种为是在地下室南侧进行基坑开挖，开挖过程中，从侧面开始进行，逐渐向内侧进行。在土方开挖过程中，为了避免出现边坡失稳等问题，还应采用土钉支护以及喷锚网等方式进行支护，在土方开挖过程中，还应注意应根据要求进行开挖，避免出现过度开挖的方式。地下一层板面高500mm以上，需要加固钢管柱，然后采用机械开挖的方式，往下的方向继续开挖，开挖至余下的200-300mm时，应采用人工开挖方式。

3.6中间支撑柱施工

中间支撑柱具有一定的支承作用，一般情况下，在施工过程中，采用组合的方式，如钻孔灌注桩、承台以及永久柱承载；大直径工程桩、永久柱承载等。在钢筋混凝土底部，通常会焊接一些环向筋或者分布筋，同时在钢筋混凝土锚固段，为了增强与中间支撑柱的连接，通常需要钻椭圆形孔洞。在中间支撑柱完成施工后，应采用专业的检测仪器设备，对中间支撑柱的垂直度以及定位进行检查，若不符合施工要求，则应进行相应的调整，以此保证中间支撑柱施工质量。

3.7节点施工

采用逆作法技术进行施工，还应采用节点施工，包括复合柱、墙、桩以及梁等施工等，在具体施工过程中，采用锥螺纹套筒，并将其埋设在地下连续墙中，然后按照相关要求，合理的绑扎楼板钢筋，采用机械方式，连接预埋件与楼板钢筋。在处理梁柱节点时，还应进行钢板和锚筋节点的预埋，地下开挖后，预埋的节点会暴露出来，然后进行钢筋的锚固，浇筑混凝土，以此保证混凝土的质量。

3.8经济效益

与传统工程施工相比，采用逆作法施工，工期至少可以节省3个月，施工速度明显加快，与此同时可以减少费用300万元，取得了明显经济的效益。另外采用弟媳工程，还能够提高工程施工的安全性，所以该技术值得推广

四、结语

总之，逆作法作为高层建筑工程施工的主要技术之一，应安排合适的施工人员，按照规定的步骤和方式，对施工中的各个环节进行控制，实现良好的施工效果，实现建筑经济的进一步发展。

参考文献：

[1]刘京博.高层建筑逆作法施工技术的渗透[J].住宅与房地产，2018（16）：172.

[2]刘敏.逆作法施工技术在高层建筑中的应用[J].江西建材，2014（05）：113.

论文作者:黎毓铭

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1455d674fea35570070af281.html