# 电力通信网综合网管系统的优化设计研究论文_ 于俊

摘要：目前，科技发展迅猛，电力通信领域的发展也有了创新。电力系统是为人们生产生活提供重要能源的渠道，电力系统的安全与稳定运行对于保障人们正常用电具有非常大的作用。随着供电网络覆盖范围的不断扩张，电力网络也逐渐复杂起来。以往的电力通信网，网管系统程序复杂，运行、管理与维护方面所需的人力物力较多，因此，对电力通信网进行综合网管系统的设计、优化与实现是非常有必要的。

关键词：电力通信网；综合网管系统；优化设计研究

引言

新时期背景下，电网建设与通信技术取得了理想的发展成绩，而通信网络的规模也随之扩大，通信设备的数量和种类不断增多，使得网络拓扑结构更加复杂。由于传统电力通信网系统需要分别管理并监控网管系统，因而会增加员工的工作难度，所以，应全面优化设计电力通信综合网管系统，将平台作为系统运维管理的载体，统一监控区域管辖范围内的通信网资源以及实际运行的状况，确保各类型资源的互相联系与共享。

1网管系统软件结构

网管系统中，就其软件结构而言需要包含综合监控系统、运行管理系统、资源管理系统、专业管理系统和信息互动平台五大部分。电力通信网综合网管系统的实际应用，需要经由信息互动平台来登入其他的四大系统。具体设计如下：

1.1综合监控系统

这一系统涵盖了警示配置、警示管理和信息管理功能。这一系统主要是通过监控与检测警示信息来实现管理的，这一系统的配套设备包含电源、线路、数据传输、数据接入和信息交互等方面的电子设备。系统需要经由数据直接采集的方式来对系统中的运行环境进行监控与检测，并在发生故障或其他问题时进行警示。将系统监控与检测信息同相关设备进行连接，利用数据网络即可实现不同层级之间电力企业的信息共享，从而对整个区域进行监控检测。除此之外，通过综合监控系统能够实现对于监控信息与数据的收集、存储、处理和传输，并且通过文案、图标等形式对外呈现，这便于实现有效监控与检索统计工作。

1.2资源管理系统

这一系统主要是通过网络拓扑、资源管理、应用配置等功能来实现对信息及资源的管理。就应用配置而言，包含了调度管理、资源分析、资源调配、故障诊断及预检修等。通过资源管理系统能够帮助企业合理配置资源并分析相关信息数据，并以此为凭据对资源利用情况及负荷情况进行分析与考察，一旦逼近资源负荷底线就进行警示，以便于企业充分了解资源的使用情况。这些系统功能的实现需要经过资源模型构建与资源的动态与静态管理。资源模型的构建需要满足模型的全方位要求，即资源模型要覆盖该电力通信网的全部范围与全部环节中，要涵盖电力通信网下的各级电力企业的所有电力资源；同时，资源模型的构建也要满足模型的统一性要求，即电力通信网的全部环节与全部内容，要实现单位的统一、命名的统一与计量的统一，在进行命名与计量单位的选择时，应当参考相关资料与法律规定，在全网上下都普及应用，以保证信息交互的准确性与共享性，统一性要求也需要保证电力通信网综合网管系统的唯一性原则，保证这一系统是可扩容的；资源模型的构建还要满足模型的规范性要求，在模型构建中，需要参考标准与规范，如TMF513等，保证模型的科学与合理。一般来说，常规的电力通信网综合网管系统中资源管理系统模型的构建是以树状分支来呈现的。

2电力通信网综合网管系统优化设计

2.1系统部署的方式

在设计研究中，对当地省本部与各地市级的供电公司进行选取，并分别构建电力通信管理系统，这两个级别的管理系统在数据网的作用下能够互相连接。其中，省级管理系统只能够直接管理升级骨干通信网系统，地市级管理系统也只能够针对地市级供电公司网络管理，而且两级电力通信管理系统是互相交互的，能够确保省级管理部门宏观管理当地供电公司的电力通信网。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这是一种分级部署的管理方式，能够规避供电公司电力通信系统故障影响其他的供电公司，而且与当前国内电力通信的分级运维管理结构模式相吻合，便于各项工作的开展。为了更直观地了解系统布局，通过图解的方式解构电力通信网综合网管系统的部署状况。见图。

2.2通信专业管理子系统

专业管理子系统和OMS存在一些相似性模块，比如说工单管理、值班日志以及报表管理等等，所以为了将两者区分开来，在通信专业管理子系统设置过程中应结合当地电力通信实际管理模式，对这两大系统进行功能定位，并明确系统业务覆盖范围以及实际应用需求，保证各功能模块分配的合理性与科学性。

2.3综合监视子系统

综合监视子系统实现了在统一界面中对多厂家设备进行统一管理，用户通过该系统可以完成拓扑管理、故障管理、性能管理、配置管理等功能，解决了以往需要在不同的厂家网管系统中进行操作的问题，为用户实现全网集中综合监视提供了技术支持。综合监视子系统实现了电力通信全网换、传输、数据和时钟等各专业的告警采集，告警压缩，能够迅速对告警进行定位及判断，各级维护人员可以在最短的时间内在全省范围中找到问题源，迅速排除故障，保障业务质量。同时，综合监视子系统对全网的通信设备进行实时监控，发现重要告警，及时以手机短信方式或告警灯、告警音等方式通知相关人员。

2.4流程管理子系统

流程管理（T-MIS）子系统是电力通信综合网管系统的一个子系统。它是一个流程化的管理平台，为电力通信网络的运行维护提供了相应的支持。T-MIS子系统包括了工单管理、值班日志管理、方式单管理、运行报表管理、出差管理、计划检修、备品备件和培训考核等功能模块。流程管理功能可以使维护人员对运维工作进行强化管理，实现故障工单、电路调单等各种工单的闭环管理，系统能够对工单所流经的每个岗位、操作时间都进行详细记录，显示工单在各个部门间流动的情况。流程管理的主要特点在于对工作流程的管理，流程管理可以理顺不同部门之间的协作流程，形成各种闭环管理，规范工作流程，提高工作效率。

2.5实现全面的资源管理

综合网管通过接口方式与资源管理系统进行互联，共享、交互网元的资源信息以提供完善的资源管理功能，可实现对全网范围内网络的集中配置和管理，通过定期采集网元设备中的配置情况与网管系统中的资源情况进行比较，实现资源的自动更新。通过分析统计全网的资源配置和利用车，进行资源和电路调度，通过网管系统的工单体系实现资源的电子工单调配，改变纸质调度令调配电路的方式，通过两个系统的协作，实现不同信息系统中紧源数据的一致性，更加科学高效地对设备进行维护管理，更好地对资源进行配置调度，更好地满足维护和管理的需要。

结语

综上所述，在设计电力通信网综合网管系统的过程中，主要的目标就是适应国内通信网的发展需求。而该系统的科学合理设计能够实现电力通信网络运维管理水平的全面提升，在对电力调度进行控制方面，电力系统运行可靠性和安全性方面都发挥着重要的作用，为电力通信网综合管理工作的开展奠定了坚实的基础。本文针对电力通信网综合网管系统的关键技术展开了深入研究，并且以某地区为例，阐述了系统优化设计的相关内容，希望为增强电力通信网综合网管系统的设计效果提供有价值的参考依据。

参考文献

［1］李巍，刘树吉，赵永彬，等．关于电力通信网综合网管系统的优化设计研究［J］．信息通信，2014，(7):163-164，165．

［2］孙宝亮，王华．电力通信网综合网管系统的研究设计分析［J］．信息通信，2014，(8):199-199．

［3］李立新．电力通信综合网系统的优化设计分析［J］．通讯世界，2015，(4):88-89．

论文作者: 于俊

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/146b823396b05bddb7e7cd4f.html