# 化学生物絮凝工艺水质修复试验论文_李裕义

湖南师范大学附属中学高三1406班 湖南长沙 410006

【摘 要】通过调查研究发现，生活污水排放已经成为现阶段最大的污染源，远超工业废水污染，但由于多种因素影响，全国城市生活污水的处理能力依然很差，尤其是中小城市的污水处理更没有达到规定标准，为做好污水处理工作，应将化学生物絮凝作为重点，因此，本文将从化学生物絮凝处理流程入手，结合相关试验，重点分析与研究化学生物絮凝工艺水质修复状况。

【关键词】化学生物；絮凝工艺；水质修复试验

前言：以往的污水处理技术投入较多，管理十分简单，弱化了污水处理能力，为减少这种情况的出现，就需要借助新技术与新工艺，化学生物絮凝工艺是近年来新出现的工艺，随着它的应用有效强化了污水处理能力。因此，有必要对化学生物絮凝工艺水质修复实验展开研究。

一、处理流程

对于化学生物絮凝工艺来说，它属于添加絮凝剂为主，且在曝气的状态下以搅拌污泥为基础的处理工艺。在污水进入到处理厂以后，首先会被放入到沉沙池中，并在一系列的计量后装入到污水处理装置中，在相应的搅拌设备下快速搅拌，且停留一分钟左右，然后以空气为混合要素，在池底铺好厚度为3mm 的穿孔管，在这一过程中，空气搅拌絮凝池最长停留时间不能低于35min，然后在微孔曝气管的作用下完成曝气，最后根据实际情况调节好曝气量，且在絮凝反应与沉淀池两者中应用一定的穿孔配水强，这样就可以顺利完成水力处理与控制[1]。

在污泥回流的过程中，应注意污泥潜水泵等内容的运用，并将容积法应用进来，确定好排泥时间，每天排泥不能低于一次，最好每天排泥两次，只有这样才能保证淤泥不会影响后期处理工作的开展。

为保证污水处理效果，在设置药剂投加点的过程中，应注重可移动的设置。通常情况下，无机混凝剂加点最好设置在混合池中，且明确高分子絮凝剂投加点所处位置。在投药的过程中，可以选择的药剂为聚合氯化铝铁等，并按照一定的流程完成处理工作。

二、化学生物絮凝工艺应用的必要性

之所以需要将化学生物絮凝工艺应用进来，主要是由于现有技术无法完成污水处理，处理效果达不到标准，而化学生物絮凝工艺的应用则可以最大程度的降低污水中各种物质的含量，尤其是各种各样的絮凝剂的应用，都可以有效强化去污能力，随着化学生物絮凝工艺的应用，也可以降低污水中杂质的含量，所以，在这一过程中一定要将化学生物絮凝工艺的应用作为重点，只有这样才能改变当前污水治理问题，让污水质量达到既定标准。

三、试验结果与分析

（一）化学生物絮凝工艺

为进一步研究化学生物絮凝工艺实际效果，在选择药剂的过程中，应满足一下条件：首先，聚合氯化铝的含量应达到每升70mg，其次，聚丙烯酰胺的含量应达到每升0.5mg。并观察去除效果：

第一，在观察中发现，在这些药剂进入到污水中以后，CODCr浓度发生了明显变化，在未加入药剂以前，CODCr的浓度处于每升124-226mg之间，在经过药剂处理以后，CODCr浓度已经下降到每升50mg，可以看出，在药剂与化学生物絮凝工艺的共同作用下，可以将70%上物质去除，提升了污水处理能力。

第二，在药剂加入以前，进水的TP浓度处于每升1.65-3.30mg之间，在药剂的作用下，这种情况得到了明显改善，出水后的TP平均浓度已经下降每升0.62mg左右，此时已经将75%的TP去除[2]。

第三，在药剂加入以前，进水的SS浓度处于每升70-380mg之间，在药剂的作用下，这种情况得到了明显改善，出水后的SS平均浓度已经下降每升18mg左右，此时已经将88%的SS去除，可见，经过处理以后，SS浓度始终处于较低的状态，且具有较强的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

总的来说，药剂的加入在一定程度上发挥了作用，可以有效去除CODCr、TP以及SS所占含量，可见，药剂的应用一定成为不可缺少的一部分，能够避免污水杂质超标的情况，因此，应重视药剂与化学生物絮凝工艺的应用。

（二）化学絮凝工艺

为了解化学生物絮凝工艺与化学絮凝工艺之间的差异，在实际用药的过程中应保证药剂含量一致，即聚合氯化铝的含量应达到每升70mg、聚丙烯酰胺的含量应达到每升0.5mg，并控制好水温，水温应处于12摄氏度左右，通过研究发现，其效果主要体现在以下几点：

第一，在观察中发现，在这些药剂进入到污水中以后，CODCr浓度发生了明显变化，在未加入药剂以前，CODCr的浓度处于每升170-226.2mg之间，在经过药剂处理以后，CODCr浓度已经下降到每升65mg，可以看出，在药剂与化学生物絮凝工艺的共同作用下，可以将58%上物质去除，提升了污水处理能力。

第二，在观察中发现，在这些药剂进入到污水中以后，TP浓度发生了明显变化，在未加入药剂以前，TP的浓度处于每升2.2-2.5mg之间，在经过药剂处理以后，TP浓度已经下降到每升0.75mg，可以看出，在药剂与化学生物絮凝工艺的共同作用下，可以将64%上物质去除，但却未能实现全部去除，这在一定程度上影响了去污效果。通过研究发现，这种情况的出现很可能是由于药剂含量不足等因素造成的，针对这种情况就需要适当提升药剂含量，避免药剂过多的情况。

第三，在药剂加入以前，进水的SS浓度处于每升110-170mg之间，在药剂的作用下，这种情况得到了明显改善，出水后的SS平均浓度已经下降每升20mg左右，此时已经将85%的SS去除，可见，经过处理以后，SS浓度始终处于较低的状态，且具有较强的稳定性，总的来说，在药剂的作用下，SS浓度明显降低，基本能够达到国家规定标准，因此，应重视药剂在化学絮凝中的应用，只有这样才能强化污水处理能力，避免出现质量不达标的情况[3]。

（三）加药点给去除效果带来的影响

对于混凝剂来说，它的投加方式与化学混凝投加方式十分相似，都需要加入到混合池中。为保证去除效果，在实际去除的过程中，应将加药点设置在絮凝池第三个格子中，之所以采取这样的设计方式，主要是由于化学生物絮凝装置是在BC的作用下形成的。在絮凝反应中最好将时间控制在35min之内，并在前三分之二的时间内适当多输入曝气，然后再加入一定含量的混凝，在加药的过程中，聚合氯化铝的含量应达到每升100mg、聚丙烯酰胺的含量应达到每升0.5mg，回流比最低不能低于20%，最高不能超过25%，并控制好水温。通过研究发现，在加药点设置完成以后，CODCr浓度由原来的每升120.0mg下降到后来的57.0mg；TP浓度由原来的每升2.1mg下降到后来的0.85mg；SS浓度由原来的每升90mg下降到后来的25mg。由此可见，在设置好加药点以后能够最大程度的强化污水处理能力，这样不仅可以有效提升污水处理效果，还能让出水质量与实际要求相符，因此，应加大对加药点的重视，强化去除效果。总的来说，这样的方式可以最大程度的强化去污能力，但TP浓度依然处于较高状态，这与絮凝接触时间不足有一定关系，所以在实际设置加药点的过程中，应注意与实际情况的联系，只有这样才能最大程度的强化药剂处理能力，提升污水整体质量[4]。

四、结论

通过以上研究可以获得了以下几点结论：

第一，通过对试验数据的研究可以发现，随着化学生物絮凝工艺与化学絮凝的应用，可以最大程度的提升污水水质修复作用，但在研究中发现，在=实验条件完全一致时，化学生物絮凝工艺的修复能力要比化学絮凝工艺强很多，所以，在实际污水处理中，应注意化学生物絮凝工艺的应用[5]；

第二，在水质修复状况相同的情况下，化学生物絮凝工艺对药剂的需求量要比化学絮凝工艺少很多，至少可以少用20%的药剂；

第三，在加药点的设置中可以发现，在加药点较为明确的情况下，水质修复能力将明显增强，所以，在实际利用中一定要结合实际情况强化水质修复能力，并注意与实际情况的联系，只有这样才能不断提升修复能力。

第四，虽然药物与化学生物絮凝工艺的应用可以将有机物与磷去除，但却无法将氨与氮全部去除，所以在实际利用化学生物絮凝的过程中一定要注意与实际情况的联系，若与药剂含量不足有关，那么就需要适当提升药剂含量。

参考文献：

[1]张志斌，赵建夫，夏四清，等.化学生物絮凝工艺的反应机理初探[J].环境科学，2016，（05）：993-996.

[2]余松，夏四清，赵建夫.化学生物絮凝与化学絮凝工艺处理城市污水——加药量对污染物去除效果的影响[J].环境污染与防治，2014，（01）：65-68.

[3]吴志平，夏四清，杨殿海，等.化学生物絮凝工艺处理城市污水比较研究[J].重庆环境科学，2013，（07）：12-14+59-60.

[4]崔再林 .化学生物絮凝工艺处理城市污水的试验研究[J].黑龙江科技信息，2014，（15）：20-20.

[5]张芹芹，钟贵水，李霞.优化化学生物絮凝工艺搅拌强度的试验研究[J].能源与环境，2009，（04）：2-3.

论文作者:李裕义

论文发表刊物:《中国蒙医药》2017年1月第1期

论文发表时间:2017/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14721d09bdbdf1e869d39bc3.html