# 绿色建筑节能视野下的外墙保温材料应用论文_张波

大连市建设工程集团有限公司 辽宁大连 116011

摘要：近年来国家经济的发展也催生了建筑行业的繁荣发展，建筑材料的选用也都开始注重绿色环保，大量的新型建筑节能材料也相继被研发和应用。本文着重对建筑外墙保温材料的保温性能、防火性能进行综合评价和分析，并进一步阐述这些绿色环保建筑材料在不同条件和不同施工环境下的合理运用，从而保护墙体结构，延长建筑的使用寿命，以此进一步推动我国绿色建筑节能技术的推广应用，促进建筑行业绿色节能环保的可持续发展。

关键词：建筑材料；绿色建筑；外墙保温；评价；研究

由于建筑节能技术的进步与发展和人们对环保理念认识的提升，也影响着建筑节能标准的不断提升。新型的节能建筑环保材料和节能技术也都在不断被研发和运用，绿色节能环保建筑材料的使用是实现建筑节能的根本条件和必要的基础，既可以增加建筑的保温性能也节省了电能损耗，对改善人们生活条件和工作环境，对推动我国建筑行业实行绿色节能环保的可持续发展道路具有重要的意义。

一、绿色节能建筑外墙保温材料评价分析

1.1 对热塑性保温材料的评析

目前国内大多数厂家生产的EPS聚苯板只具有B2级的燃烧等级，很少有厂家能够达到 B1级的燃烧等级，在国标和地方等级归程中也都是要求具备 B2级防火等级。在做完抹面砂浆后 EPS聚苯板的防火等级就得到了大大的提升，甚至可以达到 A级不燃的等级要求，但是其变形温度只有70 ～ 98℃，当超过这个温度时就会导致 EPS聚苯板的软化和燃烧。相比之下 XPS板也是B2级的燃烧分级，但是当XPS板抹灰后也能达到 A级的防火性能，其薄抹灰系统的防火性能要优于EPS的薄抹灰系统，软化温度也达到 110℃左右，阻燃效果显然优于EPS板。

1.2 对无机保温材料的评析

在外墙保温建筑中使用优良的隔热保温材料与完善的工艺技术，就会达到预期的效果。优质抹面砂浆是保证保温隔热层质量的前提，除此之外，合理的保温体系构造能够确保保温隔热体系的抗火安全。在研发新型保温系统时更要考虑到绿色环保、吸水率、防火等条件，还要考虑到生产成本、使用强度等综合标准。无机保温砂浆是一种以膨胀玻化微珠为代表的无机保温材料，是一种用于粉刷内外墙的新型建筑节能沙浆料。主要以轻质无机保温颗粒作骨料混合抗裂添加剂、胶凝材料及其他填充料等组成的干粉砂浆，起到防火、隔热抗老化的作用。

1.3 对热固性保温材料的评析

酚醛泡沫保温材料是一种有机高分子硬质铝箔泡沫产品，是由热固形的酚醛树脂发泡而成的酚醛泡沫材料，由于其具有高闭孔率和良好隔热性能以及导热系数低等特性，并兼具有水蒸气渗透性和抗水性等优良特性，同时具有质量轻、防火性能高、遇明火不燃、无滴落、无毒无烟特点，在（-196 ～ 200℃）的低温环境下不脆化、不收缩是理想保温节材料的首选。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于其具有稳定的苯环结构，且耐腐抗老化、化学成分稳定，高温分解时不会产生有害气体，是最理想的绿色节能保温材料。

二、绿色建筑节能环保材料在外墙保温上的应用

2.1 在节能墙面上的应用

建筑墙面保温一般分为内墙保温和外墙保温两种形式，我国早期建筑节能大多数都已内墙保温为主，一种是直接使用黏土珍珠岩保温砖，还有的直接粘贴预制聚苯板保温板，还有直接在墙体涂抹聚苯颗粒保温浆，但是存在容易开裂和占用使用空间的缺陷。和内墙保温相比，外墙保温就弥补了很多内墙保温的不足，提高了热效率也不占用内饰空间，对保护建筑结构也起到了很大的作用。保温材料有岩（矿）棉、玻璃棉毡，在施工中常见的都是粘贴聚苯乙烯保温板，外面涂抹砂浆保护面层，在难度发杂的曲面多采用用玻纤网格布加胶粉聚苯乙烯颗粒保温浆料进行保护。

2.2 节能玻璃及特殊屋顶材料的应用

在一些现代大型标志性建筑和公共建筑物都很少使用传统的外墙保温方法，取而代之的的是透光率更高，隔热保温性能更强的新型玻璃保温装饰材料 -- 玻璃幕墙。玻璃幕墙不但极好的解决了采光问题，还起到了很好的装饰作用和易清洁的特点。另外在建筑物外墙安装太阳能还将光能转化为热能或电能进行利用，用于室内采光照明和取暖，利用新型材料做成的太阳能和玻璃采光屋顶就是最好的例子，它兼具了保温和采光的双重功效。像水立方等一些特殊建筑还可以通过自身气模结构达到保温节能的效果。

2.3 新型的节能墙体材料的应用

近年来由于对建筑节能和外墙保温的注重，越来越多的新型建筑保温材料被开发和应用到新型建筑中来。例如用聚苯乙烯泡沫和聚亚安酯泡沫制作的保温板具有施工简单、环保节能的特点，另外在建筑节能墙体中采用聚合物保温砂浆是一种新兴的保温材料，例如以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料的膨胀玻化微珠无机保温砂浆，具有防火、保温隔热、抗老化、价廉质优等特点。还有 EPG 胶粉聚苯颗粒和BH胶粉聚苯颗粒等聚合物砂浆，具有施工简便、保温隔热性能较好、防水防裂、节能环保、使用寿命长、墙体自重轻等优点，其优越的性能受到越来越多建筑材料市场的欢迎。

三、结束语

发展绿色节能建筑科学合理选用佳能环保建材，对于支持建筑节能和带动建材工业的绿色环保转型升级至关重要。其中外墙保温隔热材料与制品对建筑节能起到关键作用，尤其我国建筑节能市场较大，大力发展建筑外墙节能环保意义重大。随着科技的不断进步与发展，大量新型实用的节能材料会不断地被研发和应用于实践中，进一步促进我国建筑行业的健康有序发展。

参考文献：

[1]田晓燕.外墙保温技术及建筑节能材料的应用研究[J].山西建筑，2016（27）

[2]钟海军.建筑外墙保温施工技术和节能材料应用研究[J].科技风，2013（09）

论文作者:张波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/147905d3b92ba5cdda62d369.html