# 市政排水管道运行维护及管理对策探微论文_刘玉飞

天津市排水管理处第七排水管理所 天津 300000

摘要：随着经济的不断发展，社会在不断的进步，市政排水管道的系统建设是其中非常关键的一项基础工程。本文结合市政排水管道运行过程中的维护和管理相关问题分析，对如何提升市政排水管道运行效率提出了相关的对策分析。希望能够为国内的市政管道排水系统建设提供一定的参考，从而确保排水管道施工质量得到有效的提升。

关键词：市政；排水管道；运行维护；管理；对策

引言

众所周知，当前城市发展迅速，每天产生诸多工业及生活废水以及雨季的大量降水，多经过市政排水管道进行排放，有效的避免废水、雨水给人们生产生活造成的不利影响，因此，城市良好环境及有序生活的营造，离不开市政排水管道作用的正常发挥。

1市政排水管道管理维护中存在的问题

1.1现有排水管道机械化程度低

现有排水管道有相当一部分建于20世纪60~80年代，即使是当代新建的排水管道也存在该问题，机械化程度低，检查井开启采用传统的人力开启。由于排水管道检查井在多年使用中存在碾压变形等情况，造成开启困难。更重要的是在灾害天气中，如暴雨天气，地面积水给开启检查井更是造成了极大地困难，不仅难以确定检查井位置，在开启时的水流也容易造成工作人员的生命威胁。

1.2部门联动机制差

在部分城市的排水管道运行中，虽然相关的排水管网建设已经比较健全，完全可以进行后期的顺利排水使用，但是在具体的排水管道运行和维护方面，由于职能分工不明确，使得相关部门之间的沟通不顺畅，这在一定程度上是非常不利于整体排水管道运行管理和维护的。

1.3市政排水管道设计不合理

市政排水管道设计不合理多出现在城市老城区，受历史因素影响，当时市政部门规划及设计市政排水管道时未充分考虑城市未来发展，结果城市不断发展壮大，人口急剧增加，原有市政排水管道存在的问题日益凸显，如排水能力较差，一旦遇到下雨天气会出现不同程度的内涝。另外，为提升市政排水管道排水能力，更好的适应城市发展要求，市政部门不得不对原有排水管道进行改造，施工中难免会对多个区域进行围挡，给城市交通带来诸多不便。

2进行市政排水管道运行有效维护的相关建议

2.1进行设备的更新和完善

对于市政排水管道的运行维护来说，首先必须针对排水管道的现有设备进行优化，也就是充分的提升排水管道的机械化操作程度。当前的市政排水管道系统的检测，主要是通过人工开启检查的形式进行，这种长期的维护做法很容易导致井盖发生变形，最终使得井盖无法开启。这就要考虑到运行维护的便利性，通过辅助设备的引入来提升井盖操作便利性。

2.2做好前期排水管网信息汇总，实现市政排水管网的优化设计

在对市政排水管网进行设计施工之前，最重要的就是要做好信息的收集。首先，要安排专门人员对当前城市内部市政排水管网的分布、口径、使用现状等信息进行调研和收集，汇总出最终版本在本单位内部存档，并根据实际情况进行实时的更新。其次，对于城市内存在的一些存在时间长、影响范围广的特殊地段排水管网进行重点整治，主要部门领导应针对此类问题召开专门会议，尽快讨论研究出整治方案并交由相关部门紧时间、高效率地执行，对于处在市中心等繁华地段的问题管网，更应加班加点进行整治，力求不妨碍市民的正常工作与生活。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3检修

当管网漏水位置找出以后，分析漏水原因，根据情况采用不同方法及时检修。室内给水管道漏水或渗水的原因一般是管道接头不严，或者腐蚀严重等因素造成。腐蚀严重多发生在丝接头处或暗理部位。如果是螺纹接头或管件不严引起漏水时，应将局部管段拆下，重加填料拧紧，或更换管道；焊接连接管道可采用补焊方法堵漏；腐蚀严重的管道应立即更换。室外埋地给水管道漏水或渗水原因，一般是管道接头不严，外部荷载或管基下沉引起局部管段破损等。管道接头漏水时，如果是青铅接口，可重新打口，或将接口内青铅剔除一部分加铅条重打；水泥、石棉水泥或纯橡胶圈接口漏水时，应将接口内填塞材料抠除刷净，更换材料，重新打口。由于外部荷载或管基下沉引起管道破损漏水时，直管段上较小裂缝可采用钢板夹卡紧裂纹处，或用焊接钢套管浇注接口进行修复，对于较大裂纹，或管件处裂缝，应将损坏管段或管件更换掉。

2.4狠抓维护管理细节

市政排水管道维护及管理工作涉及诸多细节，保证细节工作的落实对提高维护及管理质量意义重大，因此，职能部门应结合城市排水管道维护及管理工作实际，认真分析维护及管理工作存在的细节问题，积极采取措施加以改进。①明确排水维护及管理内容。为保证市政排水管道维护及管理细节的落实，职能部门应加强维护及管理工作内容研究，了解排水管道分布情况，详细列出维护及管理工作重点，给维护及管理工作的实施提供指导。②加强维护及管理细节监督。为保证市政排水管道维护及管理细节的认真落实，职能部门一方面加强管理人员责任心教育。定期组织管理人员开展责任心教育工作，引导其观看相关的视频短片，使其充分认识到具备良好责任心的重要性，以高度、负责的态度对待排水管道维护及管理工作。另一方面，加强维护及管理工作监督。为督促管理人员认真落实排水管道维护及管理细节，职能部门应制定相关的细节规范，并抽派专门人员对维护及管理工作内容进行监督，及时发现维护及管理工作存在的问题，并根据情节严重给予通报批评或相关处罚，鞭策管理人员认真落实维护及管理工作。③注重维护及管理工作总结。为明确市政排水管道维护及管理工作存在的不足，为以后工作的开展提供依据，职能部门应鼓励管理人员结合自身工作，多做自我总结与反思，不断需求工作上的突破。

2.5给水管道清理

由于给水水质、流速快慢（金属管道还存在管内腐蚀）等因素的影响，给水管道在使用一段时间以后，管内壁会产生结垢，而且越积越多，影响管道的输水能力，同时降低了供给水压。因此，必须年度定期清除管内的结垢，改善管道的输水条件。给水管道的清扫方法较多。对于松软结垢，通常可用高速水流冲洗。冲洗水流速一般为工作时最大流速的3～5倍，但水压不能超过管道允许承受压力。冲洗时水从水管一端进入，废水从排水口、阀门排出。也可在冲洗水管内通入压力为0．5~0．7MPa的压缩空气，增大管内水流速度，效果会更好。坚硬的结垢，可采用机械刮管器清除。将刮管器放入水管内，两端用钢丝绳连在绞车上，来回拖动，刮刷管壁结垢；刮下来的结垢可用水冲洗干净。这种刮管机利用电动机带动的链锤打下管壁上的积垢，一边除垢一边清垢，剩下来的再用水冲洗干净。

结语

总之，市政排水工程作为城市基础性民生工程，其运行中的稳定性对于整个城市的社会秩序稳定起到的作用是非常关键的。通过排水系统的完善，能够确保城市防涝目标的顺利完成，有利于城市正常运行。针对当前市政排水管道运行中的一些难点和问题，相关部门必须制定合理的维护和管理措施，确保市政排水管网处于稳定的运行模式。

参考文献：

[1]马德才.预防市政工程排水管道施工的质量通病[J].山西建筑，2015，28.

[2]沈宝君.科学规划，提高市政给排水管道工程质量[J].中华建设，2014，10.

[3]沈洪娜.市政排水管道管理维护的几点探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2013（34）34.

[4]张港，刘云.市政排水管道管理维护的几点探讨[J].科技致富向导，2013（05）：78-79.

论文作者:刘玉飞

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2019/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/147f0b1e2fa902bfe4b8fa0f.html