# 混凝土质量检测技术分析论文_程建威

佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 528000

摘要：混凝土的结构复杂多样，因此混凝土的质量也就十分的重要，这直接影响到了整个建筑的安全性，所以说混凝土质量检测也就显得尤为重要。本文就将针对混凝土的质量检测技术的方法等方面进行简要的介绍，还会介绍质量检测涉及到的检测仪器，分析每种方法的利弊。

关键词：混凝土强度；结构内部缺陷；混凝土厚度；电磁感应；检测技术

混凝土技术广泛的应用于现代的建筑施工项目中，这也迫使混凝土质量检测的要求也将逐步升高。混凝土有着不同的质量，质量的好坏直接影响到整个建筑是否合格。钢筋混凝土结构是用得比较广泛的一种结构，其次还有一种砖混结构也用得比较多。

1.混凝土强度的检测

检测混凝土强度的方法有许多，常用的有回弹法；超声回弹综合法；钻芯法以及拔出法。这当中的回弹法和超声回弹法都是一种不损坏混凝土的检测方法。

1.1回弹法

回弹法的操作显得比较简单，它能够比较完全的反映出混凝土是否均匀，我国相关专家对回弹法的技术规程进行了一遍又一遍的修订，一直到2011年才最终确定将其编号改为JGJ/T23-2011。利用这种方法检测混凝土质量时要将混凝土进行分批次检测。同一批次检测的混凝土在强度以及原材料等等方面都应该保持一致，这样才能使检测更加合理。检测完成后，应该对检测的数据进行统计然后逐一分析比较，得出这一批检测构件最终的强度推定值。

1.2超声回弹综合法检测技术

1966年罗马尼亚的建筑和建筑经济学研究院首先提出了这种方法。后来，随着社会的发展需要，在1988年，我国也制定了相关规程。之前所说的第一种回弹法检测的形式比较单一，相比来讲综合法则显得手段更加丰富，可以避免一些不必要的因素引起的计算结果的误差，使得计算结果也更加的精确。

1.3钻芯法

钻芯法和前两种有着不同，因为它在检测时会对混凝土结构造成一定程度的损坏。主要是利用一种钻机，钻取所需要的混凝土样本，然后对这个样本进行检测的一种方法。利用这种方法检测主要可以直观地反映出混凝土结构的质量好坏，检测出的结果比较精确，数据也是十分可靠。这种方法虽然对混凝土有着损坏，但是却是使用比较多的方法之一。这种成本也会比较高，必须选取比较可靠的钻芯位置才能够进行检测。检测完成之后还要对钻芯位置进行修补，这就造成了一定的检测局限性。

1.4拔出法

拔出法和钻芯法一样会对混凝土造成一定程度的损坏。在已经硬化的混凝土表面，进行各种操作，先钻孔，磨槽好，然后再嵌入锚固件等等操作，安装好事先安排好的拔出仪，然后进行混凝土的拔出实验，通过每次检测的过程测量出混凝土拔出力的极限值，利用相关的公式和方法计算出混凝土的强度。只有检测出的混凝土强度大于等于10.0MPa才能够符合要求。由于在进行拔出实验时混凝土内部的应力状态我们无法检测，所以，只能利用最后的数据作为衡量混凝土质量的一种相对指标。使用这种方法还必须得依靠科学和经验建立起混凝土的强度与拔出力之间的数学关系。

2.混凝土内部情况的检测

日常施工中，会由于一些不必要的失误造成工程项目的各种损失。有时会因为管理人员的管理失误，有时是施工时的一时疏忽。这样往往导致混凝土内部结构不会存在着疏松的问题，当然还会有着其它等等问题，所以检测混凝土内部结构的安全性也是十分重要的工作，检测到这些问题才能够及时的补救，避免建筑完成后可能受到的无法弥补的损失。现在使用比较多检测混凝土内部状况的方法就是超声波检测法。超声波的各个参量会在超声波发出的时候会因为遇到不同的介质而发生变化，如果混凝土内部的结构发生变化，超声波的各个参量会也会随之变化这样就可以根据变化的程度来判断出混凝土内部结构是否有缺陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

加入混凝土内部存在着缺陷，超声波收发通道上的介质会变得不连续，而且超声波的路程也会变长，所以说超声波的声速可以作为判断缺陷的参量之一。

还可以以用首波幅度的高低来判断缺陷。每个介质的声阻抗都是不一样的，投射出去的声波会发生不规则的散射，这样导致损失大量的超声波，最后传达回来的信号变得微弱，使得首播的幅度会下降。

第三个参量就是接收信号中的频率成分的变化。因为混凝土内部的缺陷会使得探测的脉冲在传播的过程中发生反射和折射现象，这样便能够判断出混凝土内部结构是否有缺陷。

检测混凝土内部缺陷的方法还有很多，不过其它的方法都不太常用。像冲击-回波法，红外线检测技术，雷达波检测技术等等。如果在检测时发现混凝土有着缺陷，可以采取喷射砂浆和灌砂浆的方法来修补缺陷，以此来避免不必要的损失。

3.混凝土中钢筋的检测

钢筋混凝土的结构中明确规定了钢筋保护层的厚度，如果不符合相关的规定，将会影响到钢筋混凝土结构的使用耐久性。有时候钢筋会发生一些移位，这样就会无法满足设计的一系列问题，特别是整个结构的受力，主筋的直径尺寸也要选择好，它会影响到整个建筑结构的承载力和抗震的级别。因此检测钢筋混凝土内部的结构也将很重要。

3.1检测保护层的厚度

保护层是钢筋混凝土表面与钢筋的最外缘之间的距离。保护层能够保护钢筋不被空气中的水和二氧化碳锈蚀。保护层的厚度随着空气中的二氧化碳含量增加而增加。钢筋通过保护层将均匀的力传到混凝土中，如果没有足够厚的保护层，那么混凝土结构就会产生裂缝，混凝土各部分的受力不均也会导致空气中的水分和二氧化碳大量的涌入，造成钢筋的锈蚀。但是也不是说保护层的厚度越厚越好，如果厚度超出了设计的规范要求，将会损坏偏心受力柱的承载能力。这是因为增加保护层的厚度以后，柱的偏心程度也随之增加，柱的强度便会被降低。一般此时柱的强度在2.5到5.7个百分比。所以现在的施工规范中都明确规定保护层的厚度，而且还有实际的偏差范围。

检测保护层的厚度有许多种方法，主要常见的一般有电磁感应检测法，半电池电位检测法以及雷达波检测法，这些方法都是不损坏保护层而进行检测的方法。检测的时候应该保持检测面要光滑平整，不能有杂物，检测时还不能接触金属的预埋件。在检测的过程中，如果保护层的厚度小于检测仪显示的最小值，那么应该在检测仪下面加一块垫块。这种检测只能够允许有着1毫米的误差范围。

3.2检测混凝土中钢筋的直径

钢筋的直径正常是无法观察到的，钢筋的直径直接影响到了建筑物的抗震强度和它的承载力，因此为了检测或者检核旧建筑物的质量或者在没有图纸的情况下扩建的建筑物，检测混凝土内部的钢筋直径就十分重要。我们一般利用可以显示数值的钢筋探测仪来进行检测，这种仪器对于钢筋的的直径可以允许的公差是1毫米以内。在检测时，需要进行钻孔和剔凿，这些操作的数量要大于已测钢筋的30%面积，而且至少要检测3处以上的钢筋。

3.3检测钢筋的间距

一般钢筋的间距就是指钢筋的形心之间的距离。这个距离若果太小，那么施工起来便会十分不方便，还会插不进振捣棒，这就导致振捣时混凝土变得不紧实。钢筋间距太大也不好，间距太大便无法满足整个建筑的受力要求。所以说检测钢筋间距也是一项十分重要的工作，做好这一项工作才会使得整个建筑完工时满足建设的各项指标。现如今检测钢筋间距比较常见的方法就是电磁感应检测法。

4.总结

建筑行业是每个国家国计民生的十分重要的产业，它是一种支柱型产业，因此来说，建筑检测行业的有着十分巨大的市场潜力，只有严格把关好工程的质量问题才能做到万无一失。这就体现混凝土检测技术的重要性，警醒混凝土检测的施工人员和企业更要严格要求自己，加强自身的专业素质培养，也只有这样才能够做好混凝土结构的精确检测以及建筑工程质量的严格把守。

参考文献：

[1]胡国伟. 水工混凝土质量无损检测技术分析[J]. 河南水利与南水北调，2013，24：18-19.

[2]王木群. 张花高速衬砌混凝土质量检测技术及锚杆检测技术的探讨[J]. 湖南交通科技，2011，02：162-164+171.

[3]张今阳. 商品混凝土质量检测[A]. 中国土木工程学会混凝土质量专业委员会.特种混凝土与沥青混凝土新技术及工程应用[C].中国土木工程学会混凝土质量专业委员会：，2012：3.

论文作者:程建威

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/148412845a8781de2dbdb519.html