# 提高电力线损管理工作效率的探索论文_邵郁,吴东兵

邵郁 吴东兵

（国网六安供电公司 安徽省六安市 237000）

摘要：随着远距离输电以及电网改造项目逐渐增加，随之而来的是电力线损问题的出现。作为供电企业，线损管理工作直接影响着自身的生产成本和经济效益，能够体现电力企业的技术水平和管理水平。因此，提高电力线损管理工作是电力企业的工作重点之一，是供电企业的重要的经济指标之一，也是提高自身经济效益的重要途径。鉴于此，本文主要分析探讨了提高电力线损管理工作效率的措施，以供参阅。

关键词：电力线损；管理；工作效率

引言

电力线损问题主要是指电能在传输过程中，受线路和设备中的电阻以及管理工作等因素的影响而出现的损耗，不仅会导致电能的浪费，增大电力企业的经济损失，而且会在一定程度上影响供电的稳定性和可靠性。随着市场经济的发展，如今对供电企业的各项管理工作尤其是电力线损管理的要求越来越高，因此，强化电力线损的管理和技术工作，完善管理系统，以降低线损率、提高线损管理工作效率，是推进电力企业的可持续发展的重要内容。

1建立科学的降损管理组织

首先，电力企业要不断的加强组织领导，健全线损管理的网络，并有效实行线损管理责任制，各部门进行合理的分工与合作，不断完善考核制度，将线损率指标与部门员工的工作质量挂钩，提高其工作积极性；其次，加强对管理人员的管理制度，及时发现线损管理中存在的问题并解决。如管理部分要合理的安排检修工作，及时的清楚线路障碍，特别是在春秋两季要认真的组织清除线路障碍，从而有效减少线路漏电现象的发生；最后，在员工进行抄核收管理时，要实行信息公开化，严禁漏抄、不抄的现象出现。

2强化线损计量工作

由于电力网络的不断发展和变化，网络结构和内在设备的变更十分频繁，因此除了每年定期开展线损理论计算工作外，在电网发生较大变化之后也应开展线损理论计算。通过此项工作，不仅可以对比分析相同电网结构，不同运行方式、负荷情况、系统电压的情况下计算结果的变化规律，还可对比分析不同电网结构，相同运行方式、负荷情况、系统电压的情况下计算结果的变化规律。通过理论计算可以发现电能损失在电网中的分布规律，通过分析能够暴露出管理和技术上的问题，对降损工作提供理论和技术依据。此外设备基础台帐和运行参数的准确性是直接影响计算结果是否准确的首要因素，这就要求相关的运行部门对设备、线路参数的资料进行积累。在输变电工程、配电工程改造或者新建成以后，要对相应的主接线图、配网图及设备台帐进行及时更新。同时要仔细检查抄录的各项运行参数，避免出现因格式、单位错误造成的数据不准确，从而影响计算结果。

3加强电网改造

只有不断引进国内外先进技术，加快电网的基础设施建设，保障电力输送工作的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆加强对电力主网架的规划建设，不断优化电网的结构，运用先进技术不断改善潮流分布，逐步提高电压的等级，简化繁杂结构，在确保电网负荷功率的情况下，加强电网的升压改造，减少电网元件电流，从而有效降低输配电线路线损。在进行电网升压改造时，可以与旧电网的改造同步进行，通过减少电压等级和重复产生的变电容量，适应输电线路的负荷增长需要，有效降低输配电线路线损。加强工作人员对电网输送薄弱环节的重视和监管，大力推广使用地区无功优化闭环控制系统，加强电网无功电压的控制，提高电网的运行能力，从根本上降低线损率，提高工作效率。

4合理应用无功补偿

无功补偿技术作为电网线路运行的先进管理技术，应投入较多资金实现在电网中的应用，同时，随着现代化水平的提高，人们在生活中大量使用无功需求较高的电器，这些无功需求较高电器的使用降低了电网的功率因数，使得电网的无功功率增大。若电网中无功功率未能得到及时、有效的补偿，直接影响电网的稳定、安全以及经济运行。加上一些配电变压器的容量与该区域内的实际用电负荷不相符，一定程度上增大了电力线损。所以，结合当地的实际情况，科学合理的运用无功补偿技术，是提高电力线损管理工作质量的重要措施。

5完善电网支撑，合理设计电网线路

强大的电网是支撑各项电力管理的基础。因此电力公司在设计电网路线的时候，最好选择大截面的导线或者绝缘导线，这样的导线电阻低，用这类导线来改造和架设电网，能有效地降低传输电能的耗损。在电网建完以后，电力企业还要定时清理线路的障碍，合理的调整电网的结构，一定要注意不能使用迂回线路。在变压器选择方面，电力企业应该选择新型的节能变压器，响应国家的节能政策，比如S11系列的变压器就可以考虑。而在配置合理的变压器方面，电力企业要尽量把它安装在电网的负荷中心，这样它才能发挥出最大的效益。电力企业还可以通过升压改造电网来降低电压层次和重复变电容量，这样做还能降低耗损。在管理线损的工作中，线损管理人员务必定期检查和维修各个供电设备，以此促进电网的正常运行，同时还能调高管理效率。

6运用先进的电力设备与技术

为了可以全方位提升电力营销之中的线损管理水平，可以选择运用新型的信息采集技术，相应的管理人员要积极的学习当下最先进的线损信息采集技术，确保电量信息数据更为精准，从根本上加大电力信息数据采集的速度，严格掌控抄表的具体时间，逐步优化抄表的线路，要从根本之上来降低抄表核算和抄表终端对于线损管理的影响率。鉴于社会经济飞速发展的背景，居民对于用电方面的安全性能也提出了更高的标准，对电力营销工作的标准也所有提升。在具体实施电力营销工作的时候，不但要将内部管理工作做好，还得要兼顾解决调节馈电转供电方面的问题，这样一来，才可以真正地保障电力营销中线损管理的精细化管理。假如并未及时地将管理人员方面的问题予以解决，势必会导致电力营销信息与数据在实践过程之中出现无法匹配的情况，进而直接影响到线损统计的精确度。所以，从事线损管理的工作人员要选择运用先进的电力设备与技术，并定期针对新型设备实施必要的维修工作，在最大限度上进一步地保障电力营销之中线损统计数据的精准性。

7强化培训，加大投入

加强对现有线损管理人员的教育和培训，并确保教育和培训内容的针对性。需要切实加强分析电网实际情况，结合台区内线损管理的紧迫性，针对性的对线损管理人员的教育和培训的内容进行倾斜，且始终引导其意识到强化电力线损管理工作的重要性，切实注重学习电力线损管理专业技术知识，及时的掌握线损情况，针对性加大线损管理的投入，特别是应在技术、资金及人员上下功夫，优化线损管理技术，掌握线损管理要点，配备线损管理专项资金，优化线损管理人才结构，不断的充实和优化线损管理的成效，为提高线损管理水平的奠定坚实的基础。

8培养高素质高综合能力线损管理人员

电力企业在进行线损人员招聘时，应着重考查应聘者的专业技能，并结合线损管理工作的重点对入职人员进行有效的科学的岗前培训，不断完善其相关知识体系，使其快速融入线损工作中，避免其在工作中出现如错抄、漏抄等人为错误，进而培养出高素质的综合型线损管理人员。其次，要实行线损指标考核制度，明确各线损人员的职责，以督促其做好线损分析工作，提高其工作效率，最终提高整体线损管理工作效率。

结束语

综上所述，电力线损作为评价供电企业运行情况的一项重大经济和技术指标，需要我们实施科学合理的降低电力线损的方法，加大力度实施电力线损的管理工作，提升现代化电力线路管理的质量和管理的效率，最大化降低电力线损，稳定供电企业的运营。

参考文献：

[1]李明非.提升电力线损管理工作效率的有效途径[J].科技资讯.2019（03）

[2]沈韬.关于提高电力线损管理工作效率的探讨[J].中外企业家.2019（10）

[3]左向涛.分析提高电力线损管理工作效率的有效对策[J].科技风.2018（08）

论文作者:邵郁,吴东兵

论文发表刊物:《云南电业》2019年8期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1485fc51d3f7ddc46b890f0c.html