# 麻家砭水库大坝结构稳定分析及安全评价论文_张勃

金堆城钼业集团有限公司 陕西华县 714102

摘要：麻家砭水库已运行三十余年，历经数次洪水考验，为了了解水库大坝结构工作性态，评价其安全性，通过有限元分析方法，对水库在空库、设计洪水位、校核洪水位三种工况下进行稳定计算和应力分析，对大坝结构进行安全评价。

关键词：大坝结构稳定计算 安全评价

1、工程概况

麻家砭水库地处秦岭南麓蒿坪河上，是一座以供水为主的中型水库。库区为中高山地地貌，坝址河谷为第四纪冲积层，坝肩和坝基为单一的中性板岩。水库枢纽工程等级为Ⅲ等，设计等级为3级，工程设防烈度定为Ⅶ度

水库枢纽由拦河大坝、溢流坝、泄流底孔和取水建筑物等部分组成（如图1所示），大坝为混凝土重力坝，共分为14个坝段，由右岸向左岸依次编号。

4、结构安全分析及结论

4.1 位移计算分析

坝体的水平位移在各种工况下均较小，空库最大水平位移为2.588mm，指向上游。设计洪水位时，最大水平位移为2.373mm，指向下游，校核洪水位时，最大水平位移为2.767mm，指向下游。垂直位移在空库情况下最大值为2.588mm，向下沉降，在设计洪水位时，最大值为1.245mm，向上位移。在校核洪水位时，最大垂直位移为1.275mm，向上位移。以上计算结果与《麻家砭水库大坝变形监测》实测位移结果基本相符。

4.2应力数值分析

（1）空库情况下，坝体主要承受自重作用。计算表明坝体应力由坝顶到坝底逐渐增大，以坝底应力最大，最大值为2.265MPa。坝体绝大部分处于受压状态，局部有拉力出现。出现拉应力的部位主要在左右两个坝头，以左岸坝头顶部为最大，最大拉应力值为0.903MPa。拉应力主要由于两岸坝头与基岩紧密连接，在自重作用下，坝体向中央沉降而造成坝头受拉。总体看坝体拉应力不大，不会对坝体安全造成影响。

（2）设计洪水位工况下，计算表明坝体拉应力出现在两坝头段，以左岸坝头拉应力为最大，最大值为0.779MPa。产生该拉应力的原因是上游水压力的作用使得坝体向下游位移，而两岸坝头段与基岩紧密连接，无横向伸缩缝，因而产生拉应力。坝体其他部位均处于受压状态，压应力从坝顶到坝底逐渐增大，以坝底最大，最大值为2.196MPa，其出现位置在河床坝段底部。

由于坝体两岸坝头段出现拉应力是三维结构特性，不属于规范控制范围。因此认为在设计洪水位工况下，结构应力满足规范要求。

（3）校核洪水工况下，计算得到应力变化规律与设计洪水位情况下基本一致，只是量值有所增大，但是增大的幅值不大，满足规范要求。

综合以上分析认为坝体应力均满足规范要求，坝体变形较小，表明坝体安全稳定有保证。但是左右两坝头（1#、14#坝段）有拉应力出现，需要加强观测。

参考文献

[1]岳戈、陈权；ADINA入门与实例详解；人民交通出版社；2007年04期.

[2]中华人民共和国水利部；混凝土重力坝设计规范（SL319-2005）[s].2005.

[3]金堆城钼业集团有限公司；麻家砭水库大坝坝体质量检测试验报告2013.4.

论文作者:张勃

论文发表刊物:《基层建设》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/148c966bb05eb5bfebeb7b7d.html