# 谈金属拱型波纹屋盖建筑设计的关键点论文_牛杉

身份证：231 121 1988 0927 xxxx

【摘 要】随着我国建筑行业的不断发展，各种建筑材料相继问世并取得了良好的反响。金属拱型波纹屋盖结构就是近几年才在我国建筑市场发展起来的，它是一种新型的冷弯薄壁轻型钢结构，具有抗震性能好和施工速度快等特点；另外，它的造价也很低，可以在不影响建筑结构质量的情况下大大节省建筑成本。基于这种新金属材料的种种优点，使它迅速成为各建筑工程施工上的新宠儿，得到了广泛的运用。本文主要结合了一些拱型屋盖工程实例，进而对金属拱型波纹屋盖建筑构造与建筑设计的关键进行阐述。

【关键词】金属拱型波纹屋盖；建筑设计；关键点

金属拱型波纹屋盖结构是近几年在我国发展起来的一种新型的冷弯薄壁轻型钢结构。其特点是抗震性能好、造价低、施工速度快及造型优美等，赢得了设计师及广大用户的青睐，金属拱型波纹屋盖的本质，就是由彩色镀锌钢板通过专用的成型机连续不断的进行冷模辊压而成的直型槽板以及带有横向波纹的拱型槽板，在此基础上再用自动锁边机将其连接成一个整体并吊在屋顶圈梁上进行安装固定而成。上面提到的成型机组所震的动力一般是22k N左右 ，并且采用的液压传动，如果需要到施工现场进行施工的话，这种机械的移动与搬运可用车载。

一、金属拱型波纹屋盖的基材选择.

各种类型的彩色涂层热镀钢板，就是金属拱型波纹屋盖的主要材料来源，但要注意使它的镀锌层、彩色涂层、力学性能等符合建筑结构的外用钢、建筑结构外用和辊轧咬合成型工艺的各方面要求，才能使质量得到保证，发挥最大的功能。在具体的设计工作中，应该根据对建筑结构的科学精准计算、专用的成型机组轧制成型技术以及设计基准期等多方面要坟进行综合测评，然后再进行合理选用，具体见表1、表2。

二、 建筑设计

（一）外形的确定

金属拱型波纹屋盖的制作过程中，由于受到各阶段加工条件的限制，所以难以在成形过程中改变拱板的曲率。因此，金属拱型波纹屋盖一般只有一个曲率的圆弧拱，对其建筑造型有一定的限制影响，但随着人类思想的进步和各种科技成果的出现，这并不代表建筑师们就没办法进行了结构造型。事实上，建筑师们发现，通过对不同的矢跨比进行合理搭配、对不同的颜色进行调和辉映、对屋盖圆柱面进行切割与再组合，都可以对金属拱型波纹屋盖进行各种各样丰富多彩的建筑造型。

从金属拱型波纹屋盖的整体造型来看，可分为直墙拱和落地拱这两种，由于受到建筑空间的要求，现代建筑一般都是选择采用直墙拱。另一方面，落地拱可充分利用拱高空间，从而使建筑物的造型、受力以及功能三者能够融合为一个有机的整体，而且这种方式无梁，大的节省了工程施工时间，降低工程耗资。值得一提的是，在选择落地拱式进行建筑施工时，还可以将大门入口设置在山墙中，充分利用山墙的拱高，体现出了拱型建筑的独特优势。

影响建筑造型的主要因素就是拱型屋盖的跨度、高度及矢跨比。目前从国内情况看，受基材材质及板厚制约，拱型屋盖最大跨度可达36m。根据拱型屋盖结构承载能力和矢跨比与结构稳定性的关系，选择矢跨比应当远离结构的跳跃失稳点(约1/10--1/9)，较为合理的矢跨比为1 /6 --1 /3，工程设计中建议采用1/5-1/4，当主要荷载为风荷载时，矢跨比应取较小值;当主要荷载为竖向荷载时，矢跨比应取较大值。某旱冰馆拱型屋盖矢跨比为1/4,屋盖跨度为30m,矢高为715m。兴亚建材城屋盖跨度分别为15m、20m连跨、25m等，矢跨比取为1/4.5。

（二）支座节点形式.

拱型屋盖结构各拱板之间采用机械锁边连接,不需栓焊，只要咬合紧密，连接的力学性能防水及耐久性等均无可挑剔，因此，建筑设计中拱板间连接一般不需要特别说明。但屋盖拱板和下部支承体系的连接是节点设计的关键，该连接一般可有外露式和埋入式二大类型（见图1）。外露式连接虽构造简单、施工简捷，但节点的防水、防腐性能稍差，如处理不当，不仅造成沿墙壁向室内渗水，而且还会使积水腐蚀连接部位的角钢及预埋件，影响结构的耐久性。某建材市场拱型屋顶采用该种连接方式，但在此基础上作了改进，克服了外露式连接的不足之处， “改进的外露式节点”称为（图 2）。埋入式节点较外露式节点有所不同，后浇的混凝土采用膨胀防水混凝土，在完成节点连接后还需设置聚氨酯防水层，或采取其他有效的防水措施，这样不仅改善了节点的防水、防腐性能，而且有利于支座节点受力，但施工难度较大。

（三）采光通风与保温

采光板最好选取双层结构，如选用 CARBOCX 中空采光板置于彩光带上，透光率高、质轻金属拱型波纹屋盖结构的一般是以在拱型槽板上开孔的方式来获取光照，取代传统的采光板的使用，但需要注意的是开孔面职不能太大，以不大于屋盖面积的5%为标准，并且要对孔周围的结构进行加强处理，以避免开孔对其造成的结构承载力影响。另一方面，我们也可以通过沿拱跨方向设置采光带的做法来解决光照问题，但是也要注意在拱板间进行加固，将其连合成一个有机的整体。

拱型屋盖通风一般可在侧墙上安装通风设备，辅以门窗解决。若不能满足要求，可在屋顶设置自然通风口或通风机，并设置在拱型屋盖跨中部位，一方面可以快速高效地排换室内空气，另一方面有利于通风机的平稳安装并方便开孔处的排水处理。

拱型屋盖的保温一般采用现场喷涂聚氨酷，这种材料自身密度小(SOkg/m3)、粘结力强，不需要其他粘接剂，现场发泡后形成良好的保温层，其厚度可根据建筑热工计算确定，并应在环境温度15℃以上时施工。采用其他的保温材料如聚苯乙烯泡沫、硅酸盐等，其保温性能及耐久性稍差于聚氨酷类材料。

三、结束语

作为房屋最上层的覆盖物，屋盖是由屋面和支撑结构所组成，它的围护作用主要体现在防止自然界风霜雪雨的侵袭和太阳光辐射的影响。另一方面，屋盖还要承受屋顶上部的重量负荷，包括可能增加与出现的构件与人的重量，并通过屋盖结构把重量传给建筑墙体。因此，建筑物屋盖的防水、防火以及保温与隔热性能一定要好，同时，其结构还要力求简单、美观。拱形波纹钢屋盖是结构师们从自然界的植物表皮纹理中获得了启发，从而开始寻求用超薄的材料来通过波纹结构加劲的方法，并最终取得了成功。拱形波纹钢屋盖以低廉的价格和惊人的施工速度与施工效果等优势一下子赢得了建筑业的一致好评并很快传播开来，得到了建筑工程界的广泛应用。现代建筑处在一个不断发展、趋于成熟的过度期，应不断的吸引借鉴类似拱形波纹钢屋盖这样的新型建筑工艺，使这个过渡期尽可能的缩短，尽快的在实践工程施工中造福于广大的人民群众。

参考文献：

[1]高福聚,刘锡良. 金属拱型波纹屋盖工程设计刍议[J]. 工业建筑. 2001(07) .

[2]张贵良,季元.住宅绿化屋顶的建筑构造设计[J]. 工程建设与设计. 2001(05).

[3]李春雁. 浅谈金属拱型波纹屋盖设计施工时应注意的问题[J]. 粮食流通技术. 2004(01).

论文作者:牛杉

论文发表刊物:《低碳地产》2016年6月第11期

论文发表时间:2016/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/149ad2185f32353b08b923e3.html