# 水利水电工程防渗施工技术探讨白章成论文_白章成

摘要：随着当前水利水电工程项目规模和数量的增加，防渗施工技术应用越来越广泛，其对于提高水利水电工程施工质量起到了极为重要的意义。而且随着防渗施工技术的不断的发展和完善，要求水利水电工程施工技术人员要掌握防渗施工技术的要点，针对施工技术具体应用的各个环节进行有效防控，确保水利水电工程的施工质量，为水利水电行业的健康、有序发展打下坚实的基础。基于此，以下对水利水电工程防渗施工技术进行了探讨，以供参考。

关键词：水利水电工程;防渗施工技术;分析

引言

水利水电建筑工程是我国基础设施建设中的重要部分，随着我国经济发展的加快，水利水电工程的重要性在不断得到加强，对于水利水电工程的质量要求也在不断提升，而渗漏问题作为水利水电建筑工程中的常见问题，严重影响水利水电工程的可靠性和使用功能，因而需要防渗堵漏技术来减少渗漏问题的出现，有效保证水利水电建筑工程的施工质量。

1防渗技术对水利水电工程施工的重要性

水利水电工程项目内容较多，而且在实际施工过程中已不是独立的学科，多方面共同参与设计和施工。但在当前水利水电工程中，渗漏问题是较为常见问题，这主要是由于施工过程中一些环节和部位达不到标准要求，因此导致坝体和坝基大范围渗漏，对于整体工程效益带来较大的影响，还会威胁到人们的生命和财产安全。因此将防渗技术在水利水电工程施工中进行应用，可以有效的降低渗漏发生的几率，全面提高水利水电工程施工的质量，更好的发挥出水利水电工程的经济效益和社会效益，为现代社会经济的有序发展起到积极的推动作用。

2导致水利工程渗水现象出现的具体原因

2.1施工缝的划分不合理

研究表明，在现代水利工程施工的过程中，导致渗水现象出现的原因，最常见的就是施工缝的划分不合理，它主要是由于工程施工人员在进行具体的施工过程中，为了能够更加便捷的完成工作，在对工程进行混凝土施工时，大多将整体的工程进行划分，形成一个独立的小单元，之后再将独立的单元进行连接，以此来完成整体工程的混凝土施工；不过，由于某些因素的影响，导致各个独立小单元在进行接缝时缺乏科学标准的处理，由此导致渗水现象的出现。此外，在对水利工程进行混凝土施工的过程中，相关的模板在进行支撑的过程中如果缺乏足够的稳固性，同样会在很大程度上导致渗水现象的出现，进而影响水利工程自身的质量与使用寿命。

2.2施工过程造成的渗水

水利水电工程施工工艺相对复杂，而且施工环节较多，任何一个细节处理不到位都会埋下施工隐患，不仅会导致施工工期延长，而且还会造成后续维护成本增加。特别是水利水电工程施工中施工人员较多，部分施工人员没有严格按照规范要求进行操作，这必然会影响到水利水电工程的质量，极易出现渗漏问题。因此在水利水电工程建设过程中，需要针对施工过程中易出现的渗漏问题进行重视，积极采取有效的措施加以解决。

2.3积水面积较大

当前时期，在现代水利工程的施工过程中，还会存在地基周边的基坑无法充分完成积水的排放，由此导致当水利工程运转时出现雨水天气，相关基坑的积水无法得到有效的排放，并在另一方面导致水利工程内部积水现象日益严重，积水面积日益增大，由此导致水利工程渗水现象的出现，进而影响着我国水利工程的进一步发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水利水电工程防渗技术施工要点分析

3.1氰凝灌浆施工技术

氰凝灌浆堵漏方法也是我国当下应用较为广泛的一种水利水电建筑工程防渗堵漏措施，这一防渗堵漏措施的核心是应用抗渗性较高氰凝作为灌浆材料，这一灌浆材料能够较好解决混凝土施工缝、变形缝结合不严造成的渗漏问题。在实施这一施工技术的时候，施工人员需要先将渗漏部位进行V字形开凿，然后用半圆形的油毡来进行氰凝灌浆施工，在灌浆完成之后再用水泥胶浆将灌浆孔直接封住，这样才能够保证氰凝灌浆能够切实起到作用，保证后期不再出现渗漏问题。具体来说需要注意两点：一是施工单位在施工前可以先用压缩空气或是钢丝刷将混凝土接缝清晰干净，然后在进行开凿和填充施工；二是在开凿灌浆孔的时候要对孔的深度和距离进行严格控制，然后将注浆嘴放到孔洞中，用水泥胶浆将孔洞部位灌注施工完成。在完成氰凝灌注之后需要立刻将注浆嘴阀门关闭，对渗漏点一一进行检查，确认无误之后再将注浆嘴剔除，完成整个防渗堵漏施工，保证水利水电工程不再出现渗漏现象和问题，提高水利水电建筑工程质量。

3.2高压喷射灌浆技术

高压喷射灌浆技术在防渗水施工过程中，是基于浆体与原土层有效结合基础上开展，在灌浆位置中进行高压喷射。从高压体中喷射浆液，使得浆液保持紧密度较高的状态，在高压结合状态下，施工结构稳定性也会产生较大变化，结构和浆液之间的结合速度会不断加快。此阶段要做好浆液高压搅拌，当浆液全部凝固之后会建立稳定性与强度值较高的防渗墙。从实践中能得出，此项技术应用成效较高，对优化水利工程整体施工质量具有重要作用。施工人员通过此方法进行防渗施工处理，要着重分析项目建设基本要求与建设概况，选取适用性较强的喷射方式，比如摆动、旋转、定向等。此项技术对施工条件没有过高要求，当前相关施工部门要对施工经济现状进行分析，对防渗施工处理进行优化。

3.3灌浆孔钻孔施工环节

通常情况下，在我国现代水利工程的施工建设过程中，灌浆孔的施工占据着极为重要的位置，为此，相关人员需要确保孔壁道的笔直度，并对灌浆孔分布的均匀度进行保障；同时，相关人员还需要加强对灌浆机之间孔距的具体数值进的预测，确保当施工前期的灌浆工作存在问题时采取相应措施进行优化处理，同时，当灌注桩形成后，相关人员还需要加强压水测试工作的开展，以此明确是否需要开展后续孔的灌注工作，进而对水利工程正常的施工建设进行保障。

3.4土坝坝体劈裂灌浆技术

在大坝工程中应用土坝坝体劈裂灌浆技术能全面提升坝体严密性，具有良好的防渗应用成效。在项目中应用此项技术，要对项目建设区域地层条件、坝体应力状态进行分析调查。依照灌浆压力沿着坝体轴线进行布孔设置，在孔内注入更多浆液，对出现的裂缝问题进行封堵，优化坝体应力状况。此项技术应用中要对坝体具体施工情况与裂缝分布现状进行分析，如果项目部分区域存在裂缝，结合裂缝分布现状选取土坝坝体劈裂灌浆技术应用。如果坝体中较多区域存在裂缝，要通过全线劈裂灌浆技术对裂缝进行控。对施工方向进行预先设计，然后再进行劈裂，添加适量泥浆。

结束语

水利水电建筑工程对于推动我国社会经济发展有着重要作用，因而管理人员应该加强对水利水电建筑工程质量的重视，积极采取防渗堵漏施工技术来减少渗漏问题，提高水利水电建筑工程质量。为此，施工管理人员应该加强对防渗堵漏施工技术的研究，对每一步施工都做好把控，从而保证防渗堵漏施工技术到位，真正解决水利水电工程中出现的渗漏问题。

参考文献

[1]苏海军,王建国.水利水电工程防渗施工技术要点[J].河南水利与南水北调,2019,48(11):47-48.

[2]聂美平.论水利水电工程中防渗施工技术要点[J].工程建设与设计,2019(20):157-158.

[3]李品圣,张宏志.混凝土防渗墙施工技术在水利水电建筑工程的实践应用[J].科技创新导报,2019,16(29):27-28.

[4]韩佳梅.水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的运用[J].工程技术研究,2019,4(16):115-116.

[5]周奕雪.水利水电工程防渗技术施工要点刍议[J].农家参谋,2018(22):227-228.

论文作者:白章成

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14dda692f1bec6e0232c776c.html