# 简述液压系统中液压泵与液压马达的选用论文_盛丹

贵州省电子信息高级技工学校 贵州省都匀市 558000

摘要：液压泵是一种是一种能量转换装置，它把驱动电动机的机械能转换成输出送到系统中去的油液的压力能，以满足执行机构驱动外负载的需要。目前使用的液压泵都是依靠液压密封工作腔的容积变化来实现吸油和压油，因此称为容积式液压泵。液压马达是把液体的压力能转换为机械能的装置，原理上和液压泵是通用，但在其结构、工作范围等多个方面是不同的。

关键词：液压泵与液压马达的类型、选用原则

液压泵与液压马达的类型选择

1、液压泵：

液压泵是一种能量转换装置，它把驱动电动机的机械能转换成输出送到系统中去的油液的压力能，以满足执行机构驱动外负载的需要。

1.1液压泵分类 ：

按其在每转一转所能输出（所需输入）油液流量分成定量泵和变量泵。对于变量泵，可以分为单向和双向。单向变量泵在工作时 ，输油方向不可变，双向变量泵，通过手动、电动、液动、压力补偿等方式可以改变输出油液的方向。

按结构分为齿轮式、叶片式、和柱塞式三大类。

1.2液压泵的选择原则：

1.2.1 根据主机工况、功率大小河系统对工作性能的要求，确定液压泵的类型再按照系统所要求的压力、流量大小确定其规格型号。

1.2.2根据使用场合选择液压泵。

一般在机床液压系统中，选用双作用叶片泵和限压式叶片泵；在筑路、港口和小型工程机械中，选用抗污染能力较强的齿轮泵，在负载大、功率大的场合，选用柱塞泵。

1.2.3根据液压泵的流量或排量选择液压泵

在液压泵在不使用时可以完全卸荷，并且需要液压泵输出全部流量，选用定量泵。在流量变化较大，则考虑变量泵。

1.3参照其他要求选择液压泵

根据重量、价格、使用寿命及可靠性、液压泵的安装方式、泵的连接方式与承受载荷、连接形式来综合考虑。

2、液压泵的安装：

a避免液压泵支撑架刚度不够，产生振动或变形，造成安全事故，无法保证同心度和角度。

b避免液压泵的安装基础不牢，产生同轴度的偏差，导致液压泵轴封损坏，直至到液压泵损坏。

c液压泵的进出口安装牢固，密封装置要可靠，避免吸入空气或漏油的情况。

d液压泵装机前确保安装孔的深度大于泵的轴伸长度，避免发生顶轴现象。

e避免溢流阀的排油管与液压泵的吸油管相互连接，导致元件或系统的故障。

f避免液压泵吸油管漏气后使用，导致液压泵吸油不足，产生噪声，引起气穴，油液变质。

3、液压马达：

是把液体的压力能转换为机械能的装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1液压马达分类 ：

3.1.1按照额定转速选择：分为高度和低速两大类，高速液压马达的基本形式有齿轮式、螺杆式、叶片式和轴向柱塞式等，高速液压马达主要具有转速较高，转动惯性小，便于启动和制动，调速和换向的灵敏度高。低速液压马达的基本形式为径向柱塞式，主要具有排量大、体积大、转速低、传动机构较简化。

3.1.2按照结构类型选择：分为叶片式、轴向柱塞式、摆动式等。叶片马达具有体积小、转动惯性小、动作灵敏、可以实现换向频率高，但泄漏较大，不能低速工作。轴向柱塞马达具有输出扭矩小。

4、液压马达的使用：

4.1 液压马达启动

在启动液压马达时，介质黏度过高则部分工作区域得不到润滑，黏度过低则整体润滑性不好，同时在需要满负载启动的场合，因为液压马达启动转矩小于额定转矩，所以在带载荷启动的时候不能超载。

4.2冲击较大的场合

由于偏心轴的惯性、润滑油的黏性及回转体的自重大并且受到摩擦力的作用，大排量的柱塞泵的主轴存在易脱齿和断轴的问题。为了加大安全系数，增加安全措施，可以通过增加弹性联轴器来吸收冲击，延长冲击的时间，降低轴磨损的疲劳断裂的概率，同时可以对于进口液压马达可以采用花键套式连接。

4.3液压马达转速的限制

由于摩擦力大小的变化和泄漏量大小的不稳定，导致液压马达工作转速过低的时候，保持不了均匀的速度，发生爬行现象，因此不能使得液压马达的运行速度过低，尽量高于标牌上的最低稳定转速。同时液压马达的最高转速过高时，各运动副的磨损加剧，使用寿命降低，压力损失增加，导致机械效率降低。

4.4液压马达的连接

a泄油口连接：不允许将液压马达的泄油口和其他回油管路连接在一起，同时要确保液压马达的泄油口尽量安装在壳体的最高处。

b回油口连接：曲柄连杆式液压马达在转速较高的时候，其连杆会发生撞击现象，为确保不发生撞击和脱空现象，液压马达的回油具有一定的背压，因此，曲柄连杆式马达的回油不宜直接回油箱。

c输出轴与负载连接及刚度：液压马达的输出轴只能承受转矩不能承受轴向负载和径向负载，并且液压马达的输出轴与负载必须保持同轴度来确保避免周期性负载，同时确保安装马达的机架具有足够的刚度来承受马达输出转矩时承受的反作用力。

5、液压泵和液压马达的应用：

液压泵为整个液压系统的核心，是液压系统的动力源，在各种各样的液压系统中都有应用，如结构简单、尺寸小、重量轻、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸的能力强的外啮合齿轮泵常用在数控机床的自动润滑油路系统中，结构紧凑、零件少、工作容积大、转速高、运动平稳、噪声低的内啮合齿轮油泵常用为润滑、补油等辅助油泵，用在机床液压系统中要求执行元件有快、慢速和保压阶段的叶片泵等；液压马达主要应用于如矿山、工程机械、起重运输等：低转速、大扭矩的场合作为执行元件；液压马达主要应用于往复直线运动，输出有限的直线位移的场合，如液压千斤顶，机械手液压伸缩臂等。

结束语

当前液压技术在高度集成化方面取得重大进展，并且逐步在形成完善高效的综合自动化技术 .

参考文献

[1]胡俊伟;金侠杰;邢科礼;;基于BCB6的液压泵(马达)综合测控系统[J];流体传动与控制;2010年04期

[2]赵明;徐东升;顾国才;;回转系统的使用与维修(四)[J];工程机械与维修;2010年01期

[3]张利平;;《液压泵及液压马达原理、使用与维护》[J];工程机械与维修;2010年09期

论文作者:盛丹

论文发表刊物:《基层建设》2017年第9期

论文发表时间:2017/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14e1f072a690959e7d928987.html