# 市政工程路桥测量技术的思考论文_丁登科

中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 湖北省宜昌市 443002

摘要：经济的发展，城市化进程的加快，促进市政工程建设项目的增多。在市政路桥工程的施工过程中，测量技术是尤为重要的。保证测量数据的精确性，有利于提高市政路桥工程的质量。在路桥工程的施工过程中，每一处施工环节都与路桥测量技术息息相关。本文就市政工程路桥测量技术展开探讨。

关键词：路桥工程；测量技术；发展策略

引言

随着经济技术水平的提高，为了改善居民生活水平，市政路桥工程受到了社会各界人士的大力支持。市政路桥施工必须经过测量才能获得精确数据，而且测量技术伴随着路桥施工全过程。市政路桥质量如若不达标，那么将大大缩短公路和桥梁的使用年限，维修费、事故发生率也随之增加。只有把市政路桥测量工作落到实处，才能有效保障路桥质量。

1市政路桥施工测量特征

市政路桥工程施工测量与道路施工测量的是不同的。因为市政路桥施工大都是在城市的中心位置，在对市中心的道路进行维修或者是测量时，需要禁止车辆通行。这会让施工路段出现交通拥堵的现象，施工的时间越长则会对人们的外出造成不利影响。而且也会给其它路段的交通造成压力。市政路桥的施工是在城市中心位置，在城市中心地段对道路的进行施工，一定也会受到城市周建筑物、城市原道路、还有地下自来水管道、地下燃气管管道等设施的影响，因此在市政路桥工程施工测量精准度的规定上要比其它道路工程的施工测量的精确度要高很多。市政路桥的施工经过高准确度的测量，能够得到高精确度的施工数据，从而保证在建造或者是维修市政路桥时，不会影响到周围的建筑和已有的城市道路、自来水管道、地下燃气管道等的正常使用。

2路桥测量技术的分析

2.1公路测量技术

（1）水准测量。在市政公路测量时，水准测量是一种常见测量方法。一般情况下，施工现场、地形地貌都不一样，因此施工方会根据不同情况选择水准点。设置水准点的方法是以200m间隔为标准，沿路线方向在牢固处埋设或设置施工用水准点，并且详细记录。水准点设置好后，要用已经通过相关部门检测的测量仪器，根据测量相关规程对全线水准点进行闭合测量，并且全线水准点都必须通过这一步骤。完全测量好后，进行最后的计算工作，首先要检查测量数据是否符合测量要求，再以两个水准点为单位进行闭合计算，最后把计算过的数据与预测数据进行对比分析。（2）中线放样。所谓中线放样，就是在最近间距的导线点上定几点，用拔角放线法测出距离，将中桩点放出，三点坐标就是利用此方法在距离与观测角的基础上计算出来的。较为多见的中桩包括曲中、缓圆、直缓以及交点、圆直、直圆、缓直、圆缓等，这些点必须能够实现互相通视。接着中桩穿线，目的是测量曲线点或直线点是否在与其对应的曲线或直线上。如果中桩穿线测试不通过，就应该立即查找原因，并认真记录下来，再进行科学的分析，找到误差最小的施工方案。在交桩时，应该把两个导线点在标段接头位置标出，作为两个标段共用的一个点。施工方在测量与计算导线时，应按照所指示的已知初始边与终边为依据进行，不能再随意更改坐标。

2.2桥梁测量技术

在桥梁的测量过程中，要通过前期勘探以及后期测绘来实现。在勘探过程中，要通过卫星定位技术、全站仪等多种数字化的测量技术，测绘出形象可观的桥梁数字高程模型。桥梁测量主要是为了提供与桥梁建设相关的水文数据。桥梁测绘通常分为三个时期，即计划时期、工程施工建造时期和桥梁运营管理时期。在桥梁的测量过程中，会受到多种不同因素的干扰，而影响到测量数据的精确性。由于在水面存在着一定的光学折射现象，不同季节水面的水位高度也不一样，这些因素都会影响到桥梁测量的精确度。

3如何更好地提高路桥测量的精确度

为了更好地提高市政路桥工程的质量，就要充分保证市政路桥测量数据的准确性，以下列举出了如何才能更好地发挥路桥工程测量技术的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1施工准备阶段控制

在市政路桥施工过程中，有各种不确定因素以及施工难度的影响，导致施工时间可能会延长，因此在施工准备阶段，需要项目管理人员做好管理工作，防止施工过程中出现各种突发情况，降低施工危险性。对此，项目管理人员不仅要掌握市政路桥施工和管理技术，还要增强施工管理、技术管理与质量监测意识，以达到提高市政路桥工程质量水平的目的。

3.2使用高精度的测量仪器

在市政路桥工程测量过程中，测量仪器的精度会对测量效果产生重要影响。因此测量单位在进行路桥测量过程中，要根据相关的作业要求，来确定测量仪器的精度等级。首先，企业应该增强相应的资金投入，要确保工程测量仪器的先进性。其次，测量单位要做好测量仪器的更新换代工作，要对测量仪器进行定期检查，对仪器的检查结果要进行及时存档。这样才能更好地保证测量仪器的精准。

3.3确保测量放样要条理清晰、系统

从路桥施工的准备阶段、施工阶段、完工阶段都采取一系列的方法，掌握好每一个阶段放样测童的工作要求，对路桥工程的施工进行有效合理的安排。而且要对侧量资料进行分析、整合，对施工的各项工作进行妥善的安排，把握好各个环节，为施工顺利完成打下良好的基础。

3.4测量环境的控制

在当前的测量中，大多数的仪器主要是光电类的仪器，这类仪器在电磁波、风雨天气、振动等的带动作用下都会造成偏差，在不同的程度上会影响测量的准确度。比如在进行定位放线就对仪器架立平台的平稳性提出了更高要求，因为需要高空定位，所以测量仪器只能架设于距离基准点较远的地方。

3.5提高测量人员专业素养

对于桥梁测量人员来说，他们不仅要掌握相应的测量技术，还要具备较高的责任意识。桥梁测量工作是一门专业性较强的工作，对测量人员的技术要求较高。首先，相关技术人员应该掌握桥梁测量的基本理论常识，其次，工作人员要具有较高的责任意识，要充分保证测量数据的准确性。测量工作也是一项极为复杂的工作，测量数据会受到周围环境的影响，因此测量人员也应该更具耐心，这样才能保证测量工作的顺利进行。

3.6要确保路桥工程资料的完整

因为测量是做好工程的前提和基础，所以必须注重路桥工程资料和工程数据的完整，资料控制的好也能保证路桥施工能够又好又快的进行。

3.7制定出合理的测量计划

在路桥测量过程中，会消耗大量的人力、物力和财力。因此测量单位要根据市政工程的施工进度以及工程质量，进行相应的测量安排。要制定出合理的工程测量计划，从整体到局部分派测量任务。这样才能充分保证测量效果能够达到工程验收的标准。

3.8市政路桥工程测量过程控制

在施工初期，就应该实行工程监测。在进行工程测量过程控制时，应该针对不同的情况作充分的工程检测与管理。对于施工过程中出现的许多突发情况，会在不同程度上影响工程的进度，只有不定期进行工程施工检测，在问题突然发生时能及时寻找根源并立即着手解决，这样才能有效保证工程施工顺利进行下去。

结语

要想保证市政路桥工程施工的顺利进行，就要做好基础的测量工作，这样才能为工程施工提供准确的数据，因此各施工单位要重视起道路桥梁的测量工作。在施工的预备期间，要根据施工地周围的环境以及具体的施工计划，安排好测量工作。在路桥测量过程中，要提高测量人员专业素养，保证测量仪器的精密度，制定出合理的测量计划，这样才能更好地保证路桥工程的施工质量。

参考文献

[1]左满朝.关于市政工程路桥测量技术的几点思考[J].门窗，2016（06）：207.

[2]王潞宏.市政路桥工程测量技术要点及控制措施[J].建筑，2017(20)：62~63.

[3]段浪.基于数码相机的桥梁缺陷尺寸测量技术研究[A].中国土木工程学会.中国土木工程学会2016年学术年会论文集[C].中国土木工程学会:中国土木工程学会,2016:10.

论文作者:丁登科

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14e4bccaca785fca84dcab0f.html