# 建筑暖通施工难点与改善技术研究论文_耿晓宁

北京万生药业有限责任公司沧州分公司 河北沧州

摘要：暖通工程的安装质量直接影响到整个工程项目的施工质量。所以，对所有的施工单位来说，对暖通工程进行施工的过程中，必须要严格的根据施工要求进行操作，按照项目实际的特点来采用最为合适的施工工艺，在进行施工之前，相关的工作人员必须要严格的审核图纸，在进行施的时候必须要对规章管理制度不断改善，对施工现场严格的进行监管。对施工过程中的重点及难点问题必须要采取最为合适的处理方式，才能够从根本上提升暖通工程的施工效率及施工水平，保障施工的质量安全。

关键词：建筑；暖通施工；技术难点

1.建筑暖通技术概述

暖通技术指的就是采暖、通风、空调调节这三个比较主要的方面。因为会受到很多因素带来的影响，暖通工程实际在使用的过程当中还是会消耗非常多的能源，无法达到节能减耗的目的。随着我们国家的城市建筑数量急速的增加，也使得暖通设施越来越受到人们的重视，越发凸显暖通技术的重要性。对暖通施工技术不断强化，能够有效的提升建筑质量及使用效果。并且可以有效的防止因为技术问题导致的二次返工问题。如果在进行施工的时候，暖通技术达不到设计要求、那么整个工程的施工质量都无法得到有效的保障，也会对建筑地板表面的平整度造成一定的影响，进而出现裂缝问题。所以，必须要对暖通技术加关注，才能有效的提升施工的质量。

2.建筑暖通工程的关键施工技术要点

2.1通风工程的关键性施工技术

（1）预留孔洞施工技术，在进行通风工程施工前，施工人员会根据图纸事先预留出大量的孔洞，来配合暖通工程后续的安装施工。但还是会出现因孔洞封堵不严以及预留孔尺寸偏差等方面的问题，对通风工程的最终施工质量造成影响。为了有效解决这一问题，施工人员事先要对孔洞具体位置进行正确的确认，设计人员必须要就预留孔洞的相关问题，向施工人员进行技术交底，而施工人员在施工过程中一旦遇到相关的问题，也要及时与设计人员进行沟通，以保证预留孔洞的施工质量。（2）混凝土浇筑技术与预留孔洞，混凝土浇筑技术是通风工程施工中的关键所在。施工人员在进行混凝土建筑时，要对暖通施工对象进行认真检查，发现移位以及振捣松动等情况，要立即想办法解决，以防后续施工出现更大的问题。同时要对施工的各个隐蔽工程进行详细的检查，严控质量关，从而实现对混凝土浇筑的质量进行有效的管理，为通风工程的质量提供保障。

2.2地暖工程施工

地暖工程是现阶段最为常见的低温供热系统。因其环保经济的特点，受到广大用户的普遍好评。其施工过程，需要注意以下几个方面：①在铺设地热管下层地板时，要注意铺设质量，防止地热向周边蔓延的现象；要根据施工要求，正确安装铝箔热反射膜，选用性能优良的挤塑板，为供暖效果提供保障。②确保卫生间、厨房等水房间的防水施工质量，避免因渗水现象所导致的供暖系统故障。③做好检修维护工作。供暖之前需要进行有效测压，减少因温度过低造成的管子破裂。对于盘管中的水存量也要予以高度重视。④在水分离器与盘管的接口处，应采用波纹防护材料包裹，避免盘管氧化以及碰撞裂缝的现象。⑤确保地暖工程的蓄热性能，合理安排砂浆工艺。要根据设计要求，严格控制材料配置比，确保沙粒直径以及强度符合标准，尽可能提高地暖工程的蓄热性能。此外，砂浆工艺结束以后，还需要对其进行抛光，避免水流、气泡等因素对蓄热性能的影响。

2.3管线施工

管道布线是暖通施工的主要环节，施工单位需要对各类管道以及管线进行最优化设计，以便为后续工序预留操作空间。BIM技术是应用最为普遍的优化方案，能够有效提高暖通管线施工的效率与质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际施工过程中，需要严格遵循图纸要求，合理选择支架强度，对于穿越墙体以及楼板的管道，应配置管套，防止渗水问题；及时清理切口，防止杂物进入影响施工；尤其是对于焊接接口，要严格把控焊接质量，对接口位置进行精确调整。同时，还需合理安排施工流程，必须依照图纸设计要求先进行总管道安装，再进行暖通支管的安装，最后才是空调设备的安装。但是，机房暖通管道例外，应先进行支架安装，再进行暖通管道的安装，进而确保暖通系统得以安全、稳定地运行。

2.4支架

在暖通施工中，最常见的问题是支架的混用，该问题表现为：（1）横管支架与立管卡子的混用；（2）活动支架和固定支架间的混用。就支架混用的问题来看，大部分的施工人员认为这其中并没有引发事故的隐患存在，但实际上支架混用造成的问题确实严重。就横管支架和立管卡子来说，二者之间尽管外观类似，但是在作用力上却有着差别，一旦混用则可能发生横管位移等问题，导致房屋的暖通系统出现故障。活动支架与固定支架间的混用存在类似的问题。对此，我们认为在进行暖通施工时，要杜绝、禁止支架混用的行为。对于施工人员，要进行相关的安全教育，并在施工中监督他们的操作，确保支架的安装在规范内完成。

3.建筑暖通施工的改善技术措施

3.1完善施工图纸设计，注意把握细节

完善施工图纸设计，设计图纸是暖通工程施工的重要保障。对通风管道的安装进行详细的说明，管线的定位尺寸和标高设计应该详尽，施工测量时将误差控制在误差范围内。空调设备的安装设计应该与周围环境相配合，防止相互干扰，各类管道和桥架等的安装位置和走向应该合理设计，防止相互之间的交叉碰撞，从而导致施工出现返工或整改等难题，各专业的设计要相互协调，设计时要做好空间管理工作，在保证用户的使用安全的前提下提高施工质量。另外图纸的设计也应该考虑节能问题，尽可能采用节能材料和降低能耗或能源再循环利用的空调设计方案，在保证施工质量的同时，减少暖通工程在使用过程中的能源消耗。

3.2优质空调设备的选取

在对空调设备进行选取的过程中，既要确保其规格标准等符合实际暖通系统安装需求，又要确保空调设备的质量过硬，以此来确保整体暖通系统的稳定运行。一方面，可在空调选购时，挑选质优价廉的供应商或生产厂家，如此不仅能保证空调质量，更能在后期维修及保养过程中，进一步得到质量保障。

结语

综上所述，建筑物的暖通施工本身是一项综合多种领域的复杂工程，因此其施工过程中便集合了多个领域的工作，如果这些领域内的施工不能够实现共同协作，那么最终建设的质量可想而知。而暖通施工工作的协调，需要施工团队中管理层发挥作用，以避免因为建筑内部的布局复杂而导致的施工面积被挤占等问题。在进行暖通施工时，需要多方面考虑问题，如暖通空调施工交工的滞后问题、建筑物内部电气安装的问题等。总之，在进行暖通施工时，各个工作团队除了要完成分内之事外，还要全面考虑其他施工团队的需要，实现全面的统筹和搭配。我们相信，随着建设方对暖通施工的重视，加强管理，规范操作，建筑安全必定能够得到充分地保障。

参考文献：

[1]黄厚清.试论建筑暖通施工现场安全管理方法[J].江西建材，2017（11）：274+278.

[2]徐雷.浅析高层建筑暖通工程施工现场安全管理[J].低碳世界，2017（17）：173-174.

[3]李鲁黑.民用工程建筑暖通工程的施工措施分析[J].价值工程，2017，36（12）：99-100.

[4]孙文军.建筑暖通施工技术中的要点探讨[J].门窗，2017（02）：104.

[5]苑伟.建筑暖通施工技术中的关键问题分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（03）：220-221.

论文作者:耿晓宁

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/14e6d08e07e54ff8f9a1c999.html