# 钢筋混凝土空腹夹层板楼盖一次性浇筑施工技术在工程中的应用论文_王君

黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司

1. 工程概况

哈尔滨市香坊区民生大厦工程，总建筑面积29206.8平方米，主楼15层、行政审批大厅8层、地下1层，其中，行政大厅屋顶采用钢筋混凝土空腹夹层板楼盖体系（见图1）。项目部通过调节混凝土的配合比、使用专用添加剂等措施，改善混凝土的塌落度、和易性，采用改进的模板及支撑技术，完成钢筋混凝土空腹夹层板楼盖体系模板的支撑，通过从剪力键短柱上边开口处进行多点浇筑、均匀振捣等措施，完成空腹夹层板楼盖体系一次性浇筑成型工艺。在时间紧、工程短、任务重、多工种配合难度大的情况下，经过160多天昼夜奋战，工程顺利实现建筑封顶。

2）在下肋模板辅助支撑支座平台上安装钢筋混凝土肋型梁楼盖早拆模板装置（简称调节装置），调节装置用塔吊吊到节点附近用人工将调节装置安装到位，调节装置起到调节模板反拱（设计说明：起拱按短跨的1/500）及拆除整个支撑系统前卸荷的作用。

（4）其他模板施工方法:

1）、按图纸设计要求弹出轴线和支模边线；

2）、制作好的模板，用塔吊或人工搬运至操作点；

3）、安装模板：将准备好的模板内边对准基础表面或楼面上弹出的边线。拼装时先竖好外拼板，再竖内拼板，每相邻的两块模板安装就位后，立即用小木块挡在内外拼板的交接处的排骨档上，对模板进行临时固定。再进一步校正模板的垂直度、位置以及拼缝之间的严密性，然后用钢管进行最终固定，在固定的过程当中要注意随时对模板进行校正。

2.2.2钢筋绑扎

1）先穿主肋的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开；穿次肋的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋；放主次肋的架立筋；隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整箍筋间距使间距符合设计要求，绑架立筋，再绑主筋，主次肋同时配合进行。

2）肋上部纵向钢筋应贯穿中间节点，肋下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。肋纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

3）剪力键钢筋：按图纸要求间距，计算好每个剪力键钢筋数量，先将箍筋套在下肋伸出的搭接筋上，然后立剪力键钢筋，并注意剪力键周边竖筋锚入上肋网格内；在搭接长度内，绑扣不少于3个，绑扣要向柱中心。如果剪力键主筋采用光圆钢筋搭接时，角部弯钩应与模板成45°，中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。

2.2.3剪力键侧模板的安装

1）剪力键侧模板的安装主要应保证垂直度和抵抗混凝土的侧压力。

2）模板的安装：在下肋模板顶面上弹出剪力键的四周边线及轴线后，在剪力键底部钉一小木框，用以固定模板和调节剪力键模板的标高。模板初步固定之后，在剪力键高出下肋模板200mm的位置加一道柱箍对模板进行临时固定，然后在剪力键顶部吊下铅锤线，校正剪力键的垂直度，确定垂直度达到要求之后，箍紧柱箍。

2.2.4上肋模板的搭设

1）在支顶板模板的过程当中，要时时校正肋上部的尺寸。板与肋交接处，将板模板钉在肋和剪力键模板上，要保证肋和剪力键的尺寸，并做到接缝严密。

2）模板上小的孔洞以及两块模板之间的拼缝用胶布贴好。模板支好后，清扫一遍，然后涂刷脱模剂。

2.2.5混凝土浇筑

1）浇筑振捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，下肋充分振实后再下剪力键和上肋料。用“赶浆法”保持混凝土自剪力键位置沿下肋向中间靠拢，肋底与肋帮位置要振实，振捣时不要触动钢筋及预埋件。

2）在浇筑过程中，设置若干个观察点，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发生变形移位时立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

2.2.6卸荷及模板拆除

1）待混凝土强度达到100％时方可拆除支撑。拆除顺序为从上向下逐层拆除，每层的拆除顺序为先中间后两边。

2）模板的拆除应该严格按照设计及规范要求进行，对于侧板，在混凝土强度能够保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

3）模板拆除时，不应对下层楼板形成冲击荷载。拆除的模板和支架应分散堆放并及时清运。

4）在拆模过程当中，先支的后拆，后支的先拆。下肋模、侧模先拆。拆模不可乱撬，要逐次将支撑，承托等拆除，然后再拆除模板。

3、质量控制

3.1施工质量标准执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的规定。

3.2密封条应与模板粘贴牢固，禁止漏浆。

3.3模板安装允许偏差与检验方法符合规范规定。

4．安全措施

4.1施工前必须制定合理的施工方案。

4.2人工传递模板、钢筋时要轻拿轻放，禁止向地下抛物。

4.3拆除模板前，应将下方一切预留洞口及建筑物用木板或安全网作防护屏蔽，防止模板枋料坠落伤人。拆除的钢管不乱扔，不高空抛物，模板要轻拆轻放。拆模时严禁楼面下过人。拆除的模板应及时清理好，并搬运到指定点。

4.4浇筑混凝土时应设专人监控上下肋模板、剪力键模板使用情况，并且对支撑系统进行检查监控，发现问题及时处理。

5．应用总结

钢筋混凝土空腹夹层板楼盖一次性浇筑的施工技术的应用，提高结构整体刚度和整体性，使结构具有更高的安全储备，连续支模、省去分段支模、拆模过程，施工工序简单，施工速度快，施工安全更有保障。

论文作者:王君

论文发表刊物:《防护工程》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/150d6b7953fa0c3fe8c0ef8c.html