# 浅谈高速公路路面病害与预防措施唐玉昌论文_唐玉昌

摘要：我国交通事业不断发展，国家愈发重视基础设施建设，高速公路建设是国家基础建设工程，不仅直接影响交通运输行业发展，还关系着人们日常出行安全，其施工质量受到社会各界的广泛关注。但是随着人们生活水平的不断提高，汽车数量不断增多，加大了高速公路路面承载力，给公路造成了巨大的压力，导致高速公路路面出现一些病害，严重影响高速公路质量，缩短高速公路使用年限，同时对人们日常出行的人身安全造成极大的威胁。所以，应重视对高速公路路面病害的处理，深入分析高速公路路面病害的成因，结合实践，得出有效预防、治理措施。为交通运输行业发展以及人们出行提供良好、安全的环境。本文深入分析了高速公路常见的路面病害，以及预防治理有效措施，为推动我国高速公路事业实现更快、更好发展，加快祖国建设提供了宝贵的借鉴性经验。

关键词：高速公路 ；路面 ；病害 ；预防措施

引言

为了满足社会不断发展需求，高速公路行业得到大力发展，建设工程数量不断增多，工程规模不断扩大，施工环境较为复杂，同时车辆数量也呈迅速增长趋势，车辆对高速公路路面的长期碾压以及对路面的长期磨损，导致高速公路路面出现病害，应引起相应的重视。高速公路路面病害问题一旦得不到及时的补救，病害经过长时间的累积，容易引发交通安全事故。所以，分析高速公路路面病害产生原因，制定有效预防治理措施，是高速公路路面工程施工管理的重要内容。

1高速公路路面常见的病害

1.1路面裂缝

裂缝是高速公路路面最为常见，也是最为棘手的病害之一。按照裂缝的走势以及形成原因不同，能将裂缝分为三种：横向裂缝、纵向裂缝、网状裂缝。路面横向裂缝产生主要原因是由于路面局部温度变化较大，直接路面出现裂缝，并且一直向路基延伸，严重影响高速公路整体稳固性与安全性；路面纵向裂缝产生主要原因是在高速公路路基不均匀沉降，车辆长时间对路面的碾压，从而导致路面出现纵向裂缝；网状裂缝产生主要原因是由于施工材料质量不合格和施工工艺不合理，主要体现在水泥稳定碎石基层路面上，配合料质量不达标，含水量不能有效控制，从而导致基层路面出现网状裂缝。高速公路路面出现裂缝，不管是面层裂缝还是基层裂缝，都会直接影响车辆行驶安全，同时，雨水还会通过裂缝逐渐渗透到公路路基位置，路基在雨水长时间的侵蚀下，直接导致路基不稳，公路整体结构稳固性受到影响，极大的缩短高速公路使用寿命。

1.2路面塌陷

高速公路路面沉陷出现主要原因是高速公路的路基不均匀沉降或路基压实不到位，没有达到标准强度，导致路基整体稳固性较差，在长时间的自然沉降和车辆的反复荷载作用下，以及在外力的作用下，例如：雨水对路基的侵蚀，边坡失稳等，导致路面出现严重的塌陷问题，一旦不能及时处理，不仅会造成国家公共资源损失，还会出现严重的交通安全事故。

1.3路面车辙

高速公路路面出现车辙，看似是由车辆对于路面长期碾压，与路面长期摩擦产生的，但实际上路面车辙产生是由多种原因造成的。与高速公路施工工艺、施工材料选择、施工所处条件、天气等都有直接的联系。例如：在降雨较为集中的公路地段，雨水对路面长期的侵蚀与损害，路面已经出现软化现象，加上车辆对路面长期的碾压，导致车辙的出现，容易出现交通安全事故。

2 高速公路路面病害预防和养护措施

2.1把好高速公路路面工程设计质量关

高速公路路面工程设计文件是路面施工最直接的指导依据，直接关系着高速公路路面工程质量和使用效果。所以，应高度重视高速公路路面设计，严格把控路面设计文件，为公路路面施工提供科学合理指导依据。把好高速公路路面设计质量关可以从以下三点入手：认真熟悉公路路面工程建设环境、选择适合施工材料和施工工艺与设置合理路面结构层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在进行高速公路路面设计时，根据路面结构特点、交通等级、设计标准以及既有路面状况，对高速路面实际环境进行勘察，勘察深度要满足路面工程建设的需要，充分掌握各种影响路面质量因素，例如：地势地形、水文地质条件情况等，同时结合高速公路路面工程建设的质量标准，进行高速公路路面工程设计及相关的技术指标验证，优化公路路面设计方案，从工程建设战略高度保证高速公路路面工程质量；路面工程材料质量状况是决定高速公路路面工程质量的关键性因素，应严格把控材料质量关。当下高速公路路面工程一般选用沥青路面，沥青路面具有表面平整，行车振动小，噪音低，施工期短，开放交通快，养护简便等优良性能，所以，被广泛应用于高速公路路面建设之中。不同路面技术标准对沥青性能要求不同，应根据路面技术标准选择沥青材料。在进行沥青混合料设计中，为了有效应对外力，有效避免路面出现裂缝及渗水问题，应严格控制原材料矿料组成，同时，为了提升沥青整体性能，设计加入聚合物提升沥青的高温稳定性与低温抗裂性，是确保高速公路沥青路面工程质量的重要措施；设置合理的公路路面结构层是有效避免路面出现裂缝的重要措施，合理的路面结构层，可以有效的保证路面整体的水温稳定性和有效的分散车辆行驶荷载，使路面内部结构受力均匀，避免路面出现裂缝。

2.2严格把控路面工程施工质量环节

美好的建设蓝图是通过在工程建设中一系列控制措施和手段实现的，其中的施工阶段是一个重要的环节，高速公路路面工程建设也不例外。高速公路路面工程施工质量直接关系到路面投入使用中病害出现的几率，直接关系到路面使用性能，以及路面使用寿命。所以，为了有效避免路面出现病害， 必须严格把控高速公路路面施工环节，确保路面施工质量。路面工程施工单位是决定路面施工质量的直接因素，施工单位是路面工程建设直接执行者，施工过程涉及环节多，专业性强，应妥善安排施工环节，做好施工材料配备、规范施工工艺及施工流程、合理配置施工机械设备、定期维修施工机械设备等工作，是确保路面施工质量的重要措施。其中严格把控施工材料质量是关键环节，施工材料直接决定路面施工质量，在配备施工材料时，应制定严格的材料管理制度及保障措施，并监督执行。同时，尽量选购同一批次的施工材料，也是确保路面施工质量的重要措施。在施工之前，对施工材料进行质量检验，抽检样品需有代表性，能够真实有效的反应出施工材料整体质量状况，避免质量不合格的施工材料流入到施工现场之中，从源头上对施工材料质量进行控制。在施工过程中，严格执行审批过的施工方案，不得擅自更改施工方案。一旦发现施工环境变化需要变更施工方案，应执行审批手续，并在实施过程中监督执行。

2.3高速公路路面养护措施

坚持对高速公路路面有效养护，以日常养护与定期养护、专项养护与常规养护相结合的方式，是减少公路路面病害，延长公路路面使用寿命的重要措施，高速公路运管单位应引起相应的重视。根据高速公路管养的要求，组建专业的高速公路路面养护队伍对高速公路路面进行维护与检修，有效避免路面病害的出现。在运营过程中严查车辆超载行为，避免超载车辆对路面的损坏。设置科学合理的路面排水系统，将路面积水及时排出，不仅能够实现保护公路路面的目的，还能够有效避免交通安全事故的发生。

结束语

高速公路路面病害问题引起了社会各界广泛关注，实施过程中应重视高速公路路面工程设计质量，严格把控高速公路路面施工环节，确保路面工程施工质量，加强高速公路路面养护工作，都是有效避免高速公路路面病害，确保高速公路高效运营的重要措施，从而推动我国高速公路事业实现更好、更快发展。

参考文献

［1］ 祁永明． 高速公路路面常见病害分析及养护处理［J］． 城市建筑，2016，(30):298．

[2]JTGF40-2004，公路沥青路面施工技术规范 [S].

［3］ 应兢． 高速公路路面常见病害分析及养护处理［J］．城市建设理论研究:电子版，2016，(16):128 －129．

论文作者:唐玉昌

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/152114254db50575f3e3afc6.html