# 混凝土小型空心砌块填充墙裂缝原因及防治措施论文_徐铁刚

徐铁刚

(230103198309252817)

摘要：混凝土小型空心砌块被广泛应用于框架填充墙中，但由于其相对容易产生裂缝，所引起的问题越来越受到关注，也影响着非黏土墙体材料的进一步推广和使用。为了解决这个问题，本文根据哈尔滨某小区所产生的问题，对裂缝的原因及防治进行了分析和总结，以利于非黏土砌块填充材料进一步推广和使用。

关健词：框架填充墙 混凝土 小型空心砌块 裂缝

随着社会经济的发展，人们的环境保护意识逐渐增强和国家对于土地保护力度加强，黏土砖已逐渐的退出建筑市场。推广一系列诸如混凝土小型空心砌块的新型墙体材料，混凝土小型空心砌块以其诸多优点被人们所接受并广泛地使用，与此同时，该砌块墙体开裂等问题也渐渐地显露出来，一度社会反响很大，也影响到这些墙体材料的应用。本文对各种原因产生的裂缝问题进行分析，并提出一些处理措施，对填充墙的裂缝防治具有较好的参考价值。

1 混凝土小型空心砌块存在的问题

混凝土小型空心砌块存在的几个主要问题：① 建筑外墙隔发热保温差。②室内二次装修不便。③建筑墙体容易产生裂缝。在这三个问题中，墙体裂缝因其降低了填充墙的整体性、耐久性和抗震性能，影响了建筑物的使用功能，使得在新型砌块的推广使用过程中遇到了挺大的阻力，不少人对于新型材料的推广产生了抵触情绪，关于框架结构填充墙裂缝的研究越来越被重视。

1.1 混凝土小型空心砌块产生的裂缝状态

采用小型砌块或灰砂砖的房屋墙体，其裂缝宽度一般0.1~2mm，经调查裂缝主要发生在以下部位：①在建筑物顶层或最上二层外纵墙两端1~2 个开间的窗角，沿着砌体灰缝产生呈阶梯形的斜裂缝。②一般在平屋顶檐口下或顶层圈梁下与砌体交接处的灰缝位置，裂缝呈水平方向断续的水平缝，房屋两端比中间严重；有的在屋顶挑梁根部下的横隔墙上呈向外下斜阶梯形裂缝。③在门窗口部位，以外纵墙尤为突出，且洞口的斜裂多种多样，有上角上斜，也有下角下斜；有些在底层窗台下产生垂直裂缝，也有阶梯形的，特别是在窗的宽度大，或靠窗间墙处设置承重梁承受较大集中荷载，或房屋基础刚度较差的情况下，窗间墙窗口的一边或两边开裂，长短不一，一般上宽下窄；还有的在门窗安装时打洞或拆除一皮砖将木门窗走头埋入然后用砖填塞，时间不久就会出现不规则的齿形裂缝。④框架结构的填充墙，比较常见的是在梁和柱与砌体交接处出现水平和垂直的裂缝，而在砖混结构横隔承重墙上，个别会有呈正八字上斜裂缝。

1.2 混凝土小型空心砌块产生裂缝的原因

砌块建筑产生墙体裂缝的原因有很多，但主要原因有：一是砌块材料本身的原因，二是施工工艺、施工方法的原因。如何在实践中牢牢把握这两点，是所有砌块建筑设计单位、生产单位、施工单位的共同责任。

（1）因设计构造产生的裂缝

非承重砌块墙体是后填充的围护结构，在墙体过长、过高时，未采取加强构造措施。在门洞及预留洞的四角应力集中区，未采用合理连接的构造措施等。与水接触墙面未考虑防排水、泛水及滴水等构造措施，引起开裂渗漏。

（2）因砌筑施工质量造成的裂缝

施工中砂浆不饱满、不密实、通缝等。砌块含水量过大，施工时由于施工人员责任心不强，施工管理不到位造成一些构造措施未按要求施工。如墙体和混凝土柱之间未设置拉结筋，墙体与梁之间未设置钢筋网片。这些都是造成墙体裂缝的主要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）地基基础原因

出现在墙面的斜裂缝和门窗洞口四角的斜裂缝，表现为“八”字型和倒“八”字型，多因基础的不均匀沉降造成。建筑物的地基承载力会有所差异，造成沉降不均匀而使墙体拉裂。

（4）温度裂缝

由于日照及昼夜温差、室内外温差、季节温差所产生的温度变化，会引起材料的热涨、冷缩。当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时，墙体就会产生温度裂缝，如框架梁下沿砌块顶部的水平裂缝，门窗洞边的角裂缝等。

（5）干缩裂缝

混凝土收缩中龄期影响最大，龄期越长变形越慢。实验证明龄期28d 时，其收缩变形可完成最终收缩变形的50%~60%。因此，规范明确规定，施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28d。由于目前建筑规模较大，工期短、任务紧对砌块材料的需求量大，同时砌块生产厂家规模小，管理差因此导致龄期不足的砌块用在工程实体上。

2 混凝土小型空心砌块裂缝防治措施

2.1 做好技术交底，严格控制砌筑质量

（1）严格砌筑程序，严把砌筑质量关。砌筑前，技术人员要对砌筑进行详细的施工技术交底，提出砌筑中的注意事项。

（2）严格砌筑砂浆的质量。要严格砂浆的配合比，控制砂浆的和易性，要做到随搅随用，杜绝已经硬化的灰浆上墙砌筑，以确保砌筑砂浆的质量。

（3）严格砌块的含水量。现场施工时，不应对砌块浇水，堆放场地要有排水措施，太干的砌块应在砌筑一天前适量洒水湿润。

（4）严格砌筑方法。砌筑墙体时，砌块应底朝上反砌于墙上，以增加铺灰面积，减少砌筑难度；铺灰不要太长，应做到随铺随砌，以免水分散失过快，砂浆板结，尤其在炎热的季节更应该注意这一点；要确保砌筑灰缝的缝以及饱满度和密实度，尤其要注意墙体与框架柱、梁之间灰缝的饱满和密实，要严格按照规范要求设置墙体拉结筋，拉结筋应设置弯钩，砌筑时，应使拉结筋与墙体砌筑砂浆充分粘结以起到拉结作用，对于柱内后折的拉结筋一定要确保粘结牢固；已经折好和砌筑好的拉结筋要加以保护，不能随意转动；墙体应分批砌筑完成，每次砌筑的墙体高度不宜超过1.8m；对于墙体与框架梁的封口，应待墙体砌筑成型10d后完成。

2.2 加强薄弱环节的构造设计

按照规范要求在不同材料交接处设钢丝网片，在门窗洞口处设置混凝土芯柱，在窗台下口设置圈梁等有助于防止或减少墙面裂缝的产生。

2.3 严把砌块材料的质量关

砌块材料应符合以下要求：砌块块才应有产品合格证、产品性能检测报告、主要性能的进场复验报告。砌块强度等级必须符合规定，各项性能指标、外观质量、块型尺寸允许偏差应符合国家相关标准的要求。对进入施工现场的砌块材料应按产品标准进行质量验收。对质量不合格或产品等级不符合要求的，不得用于砌筑工程。不得将有裂缝的砌块面砌于外墙外表面。

2.4 做好施工现场的管理工作

砌块堆放高度要适中，不宜过高。规范规定砌块堆放高度不宜超过1.6m，应避免雨淋。加强砌体成品保护，要加强对现场施工工人的教育与管理，木工最好在墙体砌好7d 后再施工。水电工应严格按照规范操作施工，能够预埋的管道要及时预埋，防止在成品墙体上乱砸乱敲，杜绝各种水电管线横向穿过成品墙体。各种电器线路竖向沿砌块孔洞中穿过，横向从梁底混凝土现浇带中穿过，电源插座及电器开关处应横放一砌块，当插座和开关位置放好以后，用C15 混凝土埋设开关盒。

3 结语

混凝土小型空心砌块具有热胀冷缩和湿胀干缩的变形特性，且自身干缩率大和干缩完成时间长，混凝土小型空心砌块砌体不是简单的用砌块代替粘土砖，它是一个全新的系统工程，从设计到选材、施工，针对建筑环境情况、建筑结构、材料特点，采取相应的措施，在现场施工过程中严格控制各工艺流程，确保工程施工质量，混凝土小型空心砌块填充墙裂缝是可以克服的。

参考文献：

[1]杨树青. 加气混凝土砌块墙的裂缝分析与控制[J]. 工程与建设，2010(02)

[2]林军. 砖砌体裂缝产生的原因及防治措施[J]. 工程与建设，2008(06)

[3]田丰，高育红，张雅珍. 框架结构填充砌体裂缝产生的原因及预防[J]. 山西建筑，2004(06)

论文作者:徐铁刚

论文发表刊物:《建筑模拟》2015年4月总第100期供稿

论文发表时间:2015-6-19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/152154608df8295fa3ab5d18.html