# 混凝土外加剂对混凝土性能产生的影响分析论文_龙盼

浙江城建建设集团有限公司 浙江杭州 310007

摘要：目前阶段，混凝土材料已经成为用量较大且用途广泛的材料，而混凝土外加剂也实现了全面发展，其种类明显增加，性能得到了有效地改善。将外加剂应用在混凝土中，形成了高性能混凝土，一定程度上也扩大了混凝土工程项目的规模以及应用的领域。但需要注意的是，外加剂在混凝土工程项目中的应用也很容易对混凝土性能产生的影响。基于此，科学合理地选择使用外加剂，并对混凝土性能进行改善，已逐渐成为混凝土外加剂应用的重点内容。

关键词：混凝土外加剂；混凝土性能；影响分析

1引言

当前建筑工程施工过程中对混凝土材料提出了可调凝、高耐久性及轻质等特殊要求，同时还要求混凝土要容易成型，便于养护，这就促使混凝土外加剂得以快速发展起来。

2混凝土外加剂概述

混凝土外加剂通常被简称为外加剂，其主要作用是在混凝土搅拌前或搅拌过程中掺入一定量外加剂通过物理和化学反应来改善混凝土性能。起初，在混凝土中添加外加剂只是为了节约水泥的用量，然而随着科学技术的不断发展，混凝土外加剂的种类也日渐增多。外加剂的命名则是按其具有的功能中最主要的功能来进行命名。因此在外加剂功能的角度上，大致将混凝土外加剂分为四类。从外加剂分类过程中，可以看出混凝土外加剂主要是通过以下几个方面来改善混凝土的性能：通过改变混凝土的用水量来增加混凝土的和易性；通过调节混凝土的凝结时间来增加混凝土的硬化性能；通过减少混凝土泌水和离析现象，增加混凝土的和易性和抗水陶洗性；通过加入膨胀剂减少混凝土收缩来补偿收缩性能；其他诸如添加外加剂来提高混凝土的强度，抗冻、抗渗、抗腐蚀性能等。

3混凝土外加剂应用的价值

现代建筑工程和其施工技术对混凝土的要求越来越高，不仅要求混凝土具有一定的抗压、抗折、抗拉、抗弯强度，并且还要求其具有高抗冻性、抗渗性、耐久性、致密性和耐腐蚀性，来抵抗来自内部和外部各种因素的破坏，保证混凝土工程的质量。同时还要求混凝土具有合适的和易性、流动性和成型及水化性能，来满足各种不同的施工环境和施工条件的要求。在混凝土搅拌前或搅拌过程中掺入一定量的外加剂，则可达到上述对混凝土性能的要求，提高混凝土的质量。并且使用适量的混凝土外加剂，还可节约水泥用量、节省资源、缩短工期，改善施工条件，降低制备成本，提高社会经济效益。因此，发展研究混凝土外加剂势在必行。

4混凝土外加剂对混凝土性能产生的影响

4.1减水剂对混凝土的影响

通过向混凝土内加入适量的减水剂后，可以增大混凝土的坍落度，改善新拌混凝土的和易性。在向混凝土中掺入减水剂过程中，可以采用分批分量掺入或是后掺法，这样可以有效的避免混凝土坍落度损失问题，而且实现生产成本的节约。而且在掺入适量减水剂后，混凝土泌水量会大幅下降，在改善混凝土和易性的同时，还能够有效的提高混凝土的抗渗性和防冻融性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但在具体施工过程中，存在减水剂掺入量超标的问题，一旦掺入的减水剂过量，则会造成混凝土硬化及凝结时间延长，导致混凝土早期强度达不到设计的要求，甚至还会出现混凝土无法凝固的现象。因此要求具体施工过程中要严格依照相关标准要求来掺入适量的减水剂，在正式加入前需要进行试配工作，以此来确定减水剂的最佳掺入量，确保混凝土质量的提高。

4.2外加剂对混凝土应用性能的影响

混凝土外加剂对混凝土的影响主要体现在其应用性能上，包括强度和密实度等等。一般而言，适量的外加剂能够有效改善混凝土的密实度，比如在混凝土中掺入减水剂，则有利于改善混凝土的水灰比，减少水泥的用量，同时也能改善混凝土的流动性，促进混凝土结构的密实度；再者，部分施工工程中，需要保证混凝土足够的含气量，这一点上可以加入适量的引气剂，从而大幅提升混凝土的含气量，满足工程需求；在凝结时间的控制上，可以使用缓凝剂实现对混凝土凝结时间的控制，一般而言，使用缓凝剂可以使混凝土的凝结时间延长三个小时左右；掺入外加剂也是提升混凝土强度的重要手段，在工程施工中，往往需要混凝土具备足够的承载能力，也就是要有足够的强度，因此可以加入适量的膨胀剂，从而极大地影响混凝土的强度。

4.3外加剂对混凝土性能的消极影响分析

①混凝土外加剂与水泥等掺入材料的混合比例问题。外加剂的种类不同，功能就完全不同，然而任何一种外加剂的使用都不能做到全面的改良混凝土的性能。混凝土与水凝的掺入比例问题一直是影响工程质量的主要因素，出现这种问题的原因在于水泥和混凝土的品种多、构成原料不同，从而在配比上难以达到优化。②坍落度损失问题。由于桥梁工程技术要求的不断提高，混凝土的使用频率和范围都在不断的扩大，然而为了加强混凝土的流动性和坍落度，需要在混凝土中掺杂大量的缓凝减水剂。然而，这样在进行混凝土搅拌的过程中会造成坍落度的损失，从而降低混凝土的有效性。③混凝土的碱含量不断攀升。随着早强剂、防冻剂以及减水剂同混凝土的组合搭配使用，使得混凝土碱含量不断攀升，这种现象容易使混凝土后期发生化学变化，从而降低桥梁施工的可靠性。

4.4外加剂对混凝土节能性能的影响

在外加剂出现之前，混凝土施工中对混凝土的使用量往往非常巨大，这就造成施工成本的增加。随着外加剂的出现，发现可以有效实现混凝土节能方面的要求，也就是有效降低混凝土的用量。因此，外加剂除了对混凝土的应用性能有明显改善外，还对混凝土的节能有着明显的作用。比如，在建筑工程的施工中，可以有效利用混凝土取代物和外加剂，实现与混凝土本身相同的性能要求，在混凝土取代物的选择上，常用矿物残渣代替，在用量上一般控制在25%-35%之间，根据施工经验表明，该方法不仅能够保证施工的强度，还能有效减少混凝土和外加剂的用量，节约了施工成本，体现了外加剂的良好的节能效果。

5混凝土外加剂在混凝土性能运用中的改进策略

5.1合理控制外加剂用量

在混凝土性能改变中，为了通过外加剂的使用有效改变混凝土的性能，施工人员需要合理配置外加剂的使用量。不可随意或者滥用外加剂，必须严格结合工程建设要求和混凝土性能构成标准等有条件、有根据的加入外加剂。如，当前部分工程人员使用减水剂过多，不但不会改变性能，而且造成了混凝土出现泌水率增大的问题，延误了混凝土缓凝效果的有效构建，降低了混凝土正常建设的强度。所以，为了合理控制外加剂用量，工作人员可以通过前期试验工作，确定外加剂用量比例，在实验结果有效保证基础上，促使外加剂作用有效发挥。

5.2混凝土的合理应用

混凝土外加剂在混凝土性能的构成中的主要作用是在多种外加剂共同协调作用下而形成的，所以性能的改变通过添加一种外加剂是发挥不了作用的，需要同时添加多种外加剂。如，在混凝土性能构成中，加入引气剂与减水剂两种外加剂，能够整体上提高混凝土的泌水性，提高混凝土龄期强度。但是，工作人员同样应认识到不用外加剂应用中同样会存在着相互牵绊和相互制约的关系，为了保证各种外加剂性能正常发挥，工作人员同样需要做好前期试验工作。

6结束语

综上所述，外加剂被广泛应用在混凝土当中，并且是混凝土组分不可或缺的部分。上文针对不同类型外加剂掺入混凝土以后对其各方面性能的影响展开了深入地研究与分析，以期能够为混凝土外加剂添加提供参考。

参考文献

[1]王玲,赵霞,高瑞军,高海琼,林晖.我国混凝土外加剂产量统计分析及未来市场发展预测[J].新型建筑材料,2016,v.43;No.42707:1-6.

[2]谭定波.混凝土外加剂对清水混凝土表面光洁度的影响[D].山西大学,2017.

[3]宋良瑞.外加剂的选用对基础大体积混凝土裂缝的影响与控制[J].混凝土, 2013,No.28002:143-146+151.

[4]苗伟,解飞.混凝土外加剂对混凝土性能的影响分析[J].建材与装饰,2017, No.48831:47-48.

论文作者:龙盼

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/153897391b5f28b9dff01845.html