# 建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术研究论文_王砚柱

山东广信工程试验检测集团有限公司 山东省济南市 250002

摘要：自改革开放以来，现在，建筑工程技术在我国发展很快，一系列代表着未来发展趋势、具有前沿性的新技术开始不断地投入运用。混凝土是每一个建筑工程中必不可少的建筑材料，混凝土浇筑施工技术是建筑工程项目建设中的重要技术程序。大体积混凝土浇筑施工技术对于提高建筑工程的可靠性、提升建筑工程的质量来说都具有重要意义。因此其的研究价值也是不言而喻的。

关键词：建筑工程；大体积混凝土；浇筑施工技术

引言

由于施工技术的不断革新，我国的建筑行业在发展中也在不断形成自己的发展模式。近几年随着高层建筑已经占据了城市的集中地带，为了工程所需，工程单位越来越重视大体积混凝土浇筑施工技术的使用。在实际的大体积混凝土浇筑过程中，依然存在一些问题，我们需要针对实际的大体积混凝土浇筑过程出现的问题，进行管理和控制，对技术改进，使工程的建设更加有序，实现施工工程的经济和社会效益的提高。

1建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术的特点

1.1混凝土需要量较大

在建筑工程大体积混凝土浇筑施工过程中，由于混凝土自身的体积和表面积都要大于一般混凝土，并且混凝土需求量比较大，因此，就需要大量的混凝土原材料。与此同时，对建筑工程大体积混凝土浇筑速度和施工技术都有着比较严格的要求。

1.2工程条件复杂

大体积混凝土具有工程条件复杂的特点，一般都是地下现浇钢筋混凝土结构，所以，与一般混凝土浇筑施工相比较，建筑工程大体积混凝土浇筑施工的条件相对比较复杂，这就对建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术提出了更高的要求。

1.3施工技术要求高

在建筑工程大体积混凝土浇筑施工过程中，由于大体积混凝土的体积和面积都相对比较大，且构造厚实，在浇筑的过程中往往容易产生蜂窝、露筋、凹凸不平、裂缝等现象，因此，在建筑工程大体积混凝土浇筑过程中，通常情况下需要对大体积混凝土进行连续性浇筑，防止留下任何的缝隙，充分保证建筑工程大体积混凝土浇筑的整体性。

1.4容易产生裂缝

在建筑工程大体积混凝土浇筑过程中，混凝土现浇发生裂缝的机率应该是通病发生率最高的。建筑工程大体积混凝土产生裂缝的主要原因分为几个方面：①水泥水化热，在大体积混凝土的实际浇筑过程中，由于水泥水化热引起混凝土浇筑内部温度和温度应力剧烈变化，使得水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失，进行导致大体积混凝土产生裂缝；②混凝土的收缩，在混凝土浇筑凝固后，混凝土内部水分不断向外散失，在水泥活性大、混凝土温度较高的情况下，或在水灰比较低的条件下加剧引起开裂。

1.5养护工作要求较高

在建筑工程大体积混凝土浇筑施工过程中，还应加强大体积混凝土的养护工作，这样不仅可以有效避免裂缝的产生，减少建筑工程大体积混凝土出现的一系列问题，而且还可以提高建筑工程的整体质量，实现建筑工程大体积混凝土浇筑施工的目标要求，提升建筑企业竞争能力，促进建筑行业的健康平稳发展。所以，在实际的建筑工程大体积混凝土浇筑施工过程中，必须对养护工作进行严格要求，确保大体积混凝土浇筑施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术要点

2.1合理选择浇筑方案

在建筑工程大体积混凝土浇筑施工中，浇筑方法一定合理，以免施工出现裂缝问题，同时满足相关施工要求，比如混凝土材料铺设厚度、施工人员要掌握材料和易性、混凝土泵送中厚度要低于600mm，非泵送厚度要低于400mm。由于大体积混凝土结构单方水泥用量较少，适当的加入粉煤灰，演唱搅拌时间，确保每次搅拌时间控制在30分钟内。施工人员还要张洼各类材料比例，安排专人投放、添加粉煤灰或其它外加剂。在浇筑施工中，待第一层浇筑完毕后，要注意在第一层浇筑没有初步凝固的基础上进行二层浇筑，在利用此种方式逐层加固，直到整个浇筑结束。施工人员利用分层浇筑方式，要注意掌控间隔时间，尽可能缩短时间间隔（最短时间不超过初凝时间）可以通过混凝土实验来确定这一过程。

在施工振捣过程中，可以采用三道振捣，先在混凝土坡角设置振捣，然后是破中间位置，最后为混凝土坡顶位置。在振捣过程中，施工人员要确保三层振捣密切配合，并覆盖整个坡面。在使用振捣棒时，要确保其插入混凝土下层与约50mm处，要掌控好振捣速度，以400mm为最佳，施工人员还要将混凝土表面刮平，并铺撒5-25mm的碎石并将其拍实。

2.2注意控制表面裂缝

首先，我们要确定正确的配合比。对砂石和水泥的含量进行有效控制，把膨胀剂和减水剂掺入大体积混凝土当中。使水泥的消耗得到减少，使水化热产生的温度得到有效降低。我们一方面要确保设计的强度，另一方面还要确保大体积混凝土在性能上的可靠。其次，采取措施使大体积混凝土经浇筑后的初始温度得到降低。对此，我们可运用温度不高的水，对砂石进行冷却以促使商品混凝土的搅拌温度得到有效降低。使初始凝固周期得到延长，减缓浇筑速度，使热量能以最快的速度得到挥发。再次，对于大体积混凝土的拆模周期进行控制。一旦混凝土内外温差＜25°C，才能够开始拆模。反正，一旦混凝土内外温差＞25°C，则首先要采取措施进行保温，让内外温差缩小到25°C之内。最后，要注意进行对大体积混凝土的维护保养。在进行早期养护时，要首先将混凝土的内外温差进行缩小，将其表面强度进行提升，控制其收缩程度，以免其在后期产生裂缝。

2.3浇筑流程

在建筑工程大体积混凝土施工中，冷缝现象比较常见，为了有效预防冷缝问题，就要严格控制浇筑搭接时间，一般控制在5小时内最好。在建筑工程进行大体积混凝土浇筑前，要安排好相关事项，比如浇筑时间、顺序、流向。长度、厚度及宽度、甚至搭接时间。首先，做好基础设施转杯工作，提前准备好输送泵及罐车等。其次，从北到南采用斜面分层浇筑法，确保一个坡度薄层浇筑、且要一次到顶。在实际浇筑中，要通过2台输送泵布料，且宽度范围控制在6m以内，罐车要控制到18-20台，另外准备5台备用。最后，底板采用由北至南的振捣顺序，每台输送泵宽度范围控制在6m。必须要注意的，要及时且均匀的进行混凝土振捣，以免出现漏振或过振问题，严格预防混凝土出现离析现象。

进行大体积混凝土浇筑的过程中，采取的措施是：全面分层、分段分层地进行浇筑。全面分层，在实际中应用最多的是在结构的平面尺寸较少的施工环境。所谓的全面分层：在实际浇筑施工过程中，逐级地进行浇筑作业。分段分层就是在实际的施工作业过程中，刚开始从底层做起，当浇筑到一定距离后，再进行第二层的浇筑作业，就这样依照次序向前浇筑所有的层。

2.4混凝土的养护

混凝土的后期养护在整个混凝土施工当中占有举足轻重的地位，养护管理不当的话就可能会导致混凝土出现裂缝类质量问题，使得混凝土在建筑工程中的质量下降，影响工程进度。所以在浇筑完成之后，作业人员需要将混凝土表面压实，将其中多余的水分都挤出来，然后给混凝土的表层保湿，然后用塑料膜将其混凝土表面覆盖严密，起到保湿和防止混凝土内部水分过分流失作用的作用。

结束语

在建筑工程方面的新技术当中，大体积混凝土浇筑施工技术应用较广，对于提升建筑工程的技术水平，适应新形势下的建筑施工需求，是非常重要的。对此我们要充分掌握大体积混凝土浇筑施工技术的要点，并对于浇筑环节里的常见问题进行分析，提高施工水平。

参考文献

[1]陈保国.浅谈建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术[J].中国建材科技，2014，10（25）：88-90.

[2]华秋艳，葛志文.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术研究[J].江西建材，2015，1（15）：105-107.

[3]丛小祥.浅谈建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术[J].城市建筑，2013，2（25）：101-102.

论文作者:王砚柱

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15448759a767acbf9fa11618.html