# 浅析土方工程边坡支护过程质量控制论文_蒋里功

蒋里功

（北京铁城建设监理有限责任公司）

【摘 要】随着现代社会的快速发展，工程建设的大规模进行，建筑思维也在不断的发生改变，人们更关注整个建筑物从设计到使用的整体性、安全性、合理性。对于建筑工程技术的要求越来越高，本文就工程基础边坡支护的质量控制进行论述。

【关键词】边坡支护；工程技术；质量控制

【Abstract】With the developing of the modern society, engineering construction, on a large scale construction change of thinking, people pay more attention to the wholeness of the whole building from design to use, safety and rationality. Higher request for engineering technology, in this paper, the engineering foundation slope supporting quality control are discussed.

【Key words】The slope supporting Engineering technology The quality control

随着国家现代化进程的不断推进，高层建筑如同雨后春笋一般纷纷矗立在愈显繁华的都市中，超高层建筑更是层出不穷，伴随着建筑物向上延伸的高度不断增加，其基础也相应的不断加深。鉴于城市开发已趋于成熟，城市土地资源变得日益紧张，现在的规划用地周围都存在已有建筑物或构筑物，或者规划红线距周围建筑物、构筑物非常近的情况，为了保证边坡和周围已有建筑物、构筑物的稳固、安全，大部分土方施工时没有条件采用以前坡度较缓的放坡施工方案，为了保证边坡的稳定性，边坡支护已经是基坑开挖时不容忽视的重要环节。

当有重要的建(构)筑物在坡顶附近时会造成边坡整体变形发生。边坡变形的因素就有其大小和边坡高度、地质条件、水文条件、支撑结构的类型、施工方案及其他因素相关，变形计算是复杂的和不够成熟,相关规范未提出更加成熟的计算方法,工程实践中只能根据地区经验,工程类比法,从设计、施工和变形监测等方面采取措施控制边坡的变形。同样,支护结构变形允许值与许多因素有关,很难确定的理论计算和数值分析,工程设计可以根据边坡条件按照地区经验确定。

边坡支护的质量控制应该从以下几个方面着手：

1、选择支护类型：

根据不同工程施工现场环境来选择基坑边坡支护类型，例如土质情况、水位情况、基坑深度、基坑类型、以及周围已有建筑、构筑物基础深度和基坑类型等因素。同时也要考虑施工方案的经济合理性，过程中也要进行成本控制，选择最适宜于施工整体安全、经济的的支护方式。

在我国近三十年来的大部分工程使用最频繁的支护方式应数重力式挡墙，它利用自身重力来维持边坡土壤压力下自身的稳定性，此类挡土墙可以用石砌或者混凝土建造，通常截面都做成梯形，其优点有便于施工、可就地取材、建造成本低、施工工期短等，所以在我国各个不同领域的工程都得到广泛应用，例如铁路、公路、水利、矿山等工程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是其缺点也很明显，由于是靠自身重力获取稳定性，当地基较软时，承载力往往会受到限制，并且墙身过高会造成体积大、耗材多的问题，也不够经济。在突破重力式挡墙的不适合深基坑的局限性上，出现了扶壁式挡墙、悬臂式支护、锚喷支护等常见新型支护方式，具有造价低、可预制、可机械化加工、施工快捷等特点，大大提高施工效率。这些新的支撑结构具有结构稳定,施工快速、简单的预制和机械化施工的特点,节省材料和劳动力,降低成本,很快在各种岩土类工程中广泛应用。支撑结构包括挡土墙、桩和其他支撑，预应力锚索锚固结构,用于支撑、强化或填充山坡上的土壤,为了防止其衰退，保持一个稳定的结构，在铁路、公路路基中，支护结构能够承受土壤的侧向土压力。在水、矿山、房屋建筑和其他的项目,支护的主要支撑力是来自钢筋。支护结构在岩土工程中是一个重要组成部分,随着我国经济的不断发展,提高基础设施的水平,以及支撑结构在岩土工程中也越来越多的被使用,特别是在铁路、公路路基建设和基础设施项目的比例正在增加。扶壁式挡土墙的钢筋混凝土结构,当面临巨大压力时，结构可能会产生裂缝 ,被水侵蚀的可能性变大，当挡土墙地基深度很小,挡土墙脚趾通常很难保证回填压实填补。

2、原材料质量控制

现今大多数城市市区内都必须使用商品混凝土，一般来说质量是能得到保证的，但是如果是部分地区使用自拌混凝土，就要对原材料进行严格的质量控制。在材料采购之前，应对原材料供应商的生产资质、历史供应材料状况进行了解、审核，选择符合质量标准的产品才可以采购进场。材料进场后，应该根据相应质量规范要求对其进行抽检，确认材料各方面指标均能达到施工技术要求。原材料的质量检验应包含进货数量、材料出场合格证、产品检验报告，现场抽验时应对其试件强度等级进行核查。检验过程要按照规范要求抽样逐一检查，并且对检验过程中出现的现象做出记录。

在材料进场后，把相应材料放进相应堆放区域，对于锚杆杆体要做防腐除锈处理，钢筋类材料进场以后，其周边及接触到的材料试剂中不得含有腐蚀物质，例如硫酸、盐酸、硝酸及其化合物，并且要对材料做一定的防水、防雨措施，而减水剂、早强剂这类自拌混凝土时常用的添加剂，也要对其有腐蚀作用的物质含量进行控制，一般不适宜采用膨胀剂。

3、正式施工前的质量控制

在正式施工之前，对场地环境、地形地貌、水文情况进行充分勘查，从设计开始控制工程质量，在实地勘查时，对施工场地的岩土结构加以确认，做好可能发生情况的预案。

4、施工过程中的质量控制

大部分施工现场作业人员专业素质低，没有系统的学习过工程施工理论知识，只是依靠大多数施工现场的普遍情况进行施工，对有特殊要求的工艺掌握薄弱，缺少对工程特殊性的认识，虽然大多数施工队伍都有工程技术人员指导作业，但是工程施工范围大、人员分布广、技术人员相较于作业人员人数少，不一定能在每个环节都进行技术指导。所以对施工作业人员的专业技能培训是当务之急，让施工技术人员对施工过程重点进行质量检测、控制工作，对问题能够进行及时的解决，及时优化施工方案。

5、对于半成品的保护措施

当混凝土浇筑完成后，要对其进行保护，避免受到碰撞，影响最终成型后的强度。

结束语：

土木工程施工并不是简单意义上的修建，只看重结果，往往在工程建造完成以后才发现工程和环境不匹配的地方，而在目前社会发展和人们的意识形态下，应该越来越注重从设计开始控制，做到从源头到过程质量控制的完善，而边坡支护虽然只是土建施工的一小部分，也充分具有科学性、完整性，建设工程也应该以小见大，在系统全面的基础上做好细节质量把控。

参考文献：

[1]赵蕴林.综合考虑基坑支护与边坡处理的工程方案探析[J].2007.3

[2]《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

论文作者:蒋里功

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年6月总第211期

论文发表时间:2016/8/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/155c60b9b718d0d359e6cd16.html