# 谈电厂热控系统中热控保护装置故障及保护论文_姜力夫

（黑龙江省华电能源佳木斯热电厂热控分场 黑龙江佳木斯 154002）

摘要：电厂热控系统在电厂的发展中具有重要意义，不仅能够保障电厂运行环境的稳定，还能提高电厂的经济效益。为了保证电厂热控系统的正常运行，需要对热控保护装置的故障发生的原因进行分析，因此本文在分析热控保护装置故障的基础上，提出几点排除热控保护装置故障的措施。

关键词：电厂热控系统；热控保护装置；故障；保护

在现今科学技术不断发展的过程中，更多智能化的设备在电厂集中控制当中得到了较多的应用，不仅是对系统安全的保证，同时也能够起到提升生产效率的作用。作为电厂系统当中的重要组成部分，热控保护装置的运行情况将对电厂的安全稳定具有较大的影响。对此，即需要能够做好其故障把握，通过科学保护措施的应用实现其稳定运行。

1热控保护装置作用

当电厂的发电、输电设备在运行过程中出现问题时，热控保护装置能够第一时间发现设备的故障问题，在通知电厂工作人员的同时，及时将故障设备停止，然后采取相对应的保护措施，最大限度降低电厂设备的损坏，维护电厂的经济效益，促进电力企业的可持续发展。

2电厂热控保护装置的发展现状

随着社会的发展，电力行业发展的也非常迅速，电厂单机容量不断扩大，这就要求热控保护系统不断提高其监控功能和监控范围，与此同时，DCS控制系统在电厂中的应用越来越普遍，热工自动化程度也在不断的提升，热控保护装置也得到了很多发展，但由于其是系统运行中的最后保障，一旦出现问题后果非常严重，因此对热控保护系统安全进行合理的保障控制，是对电厂设备和系统进行安全生产的重要前提。我们既可以通过国内外成功的案例分析，让设备的安全变得越来越可靠，也可以对热控保护装置进行适当的维护和检修，确保热控保护系统安全运行的，也需要重视在检修时对热控保护系统的相关设备进行检查试验，巡检在运行中的保护设备，更需要对于出现问题的热控保护系统进行的处理，拿出合理的措施，满足实际的需求，这些都是确保热控保护系统正常运行的有效方法。

3热控保护装置的常见故障分类

3.1DCS硬件发生故障

造成DCS硬件故障的原因有以下几方面：第一是DCS硬件质量问题，其中又分DCS硬件本身质量不合格和硬件受损老化两方面，前者是由于购买的DCS硬件无法达到电厂热控保护装置的要求标准，质量本身存在问题，后者是在运行中由于没有做到及时更换，导致硬件超过使用年限而老化，产生损坏；第二是模板与底座之间出现衔接松动，多数为插孔松动，导致电流经过分配不均，局部电流过大烧坏硬件；第三是机柜电源的输出匹配度不合格，导致DCS系统电源柜与各电源机柜间无法输送电源等。

3.2DCS软件出现故障

DCS软件常见的故障问题分为以下几种：打印机无法正常运转；网络繁忙时系统管理出现混乱；系统输出指令后设备无法进行正常驱动；计算机通电后系统硬件主板产生故障等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3接地系统与电源产生故障

接地系统与电源产生故障在电厂热控保护装置中十分常见，造成故障的原因也有许多，包括以下几点：第一是电源线的质量问题造成的，有些电源线本身过小，且横切面也不够大，导致所能承受的电压十分有限，绝缘层难以保证绝缘效果；第二种是地级故障，当地级电阻所受阻力增加时，会导致地网与地级直接断开；第三种是电源线的连接发生故障，当电源线未准确连接或错误连接时，电源线实际承受的电压与电流输出的电压承受能力不一致；第四种是电源本身质量不合格，例如电流输出的频率与电厂的规定要求不符，电源接头质量较差、连接不稳等；第五种是外部因素，如电厂附近存在强大的磁场干扰。

4热控保护装置的保护措施

4.1提高DCS硬件的质量

由于DCS硬件的质量关乎到热控保护装置能否正常使用，因此对于DCS硬件的质量问题需要严抓。应按照国家相关质量标准进行DCS硬件的选择与使用，到正规专卖店购买DCS硬件，保证其质量标准化。当DCS硬件在装置中投入使用后，要记录好硬件的生产日期和保质日期，当硬件临近老化时要做到及时更换，以保证热控保护装置能够正常运行。使用质量有保证的DCS硬件能够在一定程度上减少热控保护装置产生故障的几率，增强装置工作的稳定性，保证其能够在有效期内正常工作，并且由于DCS硬件质量有优势，能够较长时间使用，更换频次小，也节约了电厂的经济成本。

4.2保证元器件质量可靠

元器件的质量标准是直接保证热控保护装置能够安全运行的关键，提高系统的稳定性，因此选取质量合乎标准的热控元器件至关重要。电厂在热控设备投资成本充足的基础上，要严格控制监管热控元器件的采购过程，安排专业的技术人员到专卖店进行购买，着重选择技术成熟、质量可靠的热控元器件，保证其质量合乎行业标准。当设备购买资金受限时，对于热控设备的要求可以放宽，只要稳定性强便可，但对于元器件一定还是要保证质量标准化，从而在源头上杜绝因质量问题引发的热控系统保护装置出现故障。同时，电厂还要严格元器件的保管和使用，将元器件放在无尘、干燥、通风的地方，防治元器件被污染。在使用元器件前，应再次检查其是否能正常使用，及时发现并处理好元器件本身存在的问题。

4.3完善装置保护工作

为更好的维护热控保护装置，最基本也是最重要的一点就是要建立完善的热控装置保护制度。首先，管理层的工作人员应该制定切实有效的管理方案，落实岗位责任制，保证每一个岗位与工作环节都有其专门负责的工作人员，保证他们能够对热控装置的保护工作落实到实处上，对于后续装置使用发生问题时进行及时有效的责任追查与相关惩罚，使制度完善并落实到日常工作的实际行动中。其次，管理人要提高自己的专业能力，这样对于工作人员是否能够对热控保护装置按照制度切实实行的情况也能够起到专业的监督作用，能够及时发现装置的故障问题并作出迅速准确的判断。此外，工作人员日常工作中对热控保护装置的维护意识也同样需要提高，电厂的领导可以加大对工作人员的培训力度，将热控保护装置的基本知识与使用时的注意事项向员工普及，方便工作人员在工作中及时发现设备故障的类型及应对方法，提高安全保护意识，将故障发生后电厂的经济成本的损失降到最低。

结语

随着我国经济的发展，以及技术成本的降低和自动化技术的提升，电力在人们生活中的应用越来越普遍，因而提高了电厂设备运行的稳定性、可靠性是一项非常重要的工作，各级从业人员必须扎扎实实做好各项工作，并且不能只是一味的工作，要注重逐步实现专业的数据化、规范化、责任化，从而建立完整的预防检查体系，引导员工清晰化的开展工作，将我国的电厂安全稳步提升。

参考文献：

[1]公伟华.电厂热控装置的故障问题与维护方案研究[J].山东工业技术，2017（03）：186+188.

[2]黄学音.浅谈电厂热控系统中热控保护装置的故障与保护[J].科技与创新，2016（23）：141+145.

[3]黄学音.浅谈电厂热控系统中热控保护装置的故障与保护[J].科技与创新，2016（23）：141-141.

[4]王文强.电厂热控装置的故障及维护措施分析[J].工业，2016（11）：183-183.

[5]李政宇，吕冬清.电厂热控装置的故障及维护措施分析[J].科技与创新，2016（18）：144-144.

论文作者:姜力夫

论文发表刊物:《云南电业》2019年3期

论文发表时间:2019/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/157a40719a6ed5673793250b.html