# 浅析民用建筑工程室内环境污染的控制与验收论文_姚英男

大连理工现代工程检测有限公司 辽宁大连 116000

摘要：近年来，随着我国住房制度改革和人民群众生活水平的不断提高，住宅室内装饰装修已经成为人们改善生活条件、提高生活质量的重要组成部分。同时，由于建筑装修材料引发的有关室内环境污染问题也相继产生。室内空气质量的优劣，关系到人民群众的身心健康和生活质量。本文通过分析室内环境污染的种类，提出了相应的控制措施，并做好室内环境污染的验收。

关键词：民用建筑工程；环境污染；控制；验收

前言

环境污染已经成为令人头痛的问题，它严重影响了人们的身心健康。在诸多环境污染类型中，室内环境污染对人们的健康危害最为严重，成为继煤烟性污染和光化学污染之后的第三大类污染。其中，造成民用建筑工程室内环境污染的污染物主要来自于建筑材料和装修材料中所含过量的甲醛、氨和TVOC等。为解决这些污染问题，我们要对其进行有效的控制。

1民用建筑工程室内环境污染的种类

1.1甲醛

甲醛是―种无色，具有强烈的刺激性气味。室内甲醛有多种来源，可来自室外的工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等。室内来源主要有两方面：a.来自燃料和烟叶的不完全燃烧；b.来自建筑材料、装饰物品及生活用品、化工产品，但主要来自家具和室内装修材料的胶粘剂―一脉醛树脂，以及作为保温隔声建筑材料的脉醛泡沫塑料。此外，某些化纤地毯、塑料地板砖、油漆涂料等也含有一定量的甲醛。

1.2放射性核素

建材中的放射性核素主要是镭、钍、钾。国内学者报道墙体建筑材料的内外照射指数以花岗岩、煤渣砖最高，石灰岩、混凝土较低。大理石砖、瓷砖等装修建材放射性水平也较高，瓷砖放射性釉面高于背面。

放射性核素对人体的危害涉及遗传、免疫、造血、消化等多个系统。辐射还具有致癌、致突变及免疫抑制作用。

1.3氡

室内的氡主要来源于房基、室内地面及其周围土壤、岩石、建筑材料、供水和室外空气。氡是人一生所接触的最主要的辐射来源，人所受天然辐射的年有效剂量的40%来自于氡及其子体。国内外大量调查证实，高浓度的氡及其子体可引起肺癌。世界卫生组织的统计结果认为，氡已成为仅次于吸烟的第二个肺癌起因。

1.4总挥发性有机物（TVOC）

TVOC在室内空气中作为异类污染物是极其复杂的，而且新的种类不断被合成出来。由于它们单独的浓度低，但种类多，一般不予以逐个分别表示，以TVOC表示其总量。TVOC中除醛类外，常见的还有苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、三氯甲烷、二异氰酸酷类等，主要都来源于各种涂料、粘合剂及各种人造材料等。

2室内环境污染的控制

2.1工程的勘察和设计上

勘察设计主要是对建筑场地土壤中的放射性元素氡进行控制。要控制土壤中的氡，首先应对工程所在地点的地质构造、断裂及区域放射性背景资料进行调查，测定土壤中氡的浓度并提供相应的检测报告，供设计参考和竣工验收检查。

建筑物的通风设计合理与否是控制室内环境污染的一个重要因素。改善室内空气质量的最好、最有效的办法就是通风换气，有利于室内有害气体的散发和排出，可有效减少有害污染物在室内的积聚，提高室内环境质量。通风包括自然通风和机械通风两种形式。建筑物如采用自然通风，设计时应考虑最大限度的利用自然通风、增加室内的通风换气量；如采用机械通风（即空调通风系统）设计时应保证有足够的新风量和室内风系统的平衡。室内通风设计应不低于国家现行有关规范标准的规定。

工程使用材料选择合理与否是控制室内环境污染的另一重要因素。设计应注明所采用材料的类别和标准，大面积集中使用的材料应明确这种材料的使用量。严禁在工程上采用国家明令淘汰的建筑装修材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

施工图审查是对室内环境污染控制和监督的重要环节，也是基本建设必不可少的程序。建筑工程施工图审查机构应根据《规范》的规定对工程勘察报告和施工图设计文件中涉及到的社会公众利益、强制性标准和《规范》执行情况的内容进行审查。

2.2严把材料选择关，对室内环境污染进行有效控制

工程所使用的材料选择合理与否是控制室内环境污染的一个重要因素。民用建筑工程设计必须根据建筑物的类型和用途，选用符合该规范规定的建筑材料和装修材料，材料类别取决于民用建筑工程的类别。设计应注明所采用材料的类别和标准。

民用建筑工程所使用的砂、石、砖、水泥、商品混凝土、混凝土预制构件和新型墙体材料等无机非金属建筑主体材料，民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘接剂等，其放射性指标限量均应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。

一类民用建筑工程必须采用A类无机非金属建筑材料和装修材料。一类民用建筑工程的室内整修，必须采用E1类人造木板及饰面人造木板。民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂。民用建筑工程中所采用的阻燃剂、混凝土外加剂氨的释放量不应大于0.10%，测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》的规定。

一定要严格禁止在工程上采用国家明令淘汰的建筑材料和装修材料。

2.3工程施工阶段对室内环境污染的控制

施工阶段对室内环境污染的控制要以预控为主，做好事前和事中控制，把好材料进场检验关，同时采取科学的施工工艺，减少材料使用过程中对室内环境的污染。施工单位应针对工程特点和室内环境污染问题编制详细的、具有可操作性的施工组织设计或施工方案，并在施工中认真执行。

对施工过程中的室内环境污染控制也是工程监理的一项重要监理工作内容，监理单位要根据工程特点编制《监理规划》和《监理实施细则》，其中要有依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和设计文件要求对室内环境污染进行有效控制的内容、监理工作流程、控制要点、目标、方法及监理措施等。

3室内环境污染控制验收

3.1验收时间

民用建筑工程室内环境质量合格是工程竣工验收的必要条件，《规范》规定：民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后，工程交付使用前进行。

3.2验收时对技术资料的要求

民用建筑工程及其室内装修工程验收时，必须严格检查各项资料，民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等，应符合设计要求和规范规定。

3.3验收时对污染物实测技术的要求

民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。

3.4加强各方责任主体责任心，把好工程验收关

民用建筑工程验收时，参与室内环境建设各方责任主体一定要加强责任心，把好竣工验收关，严格执行《规范》规定，确保室内有害物质含量指标符合要求。

室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。

4结语

人的一生中有大约70%-80%的时间在室内度过，室内空气环境是人类赖以生存、接触最频繁的环境之一，因此，室内环境质量的优劣对人体健康有着深远的影响，我们必须加强室内环境污染的控制与验收。室内环境质量工作要从点滴做起，以预防为主，注重过程控制和实效。既要重视对勘察设计、材料选择和工程施工的监督控制，也要重视竣工阶段对室内环境质量验收的重要环节。只有这样，才能为人类营造一个健康舒适的室内环境。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家标准.GB50325-2010.民用建筑工程室内环境污染控制规范[S].

[2]王炳强.室内环境检测技术[M].北京：化学工业出版社，2005.

[1]房新民.浅议民用建筑室内环境污染问题[J].黑龙江科技信息.2010（20）.

[2]刘素霞，卢海滨.建筑工程室内环境污染的控制[J].科技信息.2009（09）.

论文作者:姚英男

论文发表刊物:《基层建设》2017年第33期

论文发表时间:2018/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1585011bf0b66f2d7df8ba94.html