# 浅议建筑业十项新技术在工程项目中的应用论文_赵永鹏

摘要：建筑业十项新技术的推广应用对建设工程项目如何应用新技术、新工艺具有指导意义，对建筑施工企业技术管理水平、技术创新的提高具有很大的促进作用。本文结合天津某工程项目对施工过程中应用的新技术、新工艺进行阐述，分析其产生的经济和社会效益，为今后类似工程提供借鉴。

关键词：建筑新技术 建筑施工 高层建筑 应用探讨

进入二十一世纪以来，技术创新已经成为了社会发展和人民生活水平提高的原动力，这不仅体现在互联网、人工智能等高科技领域，建筑施工领域也得到了显著提升，为促进建筑产业再升级，更好的引导建筑施工企业新技术、新工艺应用与创新，我国住房与城乡建设部于2017年颁布了2017版《建筑业10项新技术》，它是对2010版的修订，使各项建筑业新技术更具有先进性、适用性和可推广性。下面就结合我单位承建的七贤南里高层住宅项目对涉及到的部分新技术应用进行阐述。

一、工程概况

天津某工程项目位于天津市河西区，主要建筑包括2栋高层住宅（30层1栋，高度105.1m；29层1栋，高度102.1m）、1栋写字楼（19层，高度104.7m）、4栋配套商业（S7、S8、S9和过街楼）和地下二层车库，施工过程中应用多项新技术。

二、新技术应用

1、自密实混凝土技术

过街楼型钢混凝土柱应用该技术。过街楼共计10根型钢混凝土柱，设计钢柱截面1400*1400mm，钢柱材质Q345GJC,钢柱上端标高+19.93m，下端标高-9.7m，单根钢柱重量为62t，钢柱内灌C35混凝土。为方便施工，每根钢柱分为3节进行现场组装，内灌C35高抛免振捣自密实混凝土。自密实混凝土技术是利用自密实混凝土下落产生的动能来达到混凝土的自密实，不需经过振捣即可充满模板、包裹钢筋，适宜在施工空间狭窄、高度高和浇筑深度大的工程项目中应用。较以往采用普通混凝土应用该技术每次混凝土浇筑可减少振捣人员2名且加快了施工进度，共缩短施工工期1天，节省人工费4800元。

2、高强钢筋应用技术

本工程使用HRB400E钢筋共9251吨，主要应用于主体受力结构及基坑支护结构，各型号钢筋用量明细如下：

使用HRB400E钢筋代替以往常用的HRB335钢筋，强度更高韧性更好抗震性明显优于二级钢，综合考虑结构构造要求等，使用400级钢筋替代335级钢筋可节约钢材15%左右，本工程一次结构及基坑支护使用HRB400E钢筋共8525t（其中C14以上钢筋5499t），5499*（1/0.85-1）=970t，每吨钢筋3000元，较以往常用HRB335钢筋使用直接节约施工成本291万元。

3、销键型脚手架及支撑架

本工程过街楼地下工程满堂脚手架应用销键型脚手架及支撑架技术。选用轮扣式脚手架，该脚手架及支撑架主要包括横杆、立杆、斜杆、可调托座等构件，立杆上焊接有轮扣，横杆两端焊接有插头。搭设时立杆与立杆同轴心承插，横杆插头插入轮扣紧锁，传力可靠。经与以往钢管扣件脚手架比较，架体不仅搭拆速度快节约工期3天、省去了以往扣件、螺栓等材料，且杆件为定尺避免了人为因素对立杆间距及步距的影响，节省了一定数量的材料费，经济效益显著。

在脚手架立杆间距、步距、剪刀撑等设置一致的情况下，钢管扣件式脚手架与轮扣式脚手架费用比较：

过街楼地下结构设计搭设脚手架体积10066m3，为配合地上钢结构吊装，搭设起始日至开始拆除架体日的工期为120天。钢管扣件脚手架比轮扣式脚手架多用扣件9740个，接头2515个，因此使用轮扣式脚手架比使用钢管扣件脚手架至少节省租赁费用：（9740+2515）*0.0055*120=8088.3元。

4、集成附着式升降脚手架技术

本工程5号、7号公寓及6号办公楼均采用附着式升降脚手架，脚手架从第4层开始附着爬升，覆盖四层，逐层施工逐层爬升，对支模绑筋和拆模支承的施工范围全面覆盖，脚手架爬升只需进行提升操作，方便、安全、快捷，相比传统型钢悬挑外架大大减少人工及提升时间，且视觉效果良好，提高了项目文明施工建设。

使用附着式升降脚手架较型钢悬挑脚手架在安全、施工进度、人工、材料、检查与维修、对主体结构影响程度方面均有一定优势，在经济效益方面经项目测算：

附着式升降脚手架：

6号楼爬架架体周长161.4m，工期4个月，1500元/米/月；卸料平台4个，15000元/个；6号楼爬架共161.4*4*1500+4*15000=1028400元；

5、7号楼爬架架体周长238m，工期7个月，790元/米/月；卸料平台4个，3000元/个/月；5、7号楼爬架共238*7*790+4*3000*7=1400140元；

型钢悬挑脚手架：

5、6、7号楼建筑面积共70581.43㎡，型钢悬挑脚手架45元/㎡，共计3176164.35元。

产生经济效益：3176164.35-1028400-1400140=747624.35元。

5、钢结构防腐防火技术

过街楼钢结构应用该技术。过街楼钢结构防腐设计油漆采用环氧富锌底漆70μm(2遍),环氧云铁中间漆110μm(2遍),丙烯酸聚氨酯面漆100μm(3遍)，总厚度280μm；防火设计矩形钢管混凝土柱、桁架构件的耐火极限要求为不小于3小时，钢梁的耐火极限要求为不小于2小时。钢结构防腐涂料主要在工厂进行喷涂施工，现场仅对钢结构接口及破损部位进行二次涂刷，这样既保证了喷涂效果，又减少了施工现场喷涂工作量，加快了施工进度。钢结构防火涂料分为薄型和厚型防火涂料，薄型采用现场喷枪喷涂的方式；厚型采用喷涂机喷涂的方式，喷涂应分遍进行，每次喷涂厚度控制在5-10mm之间，待上层基本干燥、固化厚进行下层喷涂。防腐防火施工质量良好，各项检测指标符合设计及规范要求。

6、施工扬尘控制技术

施工现场设置喷淋降尘系统、雾炮降尘系统和车辆自动冲洗系统。道路喷淋系统通过围墙顶部、建筑外墙一层顶部位置安装喷淋管道，5m设置一个喷淋头，并安排洒水车配合喷淋系统进行道路降尘；现场土石方作业设置雾炮进行降尘；施工现场出入口大门均设置车辆自动冲洗系统，通过对车轮、车身的冲洗达到降尘目的。现场扬尘控制措施不仅符合扬尘控制的相关指标，受到了天津市河西建委的好评，且降尘用水均利用经沉淀处理的施工、生活废水，节水效果良好。

7、工具式定型化临时设施技术

本工程临边洞口防护、钢筋棚及安全通道应用该技术。防护栏杆、钢筋棚及安全通道均为工具式定型化装配式构件。临边洞口选用符合安全要求的方管栏杆型护栏，安装时立柱底盘通过膨胀螺栓与地面进行固定，格栅网片通过连接附件与钢管支柱采用螺栓进行固定；钢筋棚和安全通道通过混凝土基础预埋螺栓的方式进行立柱固定，顶棚及维护结构采用螺栓进行组装。选用工具式定型化临时设施，不仅美观、适用、牢固，而且安装简便、可重复使用。

8、垃圾管道垂直运输技术

本工程二层到四层商业部分应用该技术。商业部分由于商户对户型的要求，部分二次结构墙体需进行拆除，产生的建筑垃圾主要有砌块、混凝土块、废旧砂浆等。我单位在楼座外部按楼层分别设置直径800mm镀锌铁皮管道作为垃圾运送通道，通道与地面角度40°-60°之间，钢管脚手架作为管道支架，通道上部设置垃圾入口防尘棚，通道下部设置防尘垃圾棚，采用铲车进行垃圾清运。应用该技术加快了楼层垃圾清运速度，且垃圾通道制作简单、安装快捷、可重复利用。

9、高性能门窗技术

5号楼、7号楼及S9商铺窗户采用该技术。本工程主要采用断桥隔热铝合金保温窗，5号楼、7号楼共5250㎡，S9商铺314.08㎡。断桥式铝合金窗的原理是通过增强尼龙隔条将铝合金型材分为内外两部分阻隔了铝的热传导，再装配三玻双中空玻璃达到节能保温的效果。该技术的应用，不仅达到四步节能要求，保温隔热、防水、防结露等性能显著，而且断桥铝合金窗强度高、密闭效果好、空气渗透损失小、外型美观舒适。

10、结构无损性拆除技术

本工程5号楼、7号楼入户门洞设计变更应用该技术。5号楼、7号楼入户门洞原设计宽度1000mm，变更后宽度1060mm，需要将门框一侧构造柱部分钢筋混凝土进行切除。我单位选用金刚石圆盘锯对其进行切割，锯片直径700mm，它通过高速旋转的锯片对钢筋混凝土进行磨削切割，从而将钢筋混凝土一分为二，与传统剔凿相比具有对保留结构扰动小、切割面平整、劳动强度低、高效、安全、节能、污染小等特点，取得了良好的施工效果。

三、总结

以上结合工程项目实例对部分新技术应用进行了相关阐述，分析了应用新技术产生的有益效果和取得的社会、经济效益，节约工期4天，节省工程成本3670512.65元。新技术的推广应用增强了施工管理人员的科技意识，提高了工程质量、施工技术的科技含量及生产劳动效率，促进了企业的创新能力，对今后工程的施工起到了很好的示范引领作用。

参考文献：

[1]李艳超.建筑业十项新技术在某综合楼工程中的应用[J].河南建材,2014(03):191-192.

[2]严微.建筑业十项新技术在高层住宅楼中的应用[J].山西建筑,2017,43(28):85-86.

论文作者:赵永鹏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15ba6db563b89d76692cd349.html