# 市政园林绿化工程施工技术应用与质量控制的探究论文_张军怀

（南京汉鼎园林绿化工程有限公司，江苏南京210000）

摘要：园林工程是城市建设中的重要基础工程，不仅会对居民的身心健康带来一定的影响，还直接影响着区域社会经济效益，因而各部门在进行具体施工时必须强化对园林施工技术的控制，减少施工问题对园林整体工程的影响，保障园林工程的质量。

关键词：市政园林；绿化工程；施工技术应用；质量控制

前言

园林工程绿化施工技术作为保证工程质量和效果的先决条件，利用新技术、新材料施工能有效保证工程施工质量，节约施工成本、降低施工投入，促进并推动了园林绿化事业的进一步发展，为现代化城市建设做出了更大的贡献。

1建造市政园林景观的重要性

1.1景观园林中的绿色植物可以净化空气、改善环境

在园林中的空气质量要比在城市中清新多了，绿色植物光合作用释放出来的氧气，繁茂的枝叶过滤掉了外界的灰尘和病菌，使得在绿色园林里面的空气要比城市中的清新很多。所以，景观园林的绿色植物能够让人们每天呼吸清新的空气，给人们提供一个健康舒适的环境。

1.2绿色景观能让人们生活更加贴近大自然

景观园林中各式各样不同的元素根据其特性均被设计成不同的色彩。正是因为景观园林中大量的植被的绿色和天空的蓝色交相辉映，使得园林给人们带来宁静，舒畅的感觉。所以说园林建设是现代化城市建设中人性化的体现，让人们能够就在城市中找到大自然的感觉

2市政园林景观施工技术的应用

2.1园林景墙施工技术

在处理基础墙与上部墙的错台上，基础砖底撂底不能出错，两边收腿的大方角需保持一致，在退出墙身前需查看轴线和边线情况，若出现较小的错误，可在基础部分进行纠正。在清水墙游丁走缝时，景墙施工排砖需立缝排列均匀，砌完一步架高度，每隔2m间距要在砖立楞处用托线板吊直弹线，二步架往上继续吊直线粉线，由底部往上的长度应保持一致，上部分窗口的位置必须与下窗口的保持垂直。

2.2园林花架施工技术

园林花架是根据材料的性质，将其制成一定的形状格架，以供植物攀附的一种园林构筑物，其能够镶嵌各类花卉。花架的应用较为广泛，材料多样化，主要有竹木、石材、金属、混凝土等。若选择木料，其品种、材质、规格及数量都需要与施工标准相一致，木材不得出现腐蚀或虫蛀，在连接的受剪面上不得出现裂纹，原木水量应＜25%，木材结构含水量应＜18%，其防腐、防虫及防火需要按照标准进行施工。

2.3假山置石施工技术

2.3.1掇山施工

掇山施工是将大量的山石堆积的过程，堆积之后的山石层次深远、富于变化。一般掇山施工要经历顶层、中层和拉底等施工，层次之间应相互衔接，连贯相通。

（1）拉底。拉底是做好基础之后铺设的第一层自然山石，由于这一层是整个假山的基础，必须做到足够的稳定，因此石头的大部分都处于地面以下，以提供上层石头以足够的支撑，考虑到底层的关注程度较低，底层的石头并不用特别处理，只用考虑到强度即可。

（2）中层。即底石以上，顶层以下的位置，是体量最大，触目最多，最为重要的结构部分，也是假山造型的主要部分。根据“漏、透、瘦、皱”的原则，应注意以下几点：其一，错落有致。假山总体的垂直方向和水平方向都要有所错落，不宜过于零碎，最好是大伸大缩，注意总体效果。安石错落得宜，不仅美观，而且由于石块之间搭拉咬茬，可提高山体稳定程度。其二，绿化相映。在建设假山的过程中，仅仅依靠山石是营造不出自然的美感的，假山还需要一定的植物作为陪衬。可利用假山上山石的天然坑洞作为种植的场所，种植一些蕨类植物、灌木等，为假山增添生机，也可以人为开凿或者直接将盆栽植物置于其上，其效果相差无几。其三，山水结合，相映成趣。中国人最讲究的是风水，有山必有水，这是对假山的极致追求。园林绿化假山建成之后可以掘土为池，自假山上引水，增添一分活力。

（3）顶层。人们看山一般都是从山的顶部看起，因此作为最重要的观赏部位，山的顶层在施工技艺上的要求最高，在制造园林绿化假山之前需要寻找姿态和纹理足够完美的石头作为园林绿化假山的顶层，这样才能尽量显示出山的秀美和挺拔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3.2置石施工

置石施工一般是用独立的山石作为点缀，为整个园林增彩，此时应该尽量选择体量大、造型轮廓突出、色彩纹理奇特、有动态的山石。这些山石可以独立摆放，也可以成对摆放、成堆摆放，无论是哪一种摆放方式，其最终的目的都是给人以美的享受，如在公园的入口处独立放置一块石头、成对放置石头；在公园的核心区域用体积较大的石头作为主石，用体积较小的石头凌乱放置在周围，起到众星拱月的效果。

2.4市政道路铺装施工技术

2.4.1花岗岩的铺装施工技术

混凝土的垫层宽度要具体，每隔一段距离要设置一定的伸缩缝，可根据最终的效果来确定其长度。在进行铺装前，需要把混凝土的垫层进行清理，保持湿润状态，用刷素水泥均匀搅拌，其板面需要用水进行湿润，其面层与基层之间必须保持牢固，这样才能减少空鼓状况的发生。可根据施工的样图，设置十字控制线，控制和检查花岗岩石的具体位置，在铺装之后要保持其美观，不能出现三角板或者尖角板。在铺装的过程中，操作人员需要根据具体状况，随时用干布将花岗岩石上面的水泥印记擦干净。

2.4.2陶土砖的铺装技术

陶土砖具备窜角、翘曲、宽窄不匀等一些缺陷，在铺砌时没有严格按照拉通线等一些方式进行控制，导致出现积水、线条不直、表面不平整等一些缺陷。混凝土的垫层的具体宽度要与陶土砖面层的宽度保持在一个层次上。隔一段时间后要设置一下具体的温度伸缩缝，长度可以根据铺装的效果进行确定。

2.4.3陶土板的铺装技术

陶土板具有宽窄不匀、翘曲、窜角等一些缺陷，在铺砌过程中没有严格按照拉通线控制等一系列的操作，容易产生表面积水现象，线条不平或者高低不同等缺陷。混泥土垫层宽度在通常情况下比陶土板面层宽度要宽一些，在隔一段时间需要重新设置温度伸缩缝，这样才能确定出铺装的具体效果。在铺砌前，需要将陶土板放入到水桶中进行浸水，在晒干之后表面无明显积水之后，才能正常使用。在施工过程中，拉通线要保持一定的方向，随时随地运用水平标尺进行找准。

2.4.4鹅卵石铺地施工技术

混凝土垫层的宽度要比鹅卵石的实际的铺路宽度宽一些，在每隔一段距离中必须设置伸缩缝，其程度可根据的铺装的具体效果进行确定，在铺地之前需要将混凝土的垫层进行清理，然后运用刷素水将泥浆进行均匀铺开。根据施工的具体样图，设置一个十字的控制线，保障鹅卵石的平整。鹅卵石在铺地面完成之后，应该封闭或者在表面上进行覆盖，这样可以保障鹅卵石不受到任何污染。

2.5草坪景观施工技术

草坪是所有绿植的底色，铺设做到技术措施到位，充分体现其应有的价值，草坪铺设首先要处理好场地的平整，铺设后通过人工或机械处理，使草坪充分紧贴地面，防止因积水问题形成枯黄的斑块。五是植物栽植时应考虑植物的自然生境，孤植树种植时注意坑穴的大小与深度要适宜，种好后辅助扶直等细节的处理，丛植植物要主从分明，疏密有致，植物在栽植后及时做好灌水养护等细节。

3市政园林工程施工质量管理措施

3.1施工工艺的质量控制

对于市政园林工程来讲，施工工艺必须达到标准化、规范化和制度化。标准化要求工艺要符合园林绿化的标准，将施工按操作流程实施；规范化要求园林施工的质量管理与工序控制要做到严谨规范；制度化要求工艺在实施工程中形成一定得管理制度。

3.2施工工序的质量控制

市政园林工程在施工的过程中，工程质量从五个方面受到影响：施工人员的影响；施工各种材料的影响；施工中各种机械工具的影响；施工方法的影响；施工环境的影响。这些都属于可控因素，很容易进行操控。

3.3对施工人员的质量控制

施工现场人员对质量的控制有很重要的作用，尤其是在市政园林工程施工的过程中，对于现场施工人员而言，施工操作规程的培训和质量控制的培训是很有必要的。施工必须要按照规程操作，适时展开对现场施工的监督与检查。

4结语

市政园林景观绿化施工是一项实践性非常强的系统科学技术，在进行施工的过程中，应该采用合理的施工技术管理方法，保证园林景观绿化建设满足相关的设计要求，真正的改善城市的生态环境，促进城市的健康、可持续发展。

参考文献：

[1]田建国．市政园林绿化工程质量控制技术探析[J]．科技创业家，2013（17）

[2]林咸杰．市政园林绿化工程质量控制初探[J]．科技致富向导，2012（12）

[3]刘建明，汤张潮．浅析如何控制市政园林绿化工程施工项目成本[J]．中小企业管理与科技（上旬刊），2011（01）

论文作者:张军怀

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年11月上

论文发表时间:2016/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15cf703f0f792eb1401a15bd.html