# 浅谈园林绿化工程施工技术及管理措施论文_王萱

身份证号码：44522119900228XXXX

【摘 要】随着经济的快速发展，我国对物质文化水平的不断提高转向要求更加环保的生态环境。我国园林建设在近20年里面有了飞速的发展和提高。然而由于园林绿化工程本身特点所致，仍然有很多继续完善的内容。本文通过介绍园林绿化施工常规的技术措施，对施工管理的方法进行阐述，以期为园林绿化施工技术及管理人员提供依据。

【关键词】园林绿化；施工技术；施工管理

1.施工技术要求

1.1绿化施工所需工具

园林绿化施工要准备铁铲，铁锤，大锄头，小锄头，高支剪，大剪，小剪，木板，竹棍，水管，钢丝，胶桶等工具、物资，运至施工现场备用。

1.2地形整理

按照设计平面标高进行地形的整理，使坡面外观起伏顺畅，坡谷的走向能保证排水。地形整理要按设计图用水准仪定出标高。清走碎砖，石块以及直径>=3CM的建筑垃圾。加铺一层沙，沉降地形，整理后使坡面外观起伏顺畅。

1.3乔木、灌木种植

苗木运输到工地后，绿化工要配合施工员及收料员对苗木数量进行核对并对苗木按高低分类、排列，解开绑扎的绳子。苗木应直立地面放置，不能躺放，以避免苗木冠幅变形。在必要时对苗木进行浇水保湿，6-9月来苗时，用黑网覆盖遮荫。

1.3.1种前准备

剪去枯病枝、受伤枝，并去除黄叶，保证树冠饱满。此外，根据植株的生长情况，及到场时土球情况应随机进行修剪，折损枝要剪至分生枝或者壮芽处。

放线定点后，以定点为圆心，洒一圈白灰，然后沿边线外侧垂直向下挖掘，边挖边修穴壁至穴底，要让穴的上口与底边垂直，不能挖成锅底形状。穴的形状为圆形，应保证上下口径大小一致。对于特大乔木或贵重乔木，一定要做疏水层，下部放排水管，上部留观察口。

1.3.2种植过程中的技术要点

放苗填土时，对苗木规格进行核对，要对号入种。吊树时，要绑好吊带，胸径30cm以上的苗木，绑吊带的部位一定要钉上木板或包上麻包袋，以防打滑伤皮。种植时，将苗木的土球居中放入种植穴中，并将苗木的最佳观赏面转向外侧。

扶直树干后，分层回填种植土。把余下穴土绕根颈一周进行培土，做成环形的拦水围堰，其直径应略大于种植穴的直径[1]。

种植完成后应对树木马上进行支护，以防浇水后土球松散大风吹倒苗木，影响生长，根据树木具体情况，支护方法如下：

重点树木用设计院设计的专用支撑架，做三角拉护支撑，绑扎树干处应夹垫透气软物，以防磨损树干。非列植的乔灌木支护方法可以采用“n”字形支撑。列植树径较小乔木、灌木，按“晾衣架”式支护方式进行支撑。

培土支撑完毕，马上淋上第一遍水，应注意：定根水必须在树种好后4小时内进行，若时间赶不上，一定要淋湿树冠保湿。水一定要浇透，用小竹棍插入树穴使水充分流入，保证泥土充分吸收水分，泥表达到湿润为止，然后将树冠淋湿，保证树叶和树干也能充分吸收水分。若条件许可，可浇上生根水（活力素），以促进生根。

1.4地被种植

花苗运到场后，应及时种植，摆放时间不宜过长。根据施工员的地被放线由内部向外种植，水池及路边要向外倾斜种植。栽植完成后，要马上淋上第一遍水。水要浇透，使泥土充分吸收水分，泥表达到湿润为止。淋水时应注意地面的排水效果是否良好，以防止积水泡坏植物根系。

1.5草皮种植

首先对土壤改良铺种草坪前要清除杂物，翻耕场地，使土壤疏松，通气良好，初步平整后下一层薄泥炭土。为了确保草坪平整及地形的完美，在翻耕一次后要喷一次透水，再进行第二次平整。

铺种草皮时要清除大块的砖头及石块，植物根茎及其它杂物，之后撒上一层细沙，用板刮平刮顺后再铺，有利于平整及草坪的透气生根。一般采用无缝铺或留0.5cm缝整齐铺种。草皮铺完后，要浇一次薄水，后用铁铲人工拍实，使草皮与土壤完全贴紧，土面达到完全平整，拍好后进行第二次浇水，此次水一定要浇透。

2绿化施工注意要点

2.1苗木运输

苗木运输在装卸车时应轻提轻放，不得损伤苗木和造成散土球[2]。到场树木须支撑，保护枝条不受损坏。现场树木随意摆放，枝条易受损，需注意。部分树木有机械损伤现象，需注意。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2乔木定植

栽植乔木，要将根部附近泥土夯实，完成定植后要浇定根水，并应对树木进行支护，以防浇水后大风吹倒苗木。支撑杆要牢固，不偏斜，支撑点要绑扎土工布，禁止使用未经处理、带有病虫的木质材料支撑。

2.3地被种植

施工中出现苗木枯萎，地被露脚，需重新种植。植被存在露土现象，需补植。植被存在露土现象，需补植。地被种植边线饱满，符合规范。施工中出现不能用剩的水泥浆倒在绿化地。地被种植边线不饱满，应降低泥面整改。

2.4草皮种植

草皮到场，草块与草块按1-2厘米的间距，均匀铺种。特别是与道路衔接处的边缘一定要种植整齐，种植完成后要即淋水拍实。铺植后的草皮地应该要与地被植物栽植面平齐，坪面高度保持一致。施工中出现草皮种植接缝宽度超标，应整改。草皮种植未按要求压实，应及时处理。

3提高园林绿化施工质量的管理措施

3.1施工现场管理

由于园林绿化施工人员的不固定性，和园林绿化施工队伍级别及技术的差异性，做好施工技术交底工作和技术培训工作，确保每个施工人员都清楚了解和掌握每一道工序的技术要求和操作方法。

3.1.1做好技术培训和交底工作

在正式开工前会对施工班组的施工人员以及相关负责人进行相关的施工质量、图纸等方面的技术指导。在施工过程中认真核查施工班组是否按图纸放线，以及是否按事先所提的要求进行苗木种植，例如地被的种植密度、乔木种植的朝向、苗木栽植后是否及时浇灌定根水等事宜。

3.1.2做好沟通协调工作

施工过程中每天与施工班组保持交流，了解每一天在施工过程中发现的问题，并及时想出解决方案，如果遇到解决不了的问题，则及时向上级主管汇报，请示解决方案，尽量把所有问题都消化在现场，并写好相关的施工日志。

每天收工之前巡查一遍施工现场，检查登记现场所剩苗木数量，及时作出相应的苗木进场计划，确保工程顺利进行，以免延误工程进度；提醒施工班组在下班前清理好施工现场垃圾，确保当天产生的垃圾在当天就清理完，做到文明施工。

3.2施工现场的苗木、材料管理

在施工之前，要求施工班组尽量消化当天进场的苗木，即使不能百分之一百种完，剩下的苗木必须摆放好，不能随意堆到路面上，特别是在中央绿化带跟机非带上施工时，一定确保苗木堆放整齐，以免造成不必要的损失。苗木进场时，作为现场管理人员，必须要严格按照图纸的规格要求进行验收，如果发现苗木未达到图纸规格要求，则将其打回，如若发现苗木在运输过程中有损害也一并将其打回，确保单位的利益。镀锌钢管支撑、新型塑料管支撑、竹支撑等材料，严格要求施工班组按当天种树计划登记领取，做到用多少取多少，防止浪费和丢失。

3.3成品保护

在施工过程中，如遇到有其他单位在已完成的成品上破坏时，第一时间做好影像资料记录，并且问清楚是哪个单位的，做好文本资料，确保成品不受损害。

3.4把好施工质量关

要严格要求施工班组在施工过程中保证没有违规操作和野蛮施工，例如在栽植苗木时，为了“方便”其种植，把苗木的泥头削小，令其根部受到损伤，从而降低了苗木的成活率；乔木搬抬的过程中，是否做好了乔木表皮的保护，如若乔木表皮受到损伤，这都会影响乔木的成活率，从而造成苗木的浪费。

3.5安全方面

在施工过程中，确保施工班组的工人要穿反光衣和安全帽，特别是在马路的中间绿化带和机非带上施工时，在施工范围50米外一定要放置雪糕筒作警示，如若施工班组有吊车在马路边上工作，则要求其在吊车活动范围内放置一排雪糕筒或警示牌，防止意外事故的发生，确保工人的人生安全。如若施工班组在管理人员提醒下仍未做好相关安全措施的，要对其进行罚款教育警告，并要求施工班组在整改好后才可以继续施工。

4结语

本文从实际的园林绿化工程施工情况出发，介绍了园林绿化施工一些施工技术，同时对园林绿化施工管理要点做了一些总结。想要切实提高园林绿化施工水平，必须严格控制各个环节，从而为城市园林绿化做出更大的贡献。

参考文献：

[1]张彦.浅谈徐州新城区生态绿城建设[J].建筑知识：学术刊，2012:132-132.

[2]王志红.浅谈反季节施工应采取的技术措施[J].山西科技，2008(4):109-110.

论文作者:王萱

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15d2d6ae6b81005c08ce224d.html