# 基础工程的注意事项与施工论文_田委强

潍坊玖玖建设工程有限公司 山东

摘要：近年来，随着我国社会经济的快速发展，土木工程也随之呈现出迅速发展的态势。在土木工程施工过程中，地基基础是保证建筑物安全和使用功能的关键之一，无论是设计阶段，还是施工技术选择阶段，都应当格外的注意施工与设计之间的协调性，对基础工程予以综合性的考虑。文章主要探讨房屋建筑基础的设计与施工及地基处理技术，希望以此为土木工程的质量提供保障，促进土木工程健康、快速、可持续的发展。

关键词：基础工程；注意事项；施工

1 建筑工程特点和重要性分析

1.1 特点

（1）隐蔽性。在房屋建筑工程中，地基是作为施工的基础，也是作为保障使用的根本，因为地基属于地下工程，在施工完成之后如果出现问题并不容易及时的发现，就算是发现问题也难以解决，因此导致施工的难度增加，在施工的过程中必须要引起足够的重视，通过采取相应的措施，提高施工质量，避免日后出现质量问题。

（2）复杂性。由于我国的地域十分辽阔，在每一个地域间具有很大的跨度，所以在我国不同的地区之中，其实际的地质情况是不同的，这样也在一定程度上致使工程施工技术的应用存在差别，尤其是在一些地质条件相对较差的地区中，会出现泥质土壤，这样便对施工技术提出较为严格的要求，也会导致施工难度的加大，因此在施工中要引起足够的重视。

（3）事故多发性。房屋建筑进行施工中，由于施工的工序较繁琐，所以在施工过程中并不能进行有效控制，同时在每个地区之间地质条件存在一定的差异，这也为施工带来了一定的困难，导致施工难度提高，如果地基存在问题后没有得到妥善处理，则会导致比较多的问题出现，同时也会对后续施工埋下较为严重的隐患，甚至会出现一些大型的事故，因此在施工过程中要引起高度的重视。

1.2 重要性

在建筑行业持续发展的同时，因为该行业是一个严谨度较高的工作，在具体建设中也存在一定的困难，所以在施工过程中，对于技术方面的要求较高。在完成工程建设后若存在质量问题，补救是十分困难的，如果基础施工质量不合格，不仅会对整个项目带来影响，同时也会出现一些重大的事故。所以为了保证地基施工的整体质量，避免问题出现，施工单位必须做好前期的勘察工作，并且加强对整个项目进行严格监督，采取有效的施工技术方式，这样才能在一定程度上保证工程建设的整体质量，进一步促进我国建筑行业持续稳定的发展。

2 施工技术探讨

2.1 施工测量

道路测量工作贯穿施工的整体过程，测量指的是在施工之前或者在施工过程中，依据设计图纸对地基平面位置、纵断面逐桩高程进行数字核对，中间若是出现错误和不理解的地方及时报告解决。测量施工的目的在于对设计图纸理想的建筑模型、形状位置大小以及高程定位标定在施工现场，严格依照设计图纸进行指导施工。地基施工之前，务必规划好每一个工艺环节，预先设计问题、制定解决方案。在完成控制网布设后按照设计断面与监理工程师共同进行原地面复测，复测结果由监理工程师签字确认。施工工作人员在工作中，必须熟悉施工图纸并了解施工现场地形情况，发现图纸与施工是否存在不合理的地方，做到及时止损。为避免施工工程中出现损失，我们就必须严格把控每一道工序，对于路面以下的各种环节也要仔细检查把控。

2.2 地基密实加固

关于地基密实加固，首要便是需要在加固填筑之前，选用一段地形路段进行试验考究，在此试验段内测出当前采取的机械设备最大完成工作量与最合理完成工作量、设施的最佳配合、原土质的松铺系数以及达到不同压实要求所需的压实遍数等技术参数来进行指导生产。在密实加固施工之前，应当依据设计图纸进行场地清理工作。做好原地面的临时排水措施，按照道路特点制定排水沟位置，最好能够与当前的永久排水设施两者结合，使当地农田耕地不受影响。预先调查分析路基建设工程道路的原地面地形，出现洞穴、坑洼或者墓穴等情况，先把原地面做好清理与挖除，对于杂填土地基一般采用8-12吨的平碾，逐层填固。

当地基基底为耕地或者松土时，应该先规划清除当前所存在的土质，清扫平整后按照相关规定进行压实。若是在深耕地形阶段，还需要来回进行松土挖地、将大面积土块挖碎，后续在进行填筑、平整然后碾压。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若是基底原状土的强度出现问题或者与设计不符的时候，应该及时选择优良的填筑原材料进行切换回填，换填的深度一般大于30cm，并且在此过程必须进行分层压实。后期结尾时，为了防止地基受震动出现损坏，对于石质挖方地形的施工，不能够采取大爆破的方式进行施工，若是必要的时刻也应该严格遵守大爆破相关规定再来执行。

3基础施工技术的注意事项

3.1 桩基础施工

桩基础由设置于土中的桩和承接基础结构和上部结构的承台组成。桩有预制桩、灌注桩、人工挖孔桩（墩）和钢桩等，具有承载能力大，能抵御复杂荷载以及能良好地适应各种地质条件的优点，尤其是对于软弱地基土上的高层建筑，桩基础是最理想的基础形式之一。根据施工方法，桩分为预制桩和灌注桩两类。

（1）钢筋混凝土预制桩施工。首先，打桩时桩的垂直偏差应控制在1%以内，平面位置的偏差，单排桩不大于100mm，多排桩一般为0.5~1个桩的直径或边长。打桩过程中，若出现以下桩顶粉碎或桩身粉碎，需停止打桩。待采取相关措施处理之后才可继续打桩；其次，注意桩身受锤击应力而导致的水平裂缝，采用重锤低击和较软的桩垫可减少锤击拉应力。此外，在已有建筑群中施工，打桩可能会引起地下管线和已有建筑物的损坏，应采取挖防震沟、控制打桩速度等措施对已有构筑物进行保护。

（2）混凝土灌注桩施工。首先，直接通过机械在桩位上打孔，将钢筋放入桩内，然后再向内灌注泥浆成桩，不受底层变化影响，节省材料，且振动小；其次，泥浆护壁成孔灌柱桩要在清理和平整好施工现场后设定桩基轴线的定位点、水准点和每个桩的位置，并做好相应标记。此外，埋设的护筒应是4~8mm的钢制板，围城圆筒后的内径要大于钻头直径0.1~0.2m，露出地面的护筒高度应在0.4~0.6m，护筒上部要开1~2个溢浆孔。

（3）避免基础不均匀沉降的施工技术。首先，逆作法施工，即在施工中加设中间桩及地下连续墙，以此来抵挡一定的土量，从而使土的重量与主体结构的自重达到平衡状态，这样就能有效减少沉降量；其次，应力消除法施工，即在打孔的同时，用高压水枪冲刷孔内泥浆，从而使钻孔过程中基础结构承受应力的有效面积减小，孔壁位置的局部应力则增加而将孔周边的土挤出，应力因边界条件发生变化而重新分布，最终使建筑基础的整体发生沉降，这样就能避免不均匀沉降。

3.2 地基处理技术

当工程场地地基土层的工程性质不能满足设计要求时，常对地基采取加固、补强、抗渗、排水等措施改善地基的工程性质。需处理地基有软土、粉质土、砂土等，在上述地基土中施工时，常出现地基承载力不足、沉降时间过长、不均匀沉降、渗漏量过大等现象。一旦施工过程中不及时采取有效的处理措施，将会导致严重的后果，严重影响建筑物安全及正常使用。因此，在施工中应当采取有效的地基处理方式。主要处理方式：（1）碾压及夯实方式，主要适用于碎石土、砂土、粉土、低饱和度粘性土、杂填土等；（2）换土垫层方式，主要适用于处理地基表层软弱土；（3）排水固结方式，主要适用于处理饱和软弱黏土层；（4）振密挤实方式，主要适用于处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土等；（5）置换及拌入方式，主要适用于处理粘性土、冲填土、粉砂、细砂等；（6）加筋方式，主要适用于处理软弱土地基、填土及陡坡填土、砂土等；（7）其它方式，如灌浆、冻结等。

4 结束语

综上所述，在建筑工程施工中，基础工程质量的好坏受到设计与施工技术等方面影响，如果其质量无法达标，将严重直接影响后续各项环节的施工质量。因此，在基础施工的过程中，应当站在长远发展的角度，对设计、施工、地基处理等方面进行充分的优化，并严格按照相关规范开展施工操作，这样才能切实的保障工程施工的质量，促进土木工程行业的可持续发展。

参考文献：

[1]赵刚.研究高层房屋建筑地基基础工程的施工技术运用要点[J].居舍，2019，99（21）：188–189.

[2]刘衍铭.关于现代房屋建筑工程地基基础工程施工技术的研究[J].居舍，2019，99（19）：198–199.

[3]付笑宇.当代房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术[J].建材与装饰，2019（12）：198–199.

[4]张睿君.基于某商业建筑的地基基础工程施工技术分析[J].住宅与房地产，2019，99（9）：195–199.

论文作者:田委强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15fa342e219dd7da7b11e200.html