# 电力通信系统中软交换技术的应用探讨论文_宋文1,关松2

宋文1 关松2

（1 广东南海电力设计院工程有限公司 广东佛山 528200; 2 辽宁省本溪供电公司 辽宁本溪 117000）

摘要：软交换是网络演进以及下一代网络的核心技术之一，它独立于传送网络，完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由选择、认证、计费等功能，除了向用户提供现有交换机所能提供的所有业务外，同时能向第三方提供可编程服务，在电力通信网中具有非常广阔的发展前景。文章简要介绍了软交换技术的概念、功能；并根据电力通信网的现状及今后发展要求，阐明了将软交换技术引入电力通信网的意义和采用软交换技术构建的下一代电力通信多业务平台的可行性。

关键词：电力通信 软交换 应用

1.软交换的概念与功能

1.1软交换的概念

传统电路交换网中，呼叫控制、业务提供以及交换矩阵均集中在一个交换系统中，而软交换的主要设计思想是业务／控制与传送／接入分离，各实体之间通过标准的协议进行连接和通信，以便在网上更加灵活地提供业务。具体地讲，软交换是一个基于软件的分布式交换／控制平台，其最基本的特点和最重要的贡献就是把呼叫控制功能从媒体网关中分离出来，通过服务器或网元上的软件实现基本呼叫控制功能，包括呼叫选路、管理控制、连接控制(建立会话、拆除会话)、信令互通(如从7号信令到IP信令)等，同时开放业务、控制、接入和交换间的协议。这一分离同时意味着呼叫控制和媒体网关之间的开放和标准化，并可以方便地在网上引入多种业务。采用软交换技术的设备称之为软交换机，它能提供多种业务的连接控制、路由、网络资源管理、计费、认证等功能。软交换机与各种媒体网关、终端、应用服务器、其他软交换机之间采用标准协议相互通信。

1.2软交换技术的功能

1.2.1呼叫控制功能

软交换技术具有多种功能,其中呼叫控制是其最为基础的功能,这项技术婴是电力通信系统稳定运行的关键因素。其可以将呼叫控制功能从电网中很好的分离出来,还能独立完成对呼叫通信系统的建立与维护,其还能为电网系统提供必要的呼叫处理以及智能触发,并建立连接控制以及对电力资源的控制与管理。

1.2.2互联互通功能

电力通信系统中包含这多项技术,其中IP技术对企业通信功能的发挥影响很大,IP电话体系是由两大标准构成的,这两种标准分别是ITu-TH-323与IETFSIP,这两种标准都可以实现对电网系统呼叫功能的建立、释放与补充,还可以实现不同业务之间的功能交换。这种软交换技术建立的结构体系具有不兼容性,但是这项技术却可以与系统中多项协议兼容,实现互联互通的功能。

1.2.3提供多项业务的功能

软交换技术可以很好的应用在电力通信系统的PSTN/巧DN交换机中,还能为其提供多项业务,这些业务按照内容可以分为基本业务与补充业务。软交换技术还可以与智能网更好的兼容以及配合,也可以为智能网提供多项服务业务。所以,软交换技术在电力企业程控交

换机的更新与换代中发挥着重要的推动作用。

2、电力通信网现存问题

由于受当时建设技术水平和建设理念等因素的影响，为了适应复杂电网结构功能需求，电力通信网采用不同电路类型。在电力交换网中无论是行政交换网还是调度交换网，均存在接口种类多、信令系统齐全、汇接能力强等特点。目前，电力行政交换网普遍采用星型组网结构，局间中继采用2M数组链路，配置E1接口和随路信令系统(CAS,ChannelAssociatedSignalingSystem)中国1号信令系统。电力系统中常用的行政交换网组网结构和电力调度交换网星型组网结构，分别如图1和图2所示。

目前，电力通信网络中主要存在以下几个方面的不足：（1）行政交换网中采用技术较为落后的CAS（中国1号信令系统）。其业务数据接续时间较长，网络综合利用效率较低，可靠性不高，很难满足现代电力通信网络来电显示、集中语音信箱等电力用户实时操作要求。

（2）电网系统中新建网络通信业务，大多基于IP技术。而常规电话交换设备（哈里斯调度交换机），没有配置IP宽带标准网络接口和相关通信转换协议，不能利用电力通信系统中的IP网络资源开通IP电话，也不能作为不同传输平台的物理层保护通道。

（3）电网系统在建立电力调度通信网络时，没有充分利用系统已经建成的业务信息传输台，

通信通道资源综合利用效率较低。另外，小调度交换机和中心大调度交换机间，普遍采用2W模拟中继组网结构，业务数据接续速度较慢，可靠性较差，通话质量不高。（4）无论是行政交换网还是电力调度交换网，大多只能提供单一的话音业务服务，基本不能提供丰富动态的视讯业务。（5）通信网络设备种类、配置参数等较复杂，系统运行维护工作量较大。

图2电力调度交换网星型结构

3、软交换在电力通信业务中的应用

引入软交换技术，将话音、数据、视频采集和处理系统等所有业务都集中在一个纯IP底层网络上，既能与电力系统现有的基于TDM的网络实现互通，又可以与Internet、PSTN和移动通信网互通。在提供基本业务和增值业务方面，将目前数据网的业务和短消息及语音、定位等业务相结合，为电力系统提供功能更强大、可靠、稳定、有效的服务平台。

对于行政电话、调度电话、呼叫中心等各种话音业务的处理，可将原有话音通信网的站点通过现有网络接人；对话机需求量非常少的新增站点，可通过IP电话接入或PC机接入，而对话机需求量较多的新增站点，则采用语音网关接入。所有业务通过媒体网关进行交换处理，由于媒体网关设备可以连接到Internet、PSTN和移动通信网络，所以能方便地与公网进行互联互通，通过公网资源为电力通信服务。嵌入式终端可直接将变电站监控视频信号编码成压缩的数据流，实现一个IP通道同时传输多路视频信号。由于采用组播技术，使得在同一个IP网络中共享视频信号时，可以不用担心由于在线用户增加而引起阻塞故障。

基于API的应用开发技术，借助中间件，电力企业可根据自身业务和管理的需要非常方便的开发新应用，从而既提高电力系统通信管理，运营和维护的效率，又能充分发挥现有设备的作用。例如，可以利用建立在软交换平台上的应用服务器，用户可通过Web、95598等方式查询数据处理中心中的数据或internet上的信息，为管理者提供一个控制平台，为决策者提供一个决策支持平台，为客户提供一个公示平台。还可以通过ISP或者和移动运营商协商，实现与移动交换机互通，为电力生产、管理工作者提供短消息群发服务，将数据处理中心上的数据、图像以短消息形式实时传送到移动终端上，进一步提高电力生产、信息管理的自动化水平。

4、发展前景

随着电力通信设施的不断完善，软交换技术必然会取代现有程控交换网，促使电力系统中相对分散的调度、远动、营销、监控等专业的融合。使在一个综合多媒体平台上实现电力调控变成现实，为电力调度指挥系统提供语音、教据、图像、视频交互等多媒体通信功能,，

5、结束语

当前，随着科学技术的不断发展，对各种多媒体业务的要求也越来越高。软交换技术不但可以支持语音业务，提供各种增值业务和补充业务，同时软交换提供了开放式的应用程序接口，便于扩展和提供各种新业务，总体而言，软交换技术无疑是一种正确的选择，可以用较低低的成衣和较短的周期实现更好的服务，也成了电力通信网络的发展的重要研究方向。

参考文献

[1]焦仲萍.软交换技术在电力通信系统中的应用[J].湖北电力,2011.

[2]赵婷.软交换技术在电力通信系统中的应用展望[J].湖北电力,2009.

[3]吕勇.软交换在电力通信中的应用分析[J].电力系统通信,2005.

论文作者:宋文1,关松2

论文发表刊物:《电力设备》2016年第8期

论文发表时间:2016/7/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15fa816d4cf38d765b98d195.html