# 浅议建筑施工高处作业的防护论文_王玉娟

广州江河幕墙系统工程有限公司 广东广州 511340

摘要：建筑施工是一个高风险产业，有大量的作业在高处，涵盖了建筑施工的全方位和全过程。因此，必须坚持“安全第一预防为主综合治理”的原则，切实执行国家有关安全生产建筑施工的法律、法规，建立有效的预防措施，使用合格的防护工具，可以有效解决高处安全事故，保障作业人员生命财产安全和社会和谐稳定。

关键词：建筑施工；高处作业；预防措施

引言

随着我国城市化进程的加快，无论城市规模有多大，高层建筑的数量都在日益增多，伴随而来的建筑高处施工数量也在不断攀升。众所周知，高处建筑施工的风险是不言而喻的，许多恶性工伤事故都是高处建筑施工保护不当造成的，据统计，近十年来，安全事故中有52.52%的事故发生在高处坠落，严重影响了施工单位的形象，同时，也对作业人员造成不可弥补的后果。如果我们不加强和改进安全技术，高处坠物坠人的事故率将会不断增加。

1 高处作业事故主要原因

1.1 人的因素

比如，高处作业人员安全意识不够，缺乏自我保护意识，施工中存在冒险心理及麻痹大意心理；高处作业人员患有不适宜高处作业的病症(高血压、恐高症、心脏病、癫痫、眩晕及精神病家族史等)；作业人员违章作业，未按照作业安全规程进行高处作业，如作业人员擅自进入封闭隔离区域或站在可能转动的设备上作业等。

1.2 物的因素

高处作业位置的安全防护设施失效或不齐全，如人字梯无防滑、防陷措施，没有保险栓；防护设施的材料强度不满足要求及有缺陷，如安全网损坏或间距过大、未挂设安全网；．脚手架搭设不规范，如未搭设防护栏杆或防护栏杆损坏、操作层脚手板没有满铺；安全防护用品质量不合格；洞口及临边位置无安全防护设施或安全防护设施不牢固，或安全防护设施损坏后没有及时进行修复；高处作业区域带电部位裸露，易造成漏电、电火花等电伤害；高处作业区域未设置明显的安全警示标志。

1.3 管理因素

建筑工程施工方没有设置安全管理机构，及未配置安全管理人员，或人员配置不合理；施工方没有按照要求制定相关作业操作规程及专项安全技术方案，或作业程序与标准可操作性差；风险评估不到位，工程施工方未组织开展系统、全面的危险源辨识与危害因素确认工作；“三级安全教育”制度未落实到位，工程施工方的安全培训及隐患排查工作流于形式；高处作业缺少针对性的应急预案，应急物资不齐全，工程施工方开工前没有按照规定组织应急演练。

1.4 环境因素

作业环境不够完善，如作业场地狭窄、湿滑、地面不平等；作业场所照明不足，空气不清新，存在缺氧或有害气体超标等风险；作业人员作业时遇到极端天气，如大风、暴雨、暴雪等恶劣天气。

2 高处作业安全管理措施

2.1 加大高处作业人员的管理工作

2.1.1 作业人员应当严格遵守作业规范

严禁工人攀爬脚手架、乘坐运料井字架吊篮上下，严禁从高处跳下，避免造成摔伤后果。高处作业人员应穿戴相应的安全防护服装和安全绳装备，配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品，按照正确的使用方法进行作业，安全带应系挂在施工作业处上方的牢固物体上，安全带下方应有足够的净空，安全帽要系好下颌带，同时系挂部位不得有尖锐棱角。

2.1.2 作业人员不得患有相关限制性职业病

高处作业人员应当保证身体健康、状态良好进行工作。若患有相关职业病，则禁止作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些职业病包括高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等，严禁酒后从事高处作业，不得让过度疲劳和思想情绪低落人员从事高空作业。

2.2 加强现场安全设施的管理

2.2.1 临边作业的安全防护

基坑周边须设置防护栏杆，主要包括尚未安装栏杆或栏板的阳台、雨蓬与挑檐边、无外脚手的层面、以及井架与施工用电梯和脚手架等处。在混凝土楼面、屋面或墙面进行固定防护栏杆作业时，可借助预埋件并将其同钢管进行焊接。在栏杆所处位置应当采取加固措施，如加密柱距或加大横杆截面，以避免人群拥挤、车辆碰撞等情况时出现危险事故。高处作业外侧面临街道时进行全封闭处理，设置防护栏杆，并且悬挂安全网等，避免高空坠物伤及他人。对于垂直运输接料平台，除两侧设防护栏外，还应在平台口设置活动防护栏杆。对于临时防护栏杆，当遇到建筑屋面坡度较大的情况时，防护栏杆应高1.5m，同时设置相应的安全网。固定基坑四周的栏杆时，可将钢管打入地面0.5m深，且钢管距离基坑边上不小于0.5m。

2.2.2 洞口作业的安全防护

在高空作业的洞口处作业时，必须采取相应严格的防护措施。在于板与墙的洞口作业时，应当设置盖板和安全网等牢固的防护设施。当工人在钢管桩、钻孔桩等桩孔上口时，必须设置规范的安全标志，夜间须设置红灯示警。在进行管道井施工时，一方面要做好有效的防护栏杆，另一方面还须设有明显的标志性物体。楼板、屋面和平台等面上孔口短边尺寸处于2.5～25cm之间时，应用具有防止挪动移位的盖板盖没，针对边长在5cm～50cm之间的洞口，可用竹板、木板等材料作盖板，将洞口覆盖住；针对边长在50cm～150cm之间的洞口，应当设置防护网，且由钢管组成，间距小于等于20cm；针对边长超过150cm的洞口，四周设防护栏杆，并在其内部设置安全平网。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，同时以不超过10m的间距在其内部设置安全网。

2.3 登高脚手架、梯子等设施安全管理

登高作业脚手架必须设置上人爬梯，钢管搭设的坡道，两侧应设置扶手，坡度不能大于1：3，并且要有防滑措施。登高作业中使用的各种梯子要坚固，放置要平稳。同一梯子不能两人操作，立梯坡度一般以60～70度为宜，踏步不得缺失，梯格间距300mm为宜，不得垫高使用，并应设防滑装置。梯顶无挂钩，梯脚不能稳固时，须有人扶梯监护。人字梯拉绳须牢固，金属梯子不应在电气设备附近使用，梯子应定期进行检查，发现爆裂、脱焊等不安全因素立即修理或报废。

2.4 加强企业安全责任制建设和作业环境管理

2.4.1 加强登高作业主管技术人员的安全责任

高处作业作为事故多发的作业内容，施工过程的监管尤为重要。安全管理要求“管生产必须管安全，谁主管谁负责”，作为企业应该落实相关技术人员的跟班作业制度，做到班前有交底，班中有检查。作为技术人员，在安排施工任务时，应加强工人的安全教育，尤其是登高作业人员，应该向作业人员说明作业过程中的危险因素及防范措施，并合理的安排工序，避免工序的频繁穿插引发不安全因素。

2.4.2 高处作业实施审批制度，加强作业环境的管控

由于高处作业的特殊性，也受到周围作业环境因素的影响，所以应实施审批制度，这样可以有效控制作业人员、作业时段，排除周围的不利因素，提高施工安全。在作业环境的把控上，要做好夜间施工照明工作，保证照明条件良好，另外要加强因气象条件引起的不利因素的预防工作，如大风、雷暴、雾霾以及雨雪等恶劣的气候状况，禁止在露天进行高处作业。

结束语

在施工过程中，要对施工人员进行安全管理，尤其是高空作业的人员。由于高空作业的工种特殊性，我们不仅要对施工安全防护设备的管理，同时要根据施工单位的具体情况对施工设备进行管理，做好安全防御工作，降低高空坠落的几率，从而提高建筑施工企业的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]李京.建筑施工高处作业风险识别与控制[J].现代职业安全.2017(06)

[2]徐晓虎，李宗彬，许开立.高处作业事故预防措施[J].现代职业安全.2015(07)

[3]陈连华.高处作业应正确使用安全防护“三宝”[J].就业与保障.2017(12)

论文作者:王玉娟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/163920272a39debd215d301c.html