# 有色金属采矿方法中的弊端和改进刍议杨二鹏论文_杨二鹏,

摘要：在新时代背景下，改进有色金属采矿方法是非常重要的，不仅可以提升采矿效率和安全性，还可以降低采矿成本。本文对有色金属采矿方法中的弊端和改进刍议进行分析，以供参考。

关键词：采矿方法；弊端；改进刍议

引言

虽然我国的有色金属储存量比较多，但是人均占有量却非常少，在当前这种情况下，使有色金属的地下采矿方法根本无法适应和满足冶金工业生产以及发展的需求。所以，相关的技术人员应该不断改进采矿的方法，并对其进一步运用和研究，使采矿的安全性能和效率得到有效的提升。

1加强有色金属开采安全管理的重要性

伴随着金矿业的开采速度与发展，我国针对黄金矿山方面的监督管理、安全管理等方面的制度并不够完善，在该方面尚且缺乏资金的投资，大部分的企业对安全生产处于不重视的现象，一旦出现安全事故则会影响施工人员的生命安全，由此可见，加强我国金矿开采的安全管理显得十分重要，对矿产业的发展也具有一定的影响。

2有色金属采矿方法

2.1盘区房柱采矿法

就盘区房柱采矿法来讲，它是源于美国的一种新型采矿技术，在有色金属的开采中也得到了广泛运用。美国的白松铜矿的埋藏深度比较深，它属于缓倾斜大矿体，在以前开采时，会使用房柱采矿法，随着开采的深度越来越长，就要不断增加矿柱的尺寸，在增加矿柱深度的过程中，金属矿石的回采率却越来越低，那么，为了能够解决这一问题，相应的技术人员就对采矿技术进行了不断改进，从而产生了现阶段的盘区房柱采矿法。在应用盘区房柱采矿法的过程中，如果盘区的宽度小于采矿深度的三分之一，就要在盘区留下宽高比为七的刚性矿柱，以此来充当损失，并对顶板岩层不冒透地面进行控制。同时，还要在盘区中间留宽高比为二的柔性矿柱，若回采盘区内矿石时，柔性矿柱就会随着掉落下来，上部岩体的压力就会施加在盘区的刚性矿柱上面，从而有效的减小了压力，提高了矿石的回采率以及开采的安全性能。

2.2崩落采矿法

通常情况下，崩落采矿法主要包括无底柱崩落法和自然崩落法这两种，对于无底柱崩落法而言，它是从瑞典引进来的，后来得到了广泛应用，这种方法会应用到开采矿石中比较稳定的厚矿体，由于该方法是不进行回采工作的，所以在一定程度上，损失了大量的矿石资源。对于自然崩落法而言，它产生的原理主要是根据岩石的自然应力落矿而产生的，这种方法有着低成本、高效率的优点，比较适用于自然崩落的矿床。

2.3空场采矿法

大多数情况下，这种开采方法通常适用于开放岩石中等以上的中等厚度下的后部矿体。该采矿方法的应用主要涉及以下几点:首先，这种直径较大的深孔开采方法始于20世纪80年代，后来在中国安庆铜矿和塞拉利昂铜矿等有色金属开采中得到了广泛应用。之后，由于该技术的改进，出现了深孔洞穴开采方法。该方法的应用应在采矿区的局部面积上创建切割槽，通过直径较大的深孔设备炸药，从而实现全阶段高阶崩塌。第二，这种采矿方法首先实现虚化的彩色金属矿床开采，使矿石跌落、放矿、运输连续性，并允许连续运输和转载地下矿石。

2.4充填采矿法

现阶段，我国有色金属开采工作中忠津矿业法的应用非常广泛。水一体化充填技术阶段充填开采方法的应用尚不广泛，发展前景也不理想。主要是因为材料性能不好，材料价格昂贵。但是随着技术的不断改进，填充开采法减少了结材料的使用，尾矿的数量更多，浓度也更高。目前，水泥充填技术不仅形成了分级尾矿，还形成了全尾矿、高浓度，因此不会逐渐浓缩，也不会脱水的井下水泥充填技术。这种采矿方法的出现不仅改善了地下工作环境，还减少了地下环境的破坏，提高了经济效益。充填采矿方法越来越广泛用于有色金属神经开采，例如膏体充填技术、泵压力传递充填技术、粗砂充填技术等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3有色金属采矿中的弊端

3.1矿施工中忽视安全设施的建设

当人们找到可以采挖的地下有色金属的时候，确定好位置就可以先挖通道了，挖出一条从地上到采挖地方的通道，有些采挖有色金属的单位为了减少金钱支出，没有在通道沿线设立安全屋和灭火装置，有些采挖有色金属的单位也只是为了躲避检查设置的毫无作用的安全屋和灭火装置，举个例子在采挖有色金属的时候地下起火，如果有灭火装置就可以对火快速进行熄灭，保证工作人员的安全。如果没有灭火装置或灭火装置不能用，人们只能通过通道向上跑燃烧的烟雾也会顺着通道上升，让工作人员窒息，没有安全屋工作人员也没办法进去，最后还可能造成更严重的后果。

3.2工作面施工因素

有色金属矿山工程建设通常通过巷道进入有色金属矿山采矿工作面，并采用合理的采矿方法进行作业，促进相关采矿工作的顺利进行。在巷道拓宽段，整个工作面的施工质量对有色金属的安全开采有着最直接的影响。但从实际情况看，由于各种因素的影响，工作面在施工工艺、施工方法和各项技术参数上存在一些漏洞，导致工作面施工稳定性差。围岩强度减弱，不能满足有色金属开采的实际要求，增加了发生安全事故的可能性。

4有色金属采矿方法中的改进刍议

4.1建立健全合理的施工安全管理机制

我们在对有色金属采挖的过程中首先要把工作人员的安全进行考虑，在最开始挖通道的时候应该在沿路上设置牢固的安全屋，可以挡住烟雾，强大的压力，屋子里和地面通风有新鲜的空气，这样在采挖有色金属的时候遇到麻烦的事情，工作人员能很快的跑进安全屋减少对工作人员的伤害，还有就是应该按照我们国家对采挖的有色金属的安全要求步骤一步不差的进行。

4.2工作面施工

为了有效控制不安全的技术因素，提高施工安全性，有色金属矿山企业应根据现有的技术手段调整施工措施，优化施工方案，提高安全性，有效建立一套施工管理系统，提高工作面施工质量。具体来说，在有色金属矿山的单向施工中，这种施工方法在施工过程中保留了矿柱，为下一步开采工作的有序开展创造了条件。确定整个采矿工作面的钻孔位置和数量及开挖长度。工作面延伸方向与实际开采工作相联系，实现有色金属的开采，提高矿山建设活动的效率。同时，组织专业技术人员确定出矿距离，有效解决各种安全隐患。偷工减料一直是工程中的一个严重问题。其目的是降低成本，缩短工期。但如果偷工减料非常严重，很可能导致重大安全事故，对施工人员的人身安全造成很大影响，还可能给公司造成更多更大的损失。

4.3采区通道不安全技术应对方案

我们在对有色金属采挖的过程中首先要把工作人员的安全进行考虑，在平台上只有一条路斗子可能会发生撞车，撞压工作人员的事情，为了让这些麻烦的事情不会出现就要在最开始的时候在平台上修建两条路，这样在有的地方就不需要工作人员帮忙调整斗的位置，一条路斗子是向上走的一条路斗子是向下走的也不会发生撞车了，大部分都是工作人员用机器设备进行操控斗子送采挖好的有色金属的任务，这样就可以让工作人员尽量不会碰到麻烦事，让采挖有色金属的工作更快。

结束语

在当前背景下，科技的进步，时代的更新，为矿业的发展提供了重要基础，那么在有色金属的开采中，最关键的就是采矿方法，选择正确的方法，不仅可以降低了采矿成本，而且还提升了采矿效率。但在应用有色金属采矿方法的过程中还存在着一定的问题，这些问题严重影响了采矿作业的正常运行。

参考文献

[1]冯丽军.有色金属采矿施工中不安全技术因素与对策分析[J].中国金属通报,2019(04):33+35.

[2]杨留定,陈庆国,郑幸福.有色金属行业绿色矿山采矿方法现状[J].智能城市,2019,5(08):58-59.

[3]余飞,王良生.一天平安,我们就好——铜陵有色金属铜山铜矿分公司采矿区出矿班的一天[J].班组天地,2019(03):100-101.

[4]孙玉福.深井采矿技术在有色金属矿山中的意义分析[J].世界有色金属,2018(18):53-54.

[5]梁鑫,周双玲,黄寿元.某有色金属采矿选矿工程暖通设计分析[J].现代矿业,2018,34(07):131-134.

论文作者:杨二鹏,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/163b2aa34d7f4f5772440a2d.html