# 水利工程中的河道生态护坡施工技术研究论文_熊芳,刘文清

孝感市新禹江河工程公司 湖北孝感 432100

摘要：近年来，我国对环保问题越来越重视，国家不断加强环保建设力度，越来越多的人们强化了环保意识，在生态绿化建设方面取得显著的成就。本文从水利工程中的河道生态护坡的特点出发，论述了现阶段进行河道整治当中的问题，重点对河道生态护坡施工技术进行探讨，希望能对加强水利工程河道实现可持续发展提供一定的参考。

关键词：河道整治；生态护坡；施工技术

引言

国民经济的发展与国家基础建设水平有着直接的关联，水利工程项目的不断扩建，对于平衡水资源供需现状、保护河道生态环境以及维护景观效益等方面均有着重要意义。而在水利工程施工技术中，河道生态护坡施工与河道生态效益的发挥关系密切，因而在当前的水利工程施工项目中，施工人员需要重视对河道生态护坡技术进行研究，要不断加强工程施工实践，从稳定生态环境、有效转化水能角度出发，完善水利工程边坡综合治理措施。

1生态护坡的主要特点

1.1生态护坡优于传统护坡

相比于传统护坡来说，生态护坡技术在其基础上得到进一步的深化。从根本上看，生态护坡的关键区别在于改变了传统单一石材的护坡模式，取而代之的是有利于环境保护的方案，主要是利用在河道两岸培育大量的绿化植被，还有耐潮湿的树木，在它们的作用下会形成一个强大的生态系统，能够抵御洪水及其他不利情况，保护河道环境。另外，相比于传统的钢筋混凝土和各类支撑结构来看，生态护坡系统在成本投入上也有着非常明显的优势，因为植被树木的前期投入是相对低廉的。生态护坡技术，生态效益非常可观，而且对改善经济效益有极大的作用，相对容易实现。

1.2环境污染小

过去我国曾推行过很长一段时间的粗放式经济发展模式，虽然这种发展模式让我国迅速从贫弱穷苦的局面摆脱，但是却让我们在环境保护层面上付出了沉痛的代价。国内很多地区的环境相较于数十年前都已经发生了变化。水土流失、空气污染都是非常普遍的现象与问题。尤其是近些年经济建设与环保工作之间矛盾变得更是非常显著。各种各样的水源污染与空气污染已经直接影响到了人类的生活与生存。正因如此河道护坡作业才要充分考虑环保要求，利用环保技术减少对环境的污染与影响。要牢牢把握时机条件、实际要素，参照河道情况，制定与实际因素相匹配的。

1.3生态护坡与社会发展

生态护坡技术是以河道长期稳定的生态效益为基础，增强周围生态环境自我维护和自我改善能力。就算有不利因素出现，稳定的生态系统能够抵御或者消除这些影响因素，实现保护环境的目的。在实际的生态护坡实施方案里面，各类应用材料都是满足环保要求，不会对河流产生任何污染或者影响。因此，生态护坡技术对于推动社会持续健康稳定发展有着非常重要的积极意义。

2现阶段进行河道整治当中的问题

河道治理的传统方案中，重点重视对水体污染的观察，在实际生态护坡建设过程中，合理科学运用抗冻剂、膨胀剂等辅助材料，但辅助材料的添加可能会对周边环境、周边生物带来生存威胁，增加水质的恶化情况，严重影响周边环境的发展。此时若不能掌控添加剂的含量将增加河道周边的被破坏情况，毁坏堤岸生态系统。在一般情况下，可选择混凝土、浆砌石等作为原材料进行护坡，虽可实现稳固堤岸的效果但却影响生态环境，大大降低植被存活率，甚至影响河道内水体正常发挥功效。虽在一定程度上可实现净水化效能，但却造成了水体失去生态平衡，威胁野生动植物生存。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3河流生态护坡技术

3.1人工种草护坡技术

在构建河道生态护坡时，可以采取人工种草护坡技术，该技术具体是指通过人工播撒的方式在水利工程河道边坡坡体表面进行种草的技术。在选择需要种植的草系时，要确保选择根系发达、固土性能好的草类，以此来避免出现水利工程边坡的水土流失问题。在坡面人工铺设天然草皮时，一般要采取平铺草皮护坡施工措施，尤其对于边坡坡度低缓的土质路堤边坡，更适合采取该措施。而在处理行洪流速较快的土堤迎水坡面时，则不适于采用人工种草护坡技术。在水利工程河道生态护坡建设过程中，工程人员还可以采用的生态护坡建设技术为水利喷播种草护坡技术。在该技术下，工程人员需要把握好原材料的配合比，即要将草籽、肥料、黏着剂、土壤改良剂等进行标准比例的拌和，并将其通过机械加压方式喷射到防洪水利工程坡面上。该技术的主要特点在于施工效率高，且喷播的草籽具有较快的发芽速度，且出苗整齐，因而能够彰显较高的生态价值。

3.2植物土壤固结

应用生态护坡技术的过程中，可以选择一些有着很发达根系的植物进行种植，这些植被的生长能力出众，适应性突出，可以牢牢保护土壤，防止水土流失发生。并且这种类型的植被通常能够应对各种各样的自然条件，所以能够同时达到绿化生态与改善土壤环境的作用。操作过程中要把握好现场条件，做好现场环境勘察，尤其是处理好河道护坡后期情况的管理与控制工作，要确保环境满足植物生长要求与需要。从植被物种角度来看，要尽可能为其匹配各种各样的植物、植被。多样化植被才能够保障植物具备良好的抗性条件，在改善土壤固结有效性中发挥更突出的作用，全方位提高护坡稳定性与安全性效果。3.3利用岩土材料和植被强化生态护坡效果植被生长在土壤材料中，形成非常坚固的防线。生态护坡技术常常会用到的两种方案是土工网或土工格栅。其实它们的原材料大部分是利用聚乙烯等化工材料制作而成的。在制作好的土工网或土工格栅上，均匀的播种下植被种子，这就是一个植被网格栅了。把大量的植被网格栅焊接到一起，让植被种子有良好的生存环境，待茂密的植被与和土层形成稳定连贯结构，这样能够提升边坡的综合防护能力。

3.4生态型混凝土护坡技术

首先可以对生态型混凝土进行分类，即土工格室层和有机客土层。有机客土层主要包括生物性添加剂、草炭、石子和保水剂等，在施工时，要将该层连接到坡面原状土壤中。而在生态型混凝土土工格室下，植物在其中生长时其根系会逐渐扎入下部土壤，通过根系的不断稳固，能够与坡面形成相应的竖向网状结构，接着植物的根系会不断的纵横延伸，从而能够形成三维立体根系网，此时，喷播层便能够与坡体更加紧密的结合在一起；其次，在生态型混凝土护坡施工过程中，工程人员还会在其中增添能够提升土壤生物活性的添加剂，从而能够有效降低土壤碱性，使土壤微环境具有更高的活性；最后，若使用网格生态护坡技术，施工人员需要在设置网格时，采用砖石混凝土砌块或现浇混凝土结构材料，在形成网格后，要将腐殖土填充之中，以满足植物的栽种要求。在网格生态护坡中，植物具有较高的生长活力，而在进行网格生态护坡施工时，工程人员应关注采用新型技术，即现浇网格护坡技术，以此提升网格生态护坡的建造水准。

结语

综上所述，为了推动社会的可持续发展与进步，就需要重视对生态护坡这种技术的运用，发挥其科学性、合理性价值，提高生态水平、护坡效果，改善水利项目的质量与运行情况，其对促进生态护坡有效性来说意义突出。要结合需求出台各种环保政策，确保环境生态得到持续性优化与增强。在发挥水利项目作用的同时，为人们的安居乐业创造合适的环境。

参考文献：

[1]朱德民.水利工程中河道生态护坡施工技术[J].绿色环保建材，2019（1）：239，242.

[2]姚军.乡镇水利工程中的河道生态护坡施工技术[J].农村实用技术，2018（12）：65.

[3]张延菊，张哲.水利工程中的河道生态护坡施工技术[J].珠江水运，2018（21）：101-102.

论文作者:熊芳,刘文清

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/163d8d83426108278b276c56.html