# 现代建筑结构中检测与加固施工技术论文_谢磊

芜湖市建筑工程管理处 安徽芜湖 241005

摘要：一直以来，建筑施工都是社会发展与建设最主要的表现形式之一，为了能够更好地保证我国建筑物质量得到提升，保证居民的居住安全性得到保障，相关建筑部门就应该时刻关注建筑物施工质量，利用各种技术提升结构加固水平，只有这样才可以从根本上提升我国建筑物的整体安全性以及延长使用寿命。重视结构加固技术的开发与应用对于建筑施工而言十分关键，因此相关部门应该予以更高的重视。

关键词：结构加固技术；建筑施工；应用

1结构加固技术的应用原则

1.1先检测后加固

为了保证房屋建筑结构加固做到最好，一定要重视方式方法，不能盲目进行加固工作，否则不仅不会起到较好的效果，反而会适得其反。所以，为了保证结构加固工作能够做到效果最好，就一定要先进行检测，之后再进行加固工作，只有这样才能够保证后期的加固工作可以有条不紊地持续进行。在对房屋建筑结构进行检测工作的时候，主要是为了明确房屋建筑的整体情况，明确房屋结构的薄弱之处之后再进行深入分析，从而得出具有该房屋结构特点的针对性加固方案，这样一来不光能够节省建筑成本和建筑材料，最关键的是可以有目标地对房屋进行加固，从而提升房屋的整体质量，延长房屋使用寿命。

1.2保证材料的一致性

制定可实操性的房屋结构加固方案之后，需要注意的就是保证建筑材料的一致性。由于原建筑出现破损需要进行结构的加固，就一定选用原有的建筑材质对其进行加固，这样一来才能够保证房屋承载力是一致的，如果使用加固材料不一致，就会直接影响建筑物的承载力，很有可能会降低原有的承载力，导致加固效果事倍功半。因此，在房屋修复以及加固过程中，一定要重视材料的选择，保证加固材料与原有材料质量的一致性，这样才能够从根本上提升加固效果。

1.3在经济上的可行性

在考虑建筑物结构加固情况的时候，一定要根据实际情况制定经济允许范围内的加固方案，这样才能够保证房屋建筑的价值。我们都知道，便宜没好货，用在加固材料的选择上也是有一定道理的，正是由于建筑物是一种常年消耗的资源，要想保证在任何自然环境因素以及人为因素的影响下都不降低本身的居住效果，就需要提升加固材料的整体质量，而质量提升就意味着选用经济效益比较高的加固材料。因此，在关注结构加固工作过程中，一定要对经济上的可行性予以重视，这样才能够制定出最合理的方案。

2.现代建筑结构的检测方法

2.1混凝土结构的检测

混凝土检测方法中包括了回弹法、超声波法、钻芯法、回弹超声综合法等等，其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法。回弹法属于原位检测，可以直接在混凝土结构上进行测试，测试的结果能够基本反映混凝土强度的抗压强度。回弹法检测建筑结构中的混凝土结构对混凝土有一定的要求。首先混凝土龄期要在14~1000天之间，而混凝土评定的强度则要在10~50MPa，并且混凝土内部不能有缺陷。就回弹法检测的特点而言，检测的设备相对比较轻，检测的速度较快，但是回弹法反映的只是建筑结构的表面强度，并且受表面碳化深度的影响。配制结构加固用的混凝土的粗、细骨料的品种和质量除应符合现行《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）的要求外，还应对喷射混凝土以及对掺加短纤维的混凝土不应大10mm。

2.2砌体结构的检测

砌体建筑检测的方法就更为丰富了，经常采用的有回弹法、推出法、扁顶法等，根据它们的施工特点又可以将他们归为两个大类，直接检测和间接检测。直接检测是用来检测砌体的抗压能力，它能直接地展现出被测建筑结构所使用的建筑材料的质量，还能检测出它的结构是否牢固。但是这种检测方法实施起来很困难，工程量大，并且会损坏建筑物。间接法具体来讲，就是工作人员收集建筑物的砂浆，并对其检测，这种类型的方法，操作比较简单，对技术的要求也较低，不会损坏建筑结构，但是它所测数据的准确度偏低，很难成为建筑结构特点的依据。因此，在实际检测过程中，必须结合实际情况，选择最恰当的检测方法。

3.建筑施工中结构加固技术的应用分析

3.1 分析截面加固技术的应用

增大截面加固技术优势明显，受力可靠，施工简单，造价较低等，其操作原理是增大混凝土结构或扩大构筑物截面面积，有效提高房屋建筑的承载力，施工前要对房屋建筑实际情况进行了解，掌握混凝土结构柱、梁、板的承载力，合理对这些结构进行加固，如果内梁正截面和柱正截面承载力差，会发生弯曲问题，可以采取柱正截面、梁正截面抗剪加固技术，提高基础的底面积，地基承载力得到很大提高，在此基础上，房屋建筑的抗剪承载力、抗冲切承载力、基础配筋承载力都得到提高。

3.2 分析钢筋埋植技术的应用

在钢筋埋植之前，应该安排操作人员对各个孔进行清理，孔内不要有灰尘和杂质，同时要对钢筋进行处理，钢筋底部不要有锈蚀，否则不能有效发挥其刚性。在插入钢筋时操作人员应该不断顺时针旋转，工程有要求还可以选择重复插拔，保证钢筋表面和结构胶全面的融合到一起，要求在缝隙中不会产生缝隙和气泡，提高埋植钢筋的质量，埋植钢筋时使用结构胶的凝固时间在30min内，要求植筋必须在30min内完成，如果结构胶出现初凝后，那么整个技术操作的质量就不合格，最终凝固后得到的结构强度也满足不了设计要求。另一方面，还可以选择使用固化剂料，其可以延长结构胶的凝固时间，通过凝固时间，方便植筋人员的施工操作，如果工程进度要求高，需要快速施工，也可以减少固化剂料的使用量，缩短初凝的时间。

3.3 分析碳纤维布加固技术应用

使用非金属纤维类材料进行房屋建筑结构加固，只适合在混凝土结构中的抗弯、抗震、抗剪中进行加固应用，去除房屋表面的碳化层，对房屋中的凹陷、裂缝要整平处理，然后将碳纤维布放上，涂刷一层树脂材料，最后将其压实确保和树脂紧密结合。经过一周的养护之后，对其进行质量验收，合格后使用砂浆对房屋进行抹灰处理，整个施工工艺完成。

3.4抗震加固技术

（1）新型抗震加固技术

在抗震加固新技术中，最为典型的是日本研发的高弹性材料加固工法。这种技术主要通过在建筑物加固过程中，在抗震带涂上粘合剂并将其固定在支柱上的方式实现的，如图 1 所示。与其他加固方法相比，这种方法的操作相对简单，且经费耗用也较少。另外，这种加固方法还能够采用预应力的加固方法，即首先对FRP 施加预应力，再将其外贴到结构上，达到对结构进行加固的目的。采取这样的加固方式，能够有效克服 FRP 材料本身的缺点，对结构进行刚度与强度的同时加固。除此之外，增设斜撑加固、框架加固等也是有效的新型加固方式，这些方式都是通过增设的部分实现地震力的分担，进而提高建筑抗震能力。

结语

建筑物能够为人们的生活生产提供较好的环境，在很大程度上能够增强人们生活生产的稳定性和安全性。而就建筑行业而言，对建筑结构的检测与加固是其重要工作部分，从长远来看能够有效降低建筑物的损失，因此应当对此予以重视，注重建筑结构检测与加固方法的灵活使用。

参考文献

[1]赵晨光.浅谈现代建筑结构检测与加固施工技术[J].江西建材，2016，02：80+86.

[2]董启军.浅谈现代建筑结构检测与加固施工技术[J].建材与装饰，2016，12：73-74.

[3]廖晓星.某办公楼建筑结构检测及对应加固施工技术应用[J].广州建筑，2016，04：41-44.

论文作者:谢磊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/164c473fe90e08d1da7c0b54.html