# 水利泵站机电设备安装及检修方法探讨论文_李文铎

广东省源天工程有限公司

摘要：目前，随着社会的发展，我国的水利工程的发展也有了很大的进步。水利工程建设项目中水利泵站属于一项关键性组成，水利泵站机电设备存在非常复杂性，必须要对安装和维护有足够重视度。当前我国在监制和保护设施等方面展开了大量研究分析，水利泵站运行稳定性能够得到保证。为了减少人员在工程施工中面临的困难，维持水泵站机电设备的持续稳定运行，取得理想施工效果，必须要注意对水利泵站机电设备安装和维护中设备老化、连接等问题的解决，准确把握水利泵站机电设备安装及检修方法，本文就此展开了研究分析。

关键词：水利泵站；机电设备安装；检修方法探讨

引言

水利工程的泵站施工是一种较为繁杂的施工过程，其涉及内容范围广，在机电设备安装方面更为复杂，这也是泵站施工的重点内容，而泵站施工的整体质量高低会直接影响水利工程的安全性以及稳定性[1-2]。随着我国经济的不断发展，对水利工程的要求不断提高，同时对泵站的建设力度也在不断增加，进而给泵站机电设备安装提出了更高的要求。因此，为了确保水利工程在安全以及稳定的环境下与社会经济协调发展，相关泵站管理部门则需要不断提高机电设备的安装技术以及检修方法技术。

1水利工程泵站机电设备的标准化安装

在进行机电设备的标准化安装前，需按照技术规范与相关标准配备变压器，做好相应调试工作。如果需要使用高压变压装置，则应同步使用针对性施工标准及验收标准。在安装泵站室内低压机电设备时，要严格按照图纸和设备安装说明完成施工，机电设备如果使用的是落地式安装，要保证设备位置与墙面、地面的距离合适，给其他设备留有充足的安全空间，为工程整体的安全性提供保障。在水利工程泵站机电设备的规范化安装中，通常使用立式、卧式、串并联等多种方法，任何操作都应按照设计图纸的要求进行，配合设备安装说明书进行科学施工，严格执行工程各项标准，从而达到泵机安装的标准化。在进行泵站基础设计装配时，要注意安装平面和标高位置，对泵站各个平面的位置做好相应标记，保证防护罩壳的牢固性。如果泵机采用的是卧式安装，要保证底座灵活。一般情况下，小型机组可以共用底座。立式安装则不涉及底座共用的情况，但要确保泵房水泵梁体基础牢固，可以承受相应荷载。

2水利泵站机电设备安装常见问题

2.1泵组同心度和轴线度问题

水利泵站泵组中轴线度和同心度起到非常重要作用，很多泵组运行过程中容易出现问题，比如噪音、振动、轴承升温以及轴承效率下降等。这些问题中绝大多数与泵组轴线度和同心度有关，这些问题的出现会给泵组运行带来更大问题，最终恶性循环。水利泵站机电设备制造商不同，在电动机、水泵、减速器等型号方面有较大差异，虽然这些设备的设计符合技术指标要求，但是其中一些部件在兼容性方面还存在问题，影响水利泵站安装时轴线度和同心度稳定性，最终对水泵站机电设备安装质量造成严重影响。

2.2连接螺母和螺栓

水利泵站机电设备的安装在连接螺母和螺栓方面非常容易有问题出现，机电设备安装过程中如果连接螺栓和螺母之间过于紧密，那么在机械力等作用下，容易出现金属疲劳等，进而引发扣环松动等问题，出现设备连接问题。在机电设备安装过程中，如果螺母和螺栓之间过松，在使用过程中因为高温接触面发生氧化，电阻增大，电阻增大后会产生更多的热量，形成恶性循环，最终造成设备的损坏。传统立式以及卧式水泵力学模型已经很难满足人们实际需要，倾斜卧式泵的增加有横向受力体系，在螺母和螺栓等质量方面要求更为严格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3优化措施分析

3.1做好设备安装过程中的技术质量管理

水利泵站的机电设备安装，需要严格按照水利泵站的相关施工技术要求，在主水泵的安装中，技术人员要把控好基础中心线，尽最大可能避免基础中心线出现错误情况，若基础中心线出现错误，技术人员需要进行及时的修正，将基础中心线的偏差之控制在允许范围中。主水泵的安装结束后，进行电机的安装工作，由于电机是主水泵的心脏部位，因此技术人员需要根据施工流程进行严格操作，避免电机安装出现问题而影响主水泵的正常运作。之后进行泵房车间闸阀以及进出水管安装，在安装过程中，技术人员需要确保它们连接正确，对存在不规范的安装进行调整，连接安装完成后，技术人员要重视防腐措施的应用，减少腐蚀对闸阀以及水管的损害，在延长泵房车间闸阀以及进出水管使用寿命同时还能有效提高闸阀的灵活度。且在安装主水泵的同时，进行供电设备的安装，以确保主水泵能有效开展工作。

3.2轴承漏油检测

目前认为，导致轴承漏油的原因主要包括以下2点：1）发电机组合及配置不符合标准；2）轴承端盖密封不牢靠。在检修期间，工作人员需要认真检查每个设备的运行参数情况，一般情况下，漏油设备的参数明显低于正常数据，则在检修期间需要对不同运行数据进行调试，依照设定的阈值进行判断，并认真观察轴承的端盖现状，针对其中的质量缺陷做好更换。

3.3认真做好对定子温度高问题的检修工作

在水利泵站机电设备的长期运行过程中，由于各种因素的影响，经常会出现超负荷工作的情况，这会造成更多问题的发生。如果电机长期运行于高负荷运行期间，其发热问题就会比较严重，难以保证机电设备安全、稳定运行，严重时会造成电机出现严重的损害。为了有效解决这个问题，就需要机电设备检修人员在对设备的检修过程中，及时对设备的使用情况进行监测，一旦发现电机温度的异常，就应该及时找寻原因，在故障原因得到彻底的排除之后，才允许恢复设备的正常运行。此外，还可以对设备加装状态监测设备，对设备的运行状态进行监测，在发现设备运行出现问题后，就会及时发出报警，让相关人员更加及时进行处理，避免出现故障进一步扩大的现象。

3.4发电机组检修

在机电设备运行过程中，如果电机额定负荷无法匹配，就会出现高温现象，干扰发电机组运行效果。通过设置自动化控制，对发电机运行状态实时监控，一旦超出设定温度，可以及时发出警报或进行自动调节，从而避免问题发生。在机电设备维护过程中，检修人员需要包扎电缆，对损伤部位进行技术修补。在对电缆进行安全维护时要切断电源，严格按照标准进行，避免发生危险，为发电机组的运行提供安全稳定的环境。在相同的故障原因下，异步电动机也会产生不同的外观特征，所以相关检修人员需结合实际工作经验，分析故障特征及异步电动机形态，得到真实的故障原因，从而在今后的维护和检修中提高工作效率，更好地提高机电设备检修的有效性和便利性。

结语

泵站施工是水利工程建设过程中的重要环节，而机电设备安装又是泵站施工的重要环节。随着科技的不断进步，水利工程建设中逐渐使用到控制、检测及保护型的机电设备，此类设备的使用在很大程度上提高了水利泵站运行的安全性和稳定性。作为施工人员，需要认识机电设备安装及检修对水利泵站的重要意义，为机电设备创造优质的运行环境，从而更好地提高水利泵站的经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]熊乃红.浅谈大型水利泵站机电设备安装和检修的技术措施[J].科技与创新，2017（24）：52-53.

[2]徐俊，李蕴升.大型水利泵站机电设备安装和检修的措施[J].现代制造技术与装备，2017（10）：133+139.

[3]刘晓光.水利泵站机电设备的安装及检修方法分析[J].江西建材，2016（16）：139+62.

[4]房建平.论水泵工程机电设备安全运行管理[J].河南科技，2013（24）：93.

[5]孟丽芳，和伟.泵站机电设备故障原因分析及防治对策[J].南方农机，2017，48（23）：41-42.

论文作者:李文铎

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/166b32449e0a77916c53fe41.html