# 试论地基处理与土方工程的绿色施工运行管理论文_刘波

摘要：绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一保”(节能、节地、节水、节材和环境保护)。本文从环境保护、节水、节材、节能方面浅谈了地基处理与土方工程的绿色施工。

关键词：地基处理；土方工程；绿色施工

绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一保”(节能、节地、节水、节材和环境保护)。绿色施工技术措施是施工过程中的控制方法和技术措施，是绿色施工目标实现的技术保障。地基处理与土方工程是施工中重要环节，重视地基处理与土方工程的绿色施工，要对其从环境保护、节水、节材、节能方面分析。

一、环境保护施工运行管理

工地土方开挖之前，对施工方案进行绿色评审，尽量使场地挖填平衡，取土不破坏植被，弃土不占用耕地，不要污染水土。施工前对施工人员进行绿色施工技术交底，交底内容包括：机械操作方法、作业区挖填土方的高度和方量，作业路线，以及装土、弃土、覆盖、车辆进出场清洗要求等。施工现场要有洒水设施，以及储水池、扫把等，保证现场的卫生，要常洒水，洒水降尘时采取少洒，勤洒的方式，避免一次洒水过多导致污水流淌；施工现场还要用密目网、防雨布覆盖，防扬尘，六级风以上停止场地平整作业；施工现场出入口处要设有清理和冲洗设备，对带有泥土的车辆清洗干净，确保车不沾泥；施工过程人工降水设立专门的疏导和处理设施，如集水沟集水井、沉淀池、过滤池等；现场洒水设施、清扫工具、集水井、排水沟、沉淀池等定期检查和维护，达不到使用要求的及时更换、整修，保持其良好的工作状态。地基处理时，对土体进行含水量检测，如其含水量低于30%时应采取防尘措施，如洒水，遮挡等；回填、压实施工时，优先采用静力碾压，避免采用震动压路机以及打夯机等，分层回填压实宜采用“薄填、慢驶、多次”的方法，减少扬尘；石渣、碎石、杂填土、粉土等施工必须采用振动碾压、夯实设备时，优选噪音小的设备，施工方法宜先采用轻型推土机、拖拉机推平，低速碾压4~5遍，使表面平实后采用振动碾压，即先静压后振压；在敏感地区及时间打夯时，可在打夯面上覆盖薄层的草袋或编织物，同时减小分层的厚度；夜间施工时，优先采用定向照明灯具并采取遮挡措施。

二、节水施工运行管理

施工前做好专项施工组织设计和降水专项方案，如根据挖土深度采取分阶段分强度降水，以保护水资源并减少工程量。对作业人员进行专项交底，内容包括降水管网布设、基坑降水、排水活动的非绿色因素及相应绿色施工措施，如集水、排水、沉淀设施的设置等。降水阶段的水体优先考虑进行利用，并提出使用方案。

为便于人工降水及其他可再利用水体(如雨水、洗车水等)的再利用，现场设置集水及储水设施，如集水沟、储水池，储水池或储水罐宜设置在临近现场搅拌机械、生活区、施工现场出入口等用水较多的位置，并采取覆盖及沉淀等措施。再生水及降水经汇集及沉淀等处理后，用于砂浆搅拌、混凝土制备、养护、生活区绿化、卫生间冲洗，车辆清洗等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可能临时用水量较大的地方，在途径的输水、排水管线上设置阀门，以便于临时供水。

三、节材施工运行管理

由于回填施工一般对材料的力学性能要求较低，土方回填施工时宜先论证现场原有材料或者施工过程产生材料的利用可行性并尽量使用，如基础施工过程开挖土体在基础完成后回填使用，施工过程产生的废弃混凝土、砂浆等作为回填材料使用在现场有建筑拆除废弃物时，对其进行测试后，达到要求的进行利用，或者进行处理后加以利用，如施工现场拆除工程产生的混凝土、砖石材料达到使用要求时直接利用，达不到要求可以进行筛选粉碎后加以利用，特别情况下可以与原生材料按一定比例混合后使用。当现场不能消化所有建筑拆除及施工产生废弃材料的情况下，联系其他单位争取使材料得到利用，或者将材料转运至专门场地存放以备利用，避免直接抛弃处理。

四、节能施工运行管理

施工前针对工程的具体情况进行施工机械选择的论证工作，根据作业工况及强度的不同确定施工机械的种类及型号，力求所选用施工机械，如正铲挖掘机、反铲挖掘机、铲运机、推土机、抓斗挖掘机等都在经济能效和作业工况内。做好施工进度计划，提高施工过程的紧凑性。在方案确定后，根据方案确定机械(平地机、挖掘机、推土机、运土车)设备的进场时间和顺序，并做好每个施工班组的工作计划，确保施工机械较高的利用效率；不同施工机械搭配合理，避免长时间的误工。施工现场根据土方运距路况，确定每趟的运输时间，结合挖土设备的施工效率确定每台挖机搭配的运土车数量，保证各种机械搭配合理，运作流畅；建立施工机械的高效节能作业制度，规定各种施工机械的最大空载运转时间，高于此时间，设备需停机等待。做好土方开挖和回填的工程量、进度和取弃土地点规划，回填部分尽量就近堆放，弃土点宜近，以减少运土工程量

五、节地施工运行管理

施工前做好施工影响范围内地下设施，如煤气管道、给排水管道、电力、通信电缆的调查工作，并做好保护方案，如施工前确定某些管道的最大许可位移量，据此做出相应的施工方案，并进行即时动态监测。对施工现场地下的古墓遗址等进行勘测后协同当地文物保护部门做出文物保护规划，如进行保护性发掘，或者临时保留以备开发，施工影响范围内不要破坏人文、自然文物的保护。土方工程与后期施工及永久建筑布局相结合确定场地道路选线，临时道路选线宜优先与永久道路共线，以避免建设重复占用土地。开挖回填土体在现场堆放时，做好场地的周转利用计划，提高场地的利用率，条件允许情况下，宜分条段间隔开挖、回填或分批开挖、分批回填，后批开挖的先用于堆土，回填后的场地作为后批开挖土体堆场。回填土在施工现场采取就近堆放原则，以减少运出、运入的施工量和车辆运行时的土地占用量，就近堆放可以和分批开挖、分批回填相结合进行。

实现地基处理与土方工程的绿色施工，是社会和谐发展，可持续发展的需要，同时也是施工企业承担社会责任的具体实践，是实现施工单位发展方式转变的重要途径之一，是企业转变发展观念，提高综合效益的重要手段。

参考文献

[1]郁超.施工组织设计中技术措施的编制[J].建筑技术，2016(2):124-127

[2]鲁荣利。建筑工程项目绿色施工管理研究[].建筑经济，2018(3):104-107

论文作者:刘波

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/167be922e1b7e076d026f9f4.html