# 机械加工在建筑幕墙中的应用王玉杰论文_王玉杰

摘 要：所谓的幕墙，简单来说，就是建筑工程中一种不承重的外墙围护结构。幕墙会随着建筑工程的变形而出现变化，基于较好的隔音效果，以及防火、防水等作用的幕墙结构中，能够促使建筑本身具备较高的美观性。幕墙建设过程中，机械加工作为关键部分，不仅促使建筑施工高质量完成，也提高了建筑的美观性。为了更好地将机械加工应用在建筑幕墙当中，在接下

来的文章中，将围绕具体应用方面展开详细分析，希望能给相关人士提供参考。

关键词：机械加工；建筑幕墙；应用

随着时代的进步发展，幕墙在建筑施工中有了广泛的应用。幕墙不仅能够有效提高整体建筑结构的质量，而且能够提高建筑安全性。在当下建筑设计过程中，通过幕墙的应用，能够促使建筑里外有机结合，更好地发挥自然风格的优势，如今幕墙技术已经成为了一种发展趋势。应用了机械加工理念的幕墙建设，在金属部分与玻璃部分有机结合的基础上，受到了当下国内外建筑单位广泛认可和高度关注。

一、建筑幕墙简述

建筑工程中，幕墙一种不承重的外墙围护结构，不仅具有较好的装饰作用，而且当建筑结构出现不同程度变形时，也会相应的出现变化。最为关键的是，幕墙还具有较好的隔音、防水以及防火作用。随着时代的进步发展，建筑幕墙的应用越来越广泛 而且其也更具多样化的发展趋势。如今在建筑工程中，幕墙的面 材质量不断提高，甚至还出现了一些比较轻巧的比如玻璃幕墙、陶板幕墙以及金属板幕墙等，从而促使建筑幕墙种类不断丰富的同时，装饰效果也得到了显著提高。在进行建筑幕墙作业过程中，为了充分发挥幕墙的作用，施工人员就必须从实际施工幕墙材料出发，结合其特性，应用恰当的机械加工方式。对于建筑幕 墙的机械加工方式来说，不仅有利于幕墙在制造构件过程效率的提高，而且基于高质量的要求下，也能满足量大的工期要求。另外，在加工幕墙面板过程中，利用机械加工方式，可以有效地进行切割、磨边以及清洗等环节。

二、机械加工在建筑幕墙中的应用分析

（一）设计阶段的应用在建筑幕墙设计阶段应用机械加工技术主要就是对构件进 行加工设计。首先，在构件设计过程中，必须保证幕墙具有良好的调节性，从而有利于顺利安装的同时，也能够快速地开展施工作业。此外，还应该充分考虑构件的整个加工过程，保证在最短构件加工时间内，努力提高构件的质量水平。

（二）加工阶段的应用在建筑幕墙构件加工环节中应用机械加工技术，最为关键的是，施工人员应把控加工的质量水平。首先，在正式实施加工操作之前，工作人员应该以设计图纸为基础，先对构件进行全面的比对，同时，检查好生产过程中应用到的所有仪器设备，促使全部仪器都具备较高的准确度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，对构件生产情况进行全面的标识，开展加工操作过程中，严格按照要求标准进行，避免盲目操作，秉持文明生产原则。为了实现批量化的生产要求，构架加工时，还应该在较高工作效率的基础上，不断调整加工工序，做好与施工现场安装工作的协调工作，安排专业加工人员对生产产品进行自检，同时，要求专业质检人员对产品进行全面的检验，保证构件符合高质量要求。最后，全面跟踪整个构件的生产过程，以高质量为基准，一旦发现不合格的构件，必须第一时间去除，避免其流入下一环节。还应该加强巡检工作力度，根据检测的结果给产品做好标示，每一个生产批次的抽检率不低于5%，对于金属材质、玻璃材质、石材等板材的抽检数量应超过5件，并根据《不合格品控制》对不合格的产品进行处理[1]。

（三）安装阶段的应用

在建筑幕墙应用机械加工进行安装过程中，主要应该围绕以下几方面进行。第一，保证测量放线的精确性。在进行建筑幕墙安装过程中，应该与主体结构之间尺寸相同，如果有误差存在，那么也应该保持在规定范围内，在调整好相关参数之后，在开展基准线的操作，从而形成建筑幕墙的安装框架。第二，框架的安装。在基准线计算完成后，确定好误差的基准线，以此当成基准层。之后再对基准层上基准点的位置坐标、标高等进行确定，反复检验，确保无误后，开始其他框架的施工操作。借助预埋件的作用，有效连接主体结构与框架，为了得到水平框径向，在相邻的两个框架之上，施工人员就必须设置好腰孔。对于转接角钢的安装工作来说，除了具备稳定性要素之外，还应该做好防腐措施。第三，板材的安装。在此以玻璃板材为例，应用机械加工 技术过程中，先将玻璃板材进行编号，在施工过程中，按照编号标记进行操作，确定好每个玻璃板材的位置，促使玻璃板材与框架处于同一水平高度上。为了促使玻璃板材能够固定结实，施工人员可以利用铝合金压板将其固定，等到此步骤完成后，再安装框架的后盖。安装玻璃板材过程中，应该秉持玻璃板材优先安装的原则，同时把控好玻璃板材的平整性。为了实现更好的幕墙效果，除了按照严格要求选择好板材材料之外，还应该尽可能选择节能型的，比如说中空玻璃材料等。另外，对精确度的安装工作予以重视，基于严格要求之下，做好板材的安装工作。

结论

简而言之，基于建筑幕墙较好的装饰作用，它的框架需要进行加工生产，而后根据设定图纸安装在建筑墙体外侧，因此幕墙的建设与机械加工密不可分。在建筑幕墙中应用机械加工方式，不仅有利于提高幕墙的安全性以及美观性，而且一定程度上还有利于建筑行业走上可持续发展道路[2]。

参考文献：

[1]胡蓓,汪启安,徐杰,蒋新山.单元式幕墙设计及加工安装设计[J].中国高新技术企业,2018(25):10-13.

[2]李广慧,李波.机械制图简明手册[M].上海:上海科学技术出版社,2017.

论文作者:王玉杰

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/167d8c74111b677067e80fe0.html