# 桥梁经常检查重点内容需要检查桥下

##### 问：请问桥梁经常检查一般包括哪些内容？

- 答：桥梁检测内容包括：经常检查、常规定期检查、结构定期检测、特殊检查、安全状态评估等。经常性检查就是日常巡检，随时发现问题，进行维修。其目的是确保结构功能正常，是结构能得到及时的维护和紧急处治，对需要检修的一些重大问题作出报告。定期检测分为常规定期检测和结构定期检测。常规定期检测主要针对桥梁常见的缺损及日常养护的实施效果，以目测为主辅以简易设备、器材的结构技术状况的详细检测，对设施的运行状态做出评定。结构定期检测的目的是以固定周期对桥梁结构安全进行检测。结构定期检测是评定桥梁结构的状况、结构的性能与承载能力，对桥梁结构状态的所有方面进行详细调查，确认和量化结构的退化程度。认定缺损原因和推荐适当的消除措施，包括养护、维修、加固措施或建议特殊检查。

- 答：主拱圈的拱板或拱肋是否开裂。钢筋混凝土拱有无露筋、钢筋锈蚀。圬工拱桥砌块有无压碎、局部掉块，砌缝有无脱离或脱落、渗水，表面有无苔藓、草木滋生，拱脚工作是否正常。空腹拱的小拱有无较大的变形、开裂、错位，立墙或立柱有无倾斜、开裂。拱上立柱（或立墙）上下端、盖梁和横系梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。中下承式拱桥的吊杆上下锚固区的混凝土有无开裂、渗水，吊杆锚头附近有无锈蚀现象，外罩有无裂纹，锚头夹片、楔块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝。采用型钢或钢管混凝土芯的劲性骨架拱桥，混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝。拱的侧墙与主拱圈间有无脱落，侧墙有无鼓突变形、开裂，实腹拱拱上填料有无沉陷。肋拱桥的肋间横向联结是否开裂、表面剥落、钢筋外露、锈蚀等。双曲拱桥拱肋间横向联结拉杆是否松动或断裂，拱波与拱肋结合处是否开裂、脱开，拱波之间砂浆有无松散脱落，拱波顶是否开裂、渗水等。

##### 问：桥梁常规定期检测检测些什么项目

答：1、桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等。

2、上部结构：主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等。

- 3、下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况。

##### 问：桥梁检测内容有哪些?

答：一、常规定期检测:包括桥面系检测、上部结构检测、下部结构检测.\x0d二、结构定期检测：包括混凝土强度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋位置及混凝土保护层厚度检测.\x0d三、水下构件检测：对水下桩基混凝土脱落、裂纹、露筋、空洞、机械损伤等病害进行探查,并录像.\x0d四、承载能力鉴定：通过承载能力鉴定判定现阶段桥梁的承载能力能否满足设计要求.\x0d五、长期监控点布设及首次观测：为了长期观测桥梁墩台、主梁在车辆作用下的变位情况,从而对桥梁的安全性进行分析,在桥梁关键位置布置监测点,并对监测点进行首次观测.

- 主要看你做什么类型的啦

##### 问：桥梁检测内容有哪些

答：桥梁检查分为经常检查和定期检查，要求不尽相同。

一般桥梁检测包括：一般检测和特殊检测。一般检测指外观检查、线形检测等。特殊检测包括无损检测、静载试验、动载试验等等。无损检测又包括砼强度检测、裂缝检测、钢筋锈蚀、碳化等等。

- 详见《公路桥梁承载能力检测评定规程》（报批稿）。

##### 问：桥梁检测检测什么

答：一、常规定期检测：包括桥面系检测、上部结构检测、下部结构检测。

二、结构定期检测：包括混凝土强度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋位置及混凝土保护层厚度检测。

三、水下构件检测：对水下桩基混凝土脱落、裂纹、露筋、空洞、机械损伤等病害进行探查，并录像。

四、承载能力鉴定：通过承载能力鉴定判定现阶段桥梁的承载能力能否满足设计要求。

五、长期监控点布设及首次观测：为了长期观测桥梁墩台、主梁在车辆作用下的变位情况，从而对桥梁的安全性进行分析，在桥梁关键位置布置监测点，并对监测点进行首次观测。

六、提交各桥的最终桥梁检测报告，内容符合中华人民共和国行业标准《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003要求，除上述内容外，报告还应包含各桥桥梁限载、限高等标志设置意见。

- 中冶建筑研究总院（上海）有限公.司专业桥梁检测

答：检查项目很多，简单的举例：

1、桥梁支座是否损坏；

2、梁板砼是否剥落，出现露筋现象，混凝土强度是否下降；

- 3、预应力砼梁板的应力是否有损失，正、负弯矩应力是否正常等等。。。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1688c2633c1ec0da34eaae60.html