# 浅析薄壁塑件在注塑成型中质量控制论文_蓝星

（广西来宾银海铝业有限责任公司 广西来宾 546100）

摘要：薄壁注塑成型技术不同于普通注塑成型，随着对塑料制品的质量、成本、性能要求越来越高，在普通注塑成型的基础上，薄壁注塑成型技术逐渐发展起来。由于塑料制品的薄壁化，便于提高生产效率和降低成本，质量更轻且方便用户携带，塑件越薄，在充填过程中熔体的冷却速度越快，在较短的时间内就会固化，加大塑件成型难度，直接影响塑件成型质量。薄壁注塑作为一种新型的模具产品生产工艺，其主要具有加工周期短、生产成本低和利润好等优点，但也存在塑件的可成型性差、型腔填充不完全、翘曲变形等问题。本文主要就薄壁塑件的注塑成型缺陷以及质量的控制进行详细探究，希望在此次的理论研究下，能有助于解决实际问题。

关键词：薄壁塑件； 注塑成型； 质量控制

1 引言

薄壁塑件的注塑成型在成型的周期上是相对短的，所采用的原料也比较少，生产率高，生产的成本比较经济。所以薄壁塑件的注塑成型在实际生产中就比较受欢迎。但是注塑成型中的质量问题也是比较突出的，如何控制注塑当中的质量问题就显得比较重要。

2 薄壁塑件的注塑成型的主要特征和缺陷问题

2.1 薄壁塑件注塑成型的主要特点

薄壁塑件的注塑成型主要是产品的壁厚在1毫米以下的注塑成型，这一薄壁的概念是相对的。从薄壁塑件的注塑成型的特征上就能看到，注塑的周期短以及原料使用少就是比较突出的特征，采用这样的注塑成型的技术能大大降低生产成本。薄壁注塑的时候充填的时间也是比较短的，壁厚减少后聚合物熔体就会在型腔当中迅速的冷却，这样就在短时间产生固化，成型也会比较复杂化。比较常见的注塑成型工艺不能满足，传统的成型流长厚度比在小于100的时候，充填的时间就会大于一秒而周期就会大于三十秒。壁厚比较薄的流长厚度就会比较大，成型难度就会增加，这样在充模的时间上也会比较短，注塑的压力会升高。薄壁产品的设计以及成型上都有着鲜明的特征，工艺复杂化，所以比较容易出现注塑的缺陷。

2.2 薄壁塑件注塑成型的缺陷问题

（1）薄壁塑件的缺料及短射。短射或缺料是指在薄壁塑件注塑的过程中，由于模具型腔内聚合物填充的不完整，或者物料在流向末端时的路径阻隔，而造成薄壁塑件生产的缺料问题。这一问题产生的主要原因，一方面在于型芯内部的表面温度较低，聚合物熔体在型腔内流动的过程中，会由于环境温度低而形成冷凝层，冷凝层使聚合物流道的厚度迅速增加，最终导致模具型腔填充不完全的情况。而另一方面，薄壁塑件中细小零件的排气不畅、加工不到位，也是造成熔料填充短射的原因。

（2）薄壁注塑的翘曲变形。翘曲变形是薄壁注塑中常见的问题，其主要受到注塑应力、收缩力及制件强度的影响而产生。薄壁注塑时模具结构过于复杂，塑件冷却速度不均匀等，都会导致塑料制品在收缩过程中的翘曲、变形情况。对于薄壁注塑工艺参数固定的制件，面积较大、结构不对称、残余热应力等，也会使得注塑产品冷却时的翘曲变形。

（3）薄壁塑件的气纹、波浪痕。气纹、波浪痕都是在薄壁塑件浇筑过程中存在的问题，首先气纹存在于浇筑的入口处，常常由于注射压力过高、模具温度低，使塑料受到模具结构的扰流影响，出现相应的进浇口气纹。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时当注塑模具型腔较为狭窄，以及聚合物熔体流速过快的情况下，不稳定流体会在塑件表面，冲刷出形似螺旋状或年轮状的条纹，之后型腔流道中聚合物熔体出现不稳定流动，由此造成薄壁塑件成型的波浪痕。

（4）薄壁塑件熔接线。薄壁注塑的熔接线缺陷，是指在薄壁塑件注塑填充阻力较大的情况下，两股聚合物熔体在流动到接口处时，塑件中熔接线增多、熔接处开裂的问题，这会影响薄壁塑件的质量与使用。特别对于熔接处应力过大的情况，熔接线增多会降低塑料的机械性能和强度，这需要薄壁塑件设计人员引起注意。

3 薄壁塑件的注塑成型质量的控制措施

薄壁塑件注塑成型的质量控制过程中，要能从多方面加强质量的控制，注塑成型浇筑系统的应用能有效控制注塑的质量。在对浇筑系统的应用下，塑料熔体在从注射机喷嘴射出后达到型腔前，在模具当中流经通道，塑件注塑成型工艺中浇筑系统有不同的方式，有流道凝料浇筑系统的应用中，塑件成型的过程中，流道中材料也会一起成型，这样在每次注塑都会产生流道废料。注塑的流道长以及注塑的压力在其流道上的损失就会增大，模内的压力就会降低，这样就比较容易造成制品的密度不均匀。凝料二次通过打碎造粒，回用塑料物理形成就会下降，二板模注塑的时候就要进行人工去凝料，这样的方式对流道中的塑料熔融状态能进行保持。通过塑件注塑模的设计中，系统设计对塑件性能以及尺寸等都有影响，要能和塑料利用率等紧密结合，这样就能保障注塑的质量。

薄壁塑件的注塑成型过程中，尤其是制品厚度比较小的过程中，采用的大浇口以及浇口大于壁厚，通过直浇口就要设置冷料井来减少浇口应力，并要能够协助填充减少制品去除浇口的时候造成损坏。保障填充模腔的质量，流道系统当中就要减少压力，这样在流道的设计中就要尽量的大一些，对熔体驻留的时间要能够有效限制，避免树脂降解产生劣化。注塑系统的设计下，通过相应的软件应用，对冷却方式以及工艺参数进行改变，就能够时下模拟以及综合评判的方法，这样就能提高注塑成型的质量。在一模多腔的过程中，注塑系统平衡性就要比常规的模具要求高，而在当前的流道技术的不断发展过程中，在其技术的多种优势下，如操作上比较简单化，无凝料以及能方便提高产品的质量等，这就使得技术的应用愈来愈广泛化。

4 结语

总而言之，薄壁的塑件进行注塑成型的质量控制过程中，要能从多方面进行考虑，找到针对性的方法加以应用，提高注塑成型的整体质量，只有从这些基础层面得到了加强，才能真正保障注塑成型的整体质量有效控制。通过此次对薄壁塑件的注塑成型质量控制的研究分析，从理论层面能够进一步的深化，从而为实际的质量控制起到促进作用。

参考文献：

[1]洪慎章.注塑工艺及模具设计第三讲注塑成型工艺（一）[J].橡塑技术与装备，2017（10）.

[2]朱峰，林宇.注塑成型工艺对汽车塑料部件力学性能的影响探讨[J].科技经济导刊，2017（10）.

[3]黄丽莉，侯君芳，王美香.注塑成型工艺建模及其多目标优化研究[J].塑料工业，2017（04）.

[4]王贝，周光发，吴波，黎冶.论注塑成型工艺的相关因素[J].企业科技与发展，2016（15）.

[5]吴百中.阀门防腐衬里注塑成型工艺研究及应用[J].温州职业技术学院学报，2017（02）.

[6]匡唐清，柳和生，周国发，赖家美.新型注塑成型工艺[J].橡塑技术与装备，2017（08）.

论文作者:蓝星

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16afbbff46358675967d2e3a.html