# 加强混凝土施工质量完善工民建工程管理论文_朱林川

八冶建设集团有限公司 甘肃金昌 737100

摘要：对于建筑工程来说，施工过程中的每个环节都将影响到工程质量；任何一个现代建筑工程，都需要用到大量的混凝土。混凝土的质量好坏甚至直接决定着建筑物工程施工质量的好坏。本文通过论述混凝土质量控制对施工管理的重要性，分析当前施工中混凝土质量控制存在的主要问题，进而提出了混凝土施工质量控制的具体措施。

关键词：工民建；混凝土；质量控制；施工管理

1 引言

近年来，建筑行业迅速发展，工民建作为与人们生活联系紧密的建筑类型，其建筑质量受到广泛关注。在工民建工程中，混凝土是必不可少的材料之一，混凝土由于成本较低、抗压性和防水性能好而得到广泛应用，因此，混凝土施工质量也成为影响工民建工程质量的核心要素，直接影响到建筑的实用性和安全性。混凝土施工包含的工序和工艺控制点较多，当前的工民建工程项目在混凝土施工也存在一些问题，容易出现施工质量问题。因此，施工者需要正确认识施工质量控制问题，通过严格的质量控制措施来保证施工质量。

2 工民建与混凝土施工

工业与民用建筑简称为工民建，是建筑行业的重要组成部分，也已经成为我国国民经济增长的关键产业。混凝土施工工程为工民建工程建设过程中的重要一部分，包括钢筋工程、混凝土工程和模版工程，还兼顾了施工过程中的结构和受力方面的问题。要提高工民建工程的整体质量，要从施工材料、施工方法、施工环节、施工人员以及施工机械等五个方面做好管理，混凝土施工工程是工民建工程的一部分，如果混凝土施工工程出现了问题，工民建工程质量一定存在问题。

3 当前工民建工程混凝土施工存在的问题

3.1 蜂窝麻面

蜂窝麻面问题的出现，多是由于混凝土拌和物质量不达标引起的。主要有以下及格原因：①混凝土配比并不合理，或是混凝土原材料拌和过程中，加水计量不准确，造成泥浆少、砂石多；②混凝土搅拌时间不够，未将原材料均匀拌和，影响混凝土拌和物的和易性，振捣不密实；③下料不当或下料过高，易产生离析、砂浆分离现象，却又未进行振捣，从而形成蜂窝；④振捣时不规范，或振捣时间不够，或出现漏振，导致拌和物中的气泡未能及时排出，停留在混凝土模板表现形成蜂窝麻点；⑤未能保持浇筑后模板的湿润度，导致模板表面的水分被吸收，混凝土构建失水过多，导致出现蜂窝麻面；⑥混凝土原材中的砂石粒径较大，坍落度较小，但是钢筋却较密集。

3.2 混凝土漏筋

在工民建工程中，将钢筋与混凝土结合进行施工是常用的方式，在混凝土中加入钢筋可以大大提高建筑物的强度和质量。将钢筋应用于混凝土施工中需要注意的施工要点是混凝土要完全包裹钢筋，避免钢筋暴露造成质量问题。但是在当前的施工过程中，漏筋问题比较常见，钢筋暴露容易引发建筑的质量安全问题。造成漏筋问题的原因通常是施工人员的施工过程不够规范，例如，钢筋和混凝土之间保护层没有按照施工规范进行设置，导致建筑经过一段时间的使用产生漏筋问题。

3.3 夹层与表面不平

混凝土施工过程中形成的施工缝或变形缝在未经处理的情况下，直接灌注混凝土，且未进行完全振捣；混凝土浇筑的高度过大，且未设置溜槽，导致混凝土离析并形成夹层；模板上未涂刷隔离剂，或是隔离剂涂刷不均匀，在浇筑混凝土后，仅用抹子粗抹一遍，未进行找平、压光，导致模板表面不平；混凝土未达到一定强度时，即上人操作或运料，也会造成一些凹凸痕迹。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4 混凝土裂缝

在工民建工程的混凝土施工过程中，裂缝是较为常见的一种问题，一旦混凝土出现裂缝将大大影响建筑物的硬度和整体强度，降低施工质量，建筑物的安全性也得不到保证。混凝土施工中导致裂缝出现的原因很多，一方面可能是原材料质量不达标导致出现裂缝，或者施工工艺出现问题；另一方面也可能是施工人员主观方面的原因造成的，如施工人员技术水平不符合标准或者施工过程中态度不认真导致出现失误等。鉴于此，在出现混凝土裂缝问题时，施工人员要仔细检查、认真分析，找到问题的根源。

4 加强工民建混凝土施工质量管控的措施

4.1 控制混凝土施工原材料的质量

普通的混凝土是一种人造石材，把水泥、粗骨料、细骨料、外加剂和水搅拌混合，干燥后硬化成了石材。骨架由砂、石组成，水泥浆填充在骨架空隙里面，并将骨架包裹住，原材料的质量直接影响混凝土的质量。①采购原材料时，要调研核实原材料的产品合格证、生产日期、产地、保质期、生产厂家与供应商的资质、水泥型号等，同时货比三家，选择产品信誉好、质量最好的供应商长期合作；②在施工前，取一部分原材料到专业的机构进行检测，确保产品合格后，才能运到施工现场施工；③采购骨料时，砂石的强度、化学性能以及杂质特别需要注意，要进行详细的评估沙石的密度和含泥量，注意施工现场的保护，以免原材料受到污染；④严格控制外加剂质量。外加剂质量要符合国家标准。

4.2 严格控制混凝土配比

混凝土配比是影响混凝土抗压性和施工质量的核心因素，科学的混凝土配比可以在很大程度上提升混凝土的抗压性和耐久性，提升工程的施工质量，因此，在混凝土施工过程中要严格控制混凝土配比。通常情况下，确定混凝土配比时需要先在实验室进行实验，以此确定符合施工要求的最初配比数据。但是在实际施工过程中，施工材料与施工条件与实验室有所差别，混凝土的运输方式、作业条件、天气状况等都会影响到坍塌度，因此，在实际的施工过程中，施工人员要根据设计要求、实际测量数据、天气状况、施工条件等，在实验数据的基础上进行改进和优化，不断调整混凝土配比以达到最优的施工质量。

4.3 完善工民建混凝土施工的质量管理体系

首先，提升整体工民建混凝土施工的质量标准就是要完善工民建施工的管理体系。所谓的质量管理体系，不仅仅是一个标准，更是对工民建施工有一定的指导性作用。积极的建立建筑工程质量的控制管理体系，将工民建施工质量管理措施完善，不仅仅运用于整体的工程项目，更是要真正的运用到每一个施工步骤中。整个管理体系要融入到整个工程的每一个细节，比如说从混凝土施工计划到混凝土施工组织环节，再到混凝土验收环节，这些步骤工序要融会贯通于整个质量管理体系中，使之能够系统性的进行管理。

4.4 工民建混凝土的养护

工民建混凝土的养护也是混凝土施工中的重要部分，其密度在于将混凝土的温度、湿度都维持在最为适宜的范围内，确保混凝土的内外温差不会出现较大变化，防止混凝土出现裂缝。如在某工民建施工中，采用了塑性混凝土，那么在浇筑工作完成之后，在6~18h之内应该予以洒水。如果采用了低塑性混凝土，那么应该在浇筑工作完成之后，应即刻给予喷雾养护，并提前进行洒水养护。最后，在混凝土养护的时间上，应该大于28h。

5 结束语

总之，混凝土是工民建工程中不可缺少的材料，混凝土施工更是工程项目施工中最核心的环节之一，是工程项目质量控制与管理的关键。在具体的施工过程中，混凝土施工质量会受到多方面因素的影响，所以施工单位要严格对原料检验、配比控制、技术选择、养护管理等控制，监理单位要加强施工质量的监督管理，这样才能大大提高施工质量，保证工民建工程的实用性、经济性和安全性。

参考文献：

[1] 柴勇林.工民建工程项目建设过程中混凝土质量控制措施探讨[J].建设科技,2015,22:100-101.

[2] 周凯平.工民建工程混凝土施工工程中质量控制标准措施研讨[J].中国标准化,2016,13:63-64.

[3] 刘健.试论在工民建工程中混凝土施工质量问题的重要性[J].科技与企业,2012,14:47.

[4] 屠晶.如何控制好水工建筑以及工民建混凝土工程的施工质量[J].江西建材,2013,01:68-69.

[5] 王剑.简析基于施工质量的工民建施工中混凝土浇筑施工技术的运用[J].江西建材,2014,22:95.

论文作者:朱林川

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16b27a0343b3919da499aa67.html