# 计量自动化现场通信检测技术论文_黄发长

摘要：在社会经济水平和科学技术水平显著提升的背景下，电力系统迅速发展起来，随之诞生的计量自动化现场检测系统也扮演着越来越重要的角色。计量自动化现场通信环境复杂多变，出现的问题颇多，对通信过程的检测至关重要。研究了计量自动化通信技术，总结了有线和无线通信技术，并展望了未来发展前景。

关键词：计量自动化；电力系统；检测技术；通信

引言

我国电网的合理化运用需要计量自动化终端无线通信，虽然现今我们在这项技术上并不够完美，但是计量化自动化终端无线通信对电网是一项重要的保障。为了保障这个行业的继续发展研究，就必须对无线通信的检测在指标上确定下来。本文主要就是在多个方面来对计量自动化终端无线通信测试和对未来发展进行探讨研究。

1计量自动化系统定义和用途

计量自动化系统是由计量自动化主站和计量自动化终端两部分构成的，可实现电能计量数据远程自动采集，电能计量装置运行状态远程监控等功能，是计量装置运维工作从现场工作转向远程工作的重要技术支撑平台。其中计量自动化终端上线率是考核计量自动化系统运行水平的重要指标，计量装置运维工作人员为提升计量自动化终端上线率，针对安装于无线信号覆盖盲区时设备无法上线和信号不稳定区域时设备上线率低等问题，合理运用多种技术手段提升终端上线率，并根据实际运行情况总结提炼出一套行之有效的上线率提升方法。

2计量自动化系统运作的基本原理

对于计量自动化系统而言，大部分电网企业工作人员都对其有较高的依赖度，其中的原因除了安全有效之外，更多的是省时省力。计量自动化系统的基本配置包括4个子系统，对于这些子系统的分类主要是由客户的种类和配变的监测所形成的。一是针对大客户的电力负荷管理系统，二是针对普通居民的低电压抄表系统，三是配变监测系统，四是电能力量遥测系统。在实际的电网测量工作当中，计量自动化系统的运行主要通过对终端的监控手段来实现。而网络及电话拨号等都属于计量自动化的主要信号通道，可以在测量工作当中通过这些信号渠道实现对电能的规定制约标准，并在一定程度上使得储存在电能终端的运行数据发送到主要的服务器上。在新时期的电网企业测量工作当中，计量自动化系统可以迅速实时地掌握到现场电能装置所存在的数据信息，并对仪表进行读数，实现较为有效的数据采集。并且这种数据采集的方式往往都是周期性的，可以通过系统本身自动进行相关数据信息内容的反馈，相比于传统的计量方式，不仅较为有效地节约了人力成本，而且在很大程度上提高了数据采集的准确性，整体工作效率得到了全面的优化。

3计量自动化系统的实践特点

首先是对电能装置基础数据的查询。在计量自动化系统的基础上，工作人员能根据自身所需要查询的电能装置数据信息，设置相关的查询条件，以便科学有效地查询所想要读取到的数据信息，比如对于电能消耗量的查询和表码的查询。其次是在线监测。指的主要是在实际的监测过程当中，一旦发现了某一个节点上存在数据异常的问题，可以迅速通过度计量自动化系统的查看，了解到相关节点的运作状况，如果节点数据呈现出了一定的异常状况，系统就会自动发出报警信息。同时，计量自动化系统本身具有报警查询的作用，能够对某个时间段内所发生的所有报警事件进行综合整理及相应的查询。最后是电能装置数据的抄表工作，也就是对于一些工厂或者居民用户的电表及相关的计量装置数据，实现及时有效的抄读，而且这一过程的完成往往都是通过远程操作完成的，不仅具有较高的时效性，而且能够对实际的用电情况进行迅速合理的分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4计量自动化现场通信技术

4.1计量自动化现场有线通信技术

电力线载波通信技术在20世纪90年代初开始运用并得到推广，该通信技术是指带宽设置在2～30MHz之间、通信速率在1Mbps以上的低压电力线载波通信。电力线载波通信技术不需要重新铺设线路，可以利用现有的家庭用电线路和公共用电线路作为通信网络，在线路上安装通信设备，如PLC局端、中继和终端等设备，就可以构成用电信息采集过程的通信链路。ＲS－485总线通信技术适合作为计量自动化系统底层通信网络的通信方式，优点是可以进行稳定的数据传输，通信过程可靠性强，通信距离远，通信质量较高。缺点是需要布设大量的线路，成本高，通信信道容易受天气影响，如雷击，而且布设过多的线路容易被人为破坏，需要投入比较多的维修成本，这就给线路维护提出了更高的要求。采电话网络通信技术在生活中是非常常见的，将日常家用的电话网络作为计量自动化系统的一种通信方式，不仅方便而且成本低。电话网络采用双向通信，可以利用双向通信来传送电能数据。采用电话网络进行自动抄表，跟采用电力线载波通信技术进行自动抄表有很多共同点，如利用现有线路降低铺设线路的成本、可以在不同场地布设电能计量设备等。电话网络通信也有它的局限性，如不能做到实时监控。因为信道的原因，数据在传输的过程中容易出现“堵塞”现象，而且线路是需要租借的，租借费用的增加其实也是整体通信成本的增加。

4.2无线通信检测

无线通信技术要展现出来就必须要进行检测，检测的数据来和传统的进行比对，突出无线通信的优点。其主要现今流行的检测有两种，检测接收与发射性能，检测数据按上述的进行比对。全球在无线通信方面共同制定了相应的标准规定，对相应的技术进行测试，然后根据测试结果对无线通信技术进行划分和对相关技术进行评价。其主要的测试并不只是对单一的技术进行测试，会对无线通信技术的接收性能和发射性能进行全面的测试。比如对接收性能的测试主要就是对接收时的灵敏度测试，还有对其接收的频率偏移容限等等。发射性能方面的测试主要就是针对发射频率，还有就是对频率偏移方面进行测试，对其测试结果的分析是判断无线通信性能的重要部分。在计量自动化终端方面，为了更好的服务于人们，对其无线信号的发射性能要求比较严格，所以为了有效的判断应该对无线信号发射方面着重的检测，以保证发射信号的时候不会因为种种条件限制发射性能。在计量自动化终端的技术中最主要的技术就是ZigBee，所以在进行无线通信测试中应该对ZigBee的无线通信进行相关的测试。

结语

计量自动化现场通信检测技术是随着电力系统的蓬勃发展而兴起的。通信技术的不同和通信环境的复杂程度对检测技术提出了很高的要求。本文综述了计量自动化系统采用的多种有线及无线通信技术，总结分析了现行的计量自动化现场有线通信检测技术和无线通信检测技术。计量自动化系统采用的通信技术有利有弊，需要根据计量自动化系统不断发展而选择合适的通信技术。在现场通信环境中出现的问题，运用计量自动化现场检测技术，可以得到有效解决，进一步完善并提高了电能计量的效率及准确度。计量自动化现场检测技术也是根据不同的时代、不同的运用场景慢慢完善并发展的。根据我国以及国际的电力系统发展势头，计量自动化现场检测技术必将得到广泛而有效的发展。

参考文献：

[1]朱彬.计量自动化终端无线通信测试技术的分析[J].科技风,2017(23):54.

[2]吴焰．电力通信线路存在的主要问题及确保通信线路安全运行技术对策［J］．通讯世界，2015，22(20):198－199．

[3]赵俊秋.计量自动化系统的一体化设计与应用研究[D].合肥:合肥工业大学,2009.

[4]吴焰．电力通信线路存在的主要问题及确保通信线路安全运行技术对策［J］．通讯世界，2015，22(20):198－199．

论文作者:黄发长

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16c35dd510d40fdd6944e5d2.html