# 浅析施工升降机事故发生的原因及预防措施论文_李炯锋

深圳市第一建筑工程有限公司 广东深圳 518000

摘要：在现代化建筑施工过程中，施工升降机的使用给高层建筑施工带来了极大的便利，因此施工升降机的使用量逐日增大。施工升降机使用量的与日俱增，日益频发的各种施工升降机事故，社会舆论的日益关注，使施工升降机安全成为了重中之重。文章结合几年实践经验，分析了施工升降机事故发生的原因特点，总结施工升降机事故的预防措施。

关键词：施工升降机；事故；原因；预防措施

1前言

随着社会经济的迅速发展，越来越多的高层建筑拔地而起，在施工过程中，施工升降机的使用量与日俱增，施工升降机事故率也随之上升。由于施工升降机的特殊性，在其发生的事故中，极大概率发生群体性伤亡事件：2012年9月13日13时26分，湖北省武汉市"东湖景园"在建住宅发生施工升降机从33层坠落事故，共造成19人遇难（图1）；2017年11月14日，江苏无锡发生施工升降机坠落事件，共造成11人死亡；2017年11月26日，安徽明光市维也纳国际酒店项目发生施工升降机事故，共造成4人死亡；2018年10月4日，天门市北湖轩1号楼工地项目发生施工升降机高空坠落事件，共造成3人死亡；2019年4月25日，河北衡水市桃城区大庆路问津街翡翠华庭项目1号楼施工升降机发生折断倾覆，共造成11人死亡，2人受伤；2019年5月28日，安徽水安建设集团在承建你县水安盛世新安4-1#-8#项目施工工地发生升降机坠落事故，造成1人死亡等。面对施工升降机事故频发的现状，分析施工升降机事故发生的原因，总结施工升降机事故的预防和应急救援措施成为了重中之重。

图1：武汉东湖景园施工升降机事故

2施工升降机事故原因分析

面对频发的施工升降机事故，施工升降机的安全问题必须引起高度重视。《特种设备安全监察条例》明确规定，施工升降机运营使用单位应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的机械员，并将警示标志和安全注意事项标志牌设置在显著的位置。

根据以往施工升降机事故分析，事故发生的原因主要由三部分共同组成：1.施工升降机自身的不安全状态；2.人的不安全行为；3.施工升降机使用的管理缺失。下面将从这三方面具体入手对施工升降机事故发生的原因进行分析。

2.1施工升降机的不安全状态

①超载使用（超载限制器失灵）

在施工升降机的使用过程中，使用人员为贪图方便，节约时间，或者为了使用施工升降机运载超大件物品，人为将超载限制器短接；施工升降机缺少定期维护保养，未能及时发现损坏的超载限制器，从而为施工升降机事故的发生埋下隐患。

②主要部件出厂使用年限超过整机使用年限

在施工升降机的使用过程中，缺少专职人员对设备进行管理，职能部门检查不到位，未能及时发现施工升降机主要部件的使用年限问题，从而导致在施工现场中，不符合要求的相关部件仍然安装在施工升降机上进行施工使用，导致事故的发生。

③附墙

附墙装置是施工升降机重要的固定部件，同时也是存在问题较多的部位。在现场施工中，项目现场施工升降机附墙位置、附着方式未按照施工方案进行附着施工；附墙件安装不符合规范要求（如图2）；附墙件连接螺栓松脱（如图3）；附墙件插销未安装防脱开口销；开口销用铁丝替代；附墙预埋螺栓长度不足；附墙件未按要求用双螺母或防松螺母；附墙与标准节连接不符合规范要求；附墙件螺栓违规使用不同型号的螺母；附墙件预埋螺栓倾斜，螺母未收紧；附墙件私自焊接，不符合规范要求。

图2：附墙件安装不规范 图3：附墙件连接螺栓松脱

④常见吊笼门联锁失效情况

施工升降机吊笼门的联锁装置是施工升降机运行过程中的保护装置之一，只有吊笼门全合闭的状态下，施工升降机才能正常启动运行，也是防止施工升降机运行过程中，乘坐人员掉落的重要举措。但在实际施工现场中，由于年久失修或维护保养不到位等原因，吊笼门存在联锁失效情况，例如吊笼单开门联锁失效；首层防护门联锁失效。

⑤楼层防护门及封闭

施工升降机在停靠楼层应设置防护门，防护门应做成单向开门模式，人无法从楼层门进行开门操作，且按照要求在施工升降机未到达的位置应将防护门紧闭，同时做好防护门周边的封闭保护。但在施工现场中，许多工地安全意识薄弱，或为了抢进度，赶工期，未严格按照要求关闭好楼层防护门，未等楼层防护门周边封闭好、楼层平桥完善就投入使用。

⑥安全防坠器

在施工升降机的使用过程中，许多项目未按照相关规范要求定期进行防坠落试验，或将防坠器及时送检，导致未能及时发现防坠器失效而导致事故的发生。

⑦其他问题

在现场实际使用过程中，施工升降机除了以上六大方面的问题外，还包含一些其他问题，如不按规定单独安装接地保护和避雷装置；未及时将基础积水抽走，施工升降机电缆浸泡水中；标准节自由端超过最大独立高度等等，这些都是事故发生的隐患之一。

2.2人的不安全行为

在施工升降机事故中，人的不安全行为可以说是事故发生的导火索，许多事故的发生，基本上都是最后由人的不安全行为引发的。人的不安全行为主要有以下几个：

①无证操作

施工升降机操作员由统一的培训机构进行操作培训，培训合格后统一发放上岗证书持证上岗。在现场施工过程中，施工升降机操作员有事离开吊笼的时候，其他未经过操作培训的工人为使用施工升降机上楼，私自进入吊笼进行操作使用。由于未经过专业的操作培训，对升降机操作不熟悉，对楼层停靠判断不准确，往往容易导致事故的发生。另外，当到达楼层是顶层的时候，对停靠楼层的错误判断或操作失误容易造成施工升降机冲顶事故。

②超载

施工升降机在设计的过程中，对搭载的人数和重量有严格的规定，但在施工使用的过程中，操作员为了贪图方便，减少搭载次数，一次性搭载超过规定的人数或一次性搭载超过限定重量的施工材料，从而导致施工升降机随着高度的爬升抖动愈加剧烈，当产生的倾覆力矩超过附墙或标准节的设计承受范围时，施工升降机就发生倾覆坠落事故。

③定期检查或维护保养流于形式

针对施工过程中使用的特种起重设备，国家明确规定应定期进行检查和维护保养。但在实际中，由于维保人员个人的责任心和工作的特殊性，未能严格执行相关国家安全技术规范的要求，有效针对施工升降机的每个部位进行仔细的检查和维护保养，从而不能及时发现、更换失效的零部件（如防坠器、超载限制器等），无法保证其维修保养的施工升降机的安全使用性能。

④其他不安全行为

在施工升降机的安装、拆卸过程中，拆卸人员未按要求持证上岗，且酒后上岗作业，未按照有关规定佩戴安全带、安全帽，未将安全带扣于有效位置；工人违规将楼层防护门打开；进行夜间施工的单位，在施工升降机的使用过程中未提供足够照明等等。

2.3施工升降机使用的管理缺失

施工升降机事故的发生，与施工项目部对施工升降机使用的管理缺失有不可或缺的联系。施工升降机作为施工现场存在的重大危险源之一，施工单位应重视对施工升降机的管理，重视对施工升降机安全隐患的排查。但在实际施工过程中，项目部往往缺少对施工升降机的管理，过分依赖维保单位，缺少自有专业设备管理人员，从而未能及时发现排除隐患。施工项目部管理的缺失主要体现在以下几个方面：

①三级教育和安全技术交底缺失

国家法律规定，任何进入施工现场的工人都必须进行三级安全教育和安全技术交底，但个别项目部在日常的管理工作中比较混乱，进场人员未按照有关要求进行三级安全教育和安全技术交底就直接进入现场进行施工作业，导致工人安全意识薄弱，缺乏应急知识，抱有侥幸心理的违章操作、使用施工升降机，为事故的发生埋下隐患。

②设备监督管理不到位

建筑施工一线从业人员普遍知识文化水平不高，对潜在危险源认识不足，容易抱有侥幸心里，特别是存在重大安全隐患的施工升降机，工人往往意识里认为其操作简单，吊笼空间足够，可随意运载大量材料，于是当操作员离开吊笼时，其他无证人员违规操作施工升降机作业，容易导致事故的发生。

③安拆、维保队伍无资质

国家法律法规明确规定，施工升降机作为建筑施工特种起重设备，需具备相关资质的单位才能进行施工升降机的安装、拆卸和日常维护保养。但在建筑行业中，一些无资质的私人队伍通过挂靠有资质的单位进入到施工升降机的安装、拆卸和日常维护保养中，无法保证施工升降机的安全使用性能。项目总包在施工管理过程中，监督管理不到位或未能采取有效的方法及时发现作业队伍的资质挂靠行为，为事故的发生埋下隐患。

④租用改造废弃施工升降机

项目总包单位在施工升降机进场时未针对设备相关生产制造合格证，出厂证明等证件进行审核把关，导致本应到期作废的设备通过人为翻新改造后进入到施工现场中承担生产作业工作。

3 施工升降机事故预防措施

施工升降机事故的发生，很重要的原因是对施工升降机的认识不够，了解不足，缺乏安全教育，所以一旦遇到紧急情况就手忙脚乱，不能正确采取有效措施，导致二次伤害的发生。施工升降机其本身的设计中就包含了多项保护措施，并经过相关监督部门的检查合格后才能运行，在正常合理的使用情况下，其安全性是值得信赖的。而施工升降机事故的发生，往往是由人为的违章、操作不当引起的，因此，施工升降机事故的预防主要做好以下几个方面：

①定期开展有质量保证的施工升降机维修和保养工作

施工升降机事故发生的一部分原因是其本身结构存在的问题未能及时发现处理排除安全隐患。许多设备单位存在对施工升降机维修和保养工作不及时甚至不进行日常的维护保养，或安排未经过培训取得相关资格证件的非专业人士对设备进行维修或保养工作，导致未能及时有效的发现排除施工升降机存在的安全隐患。因此要求施工升降机制造安装单位、维保单位、使用单位要切实负起定期维修和保养的工作，不流于形式，相互之间互相配合完成安装、质检和维保工作，及时发现并排除存在的安全隐患，保证施工升降机安全运行。

②加强施工升降机使用管理

施工升降机事故发生的原因较大部分都是人的违规操作，在施工现场中，当施工升降机的操作员有事离开操作室时，现场工人为了使用施工升降机上下楼层或运载施工材料私自操作施工升降机，由于未接受过专业的培训，在顶层停靠位置或运载货物重量的判断往往容易出现问题，从而导致吊笼冲顶或超重坠落事故。因此，使用单位有必要加强施工升降机的使用管理，如实施专人专机，通过每台设备安装人脸识别或指纹识别系统，并定期检查该系统是否正常工作来排除非专业人士操作使用施工升降机；要求操作员离开操作室时必须将吊笼断电上锁；在吊笼内安装监控视频来加强对施工升降机的实时管理。

③提高人员素质和水平

施工升降机作业人员包括施工升降机管理人员、维保人员和操作人员。管理人员应该通过学习不断加强提高自身专业水平和发现、处理问题的能力；维保人员应该提高自身责任意识和专业技能；施工升降机作业人员能力的高低则直接影响着施工升降机能否安全运行，为了切实提高施工升降机作业人员的能力，相关主管部门应重视施工升降机实际安全操作尤其是应急处置等实际技能的培训，定期对施工升降机作业人员进行安全教育和培训，通过汇总和分享实际作业中常见的问题及解决方法，进一步提高作业人员的应急处置能力。

④提高设备质量，消除设备隐患

提高施工升降机设计、生产、制造的产品质量，消除设备安全隐患。施工升降机设计生产企业不断对其产品进行优化改造，确保施工升降机安全、可靠的运行。同时在日常的维修保养中，及时对存在问题的零部件进行更换，对超过使用年限的设备进行强制报废，消除安全隐患。

4结语

施工升降机从设计到出厂，已设置采取了多重保护措施，而施工升降机事故的发生，主要是作业人员的人为因素导致的。相关部门应重视提高作业人员的能力，包括提高作业管理人员的专业技术水平和发现处理问题能力；提高操作作业人员的安全意识和应急处置能力；提高维修保养作业人员的责任意识和专业水平。严格按照国家相关规定定期进行检查和维护保养，及时报废超过规定使用年限的设备。只有不断的完善和改进对施工升降机的管理，才能有效预防事故的发生，保障施工升降机的安全运行。

参考文献：

[1]陶思憬.电梯安全管理研究[D].天津大学管理与经济学部，2012（05）

[2]荆凯.浅析电梯事故发生的原因及预防救援措施[J].企业技术开发，2015（10）

[3]令狐延，孙晖，李杰.超高层建筑施工电梯关键技术研究与应用[J].施工技术，2016（1）

论文作者:李炯锋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期

论文发表时间:2019/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16c3c2b6b5211cdcda3a690c.html