# 简析园林绿化施工与养护管理技术论文_窦怀秀

江苏艺之景市政工程有限公司

摘要：随着城市化进程的不断加快，绿色环保的现代化城市建设逐渐提上日程。要想建设美丽和谐的现代化城市，为当地居民生活环境提高宜居性，促进现代化城市经济与生态和谐发展，将绿化养护完美地融合于园林工程施工尤为重要。目前绿化养护以及施工技术，要想达到绿色和谐的园林施工目的还存在一定的困难。因此，必须对绿化养护与园林工程施工过程中出现的问题采取相应的措施，使其达到相关的建设标准，努力建设绿色、和谐、宜居的园林工程。

关键词：园林绿化工程；施工管理；病虫害防治；土壤养护

作为推动城市化发展进程的重要一环，园林绿化工程，其施工管理与养护工作开展过程存在易受市场环境、气候条件变化与工作方法等因素影响，而无法达到工程建设使用预期问题。为解决此问题，相关建设者应分析现有成功绿化工程建设情况，以找出问题控制的关键点。园林绿化工程就能在材料设备市场环境多元化发展背景下，调整施工管理质量与养护技术运用效果，进而强化其作用于城市规划进程的可持续性效果。

1研究园林绿化工程施工管理与养护技术的现实意义

园林绿化工程，作为能够提升城市规划整体美观性的基础设施，是推动城市化进程的重要环节。当前阶段，园林绿化工程建设的整体效果，由园林绿化施工管理与养护技术运用工作决定。然而，实际开展园林绿化施工管理与运用养护技术过程，受到了施工过程涉及建设内容复杂以及诸多其他因素限制，降低了工程建设的预期效果，这就在一定程度上阻碍了城市规划建设可持续发展进程。为改善这一问题现状，相关建设者应分析现有园林绿化工程施工管理与养护技术运用成效，以找出优化控制关键点，进而不断改进管理与技术手段。园林绿化工程的建设就能为人们提供接近大自然的场所，更为积极地投入到可持续发展建设工作中。

2园林绿化工程的施工管理要点

2.1做好绿化种植前苗木准备工作

种植前的苗木准备工作最关键的就是苗木的选购。技术人员需要明确：一是明确栽植所在地的气候环境、土壤理化性质、当地主要苗木种类、常见病害等信息。据此选择适宜当地生长的苗木种类。二是检查采购苗木的状态，检查内容包括苗木形状是否美观、苗木外观是否完整、是否存在机械损伤、是否存在病虫害现象等。一旦发现有相关问题存在，严重的需要调换苗木，并与苗木供应商沟通，明确出现问题的原因，为后续种植工作提供参考。如果是大面积种植，需要保证苗木之间保持较小的差异，比如，选择的株形、冠幅、分支点等相对一致，苗木生长健壮，根系发达。如果苗木规格大，通过采取提前断根处理和重剪的方式，提高种植成活率。种植前，将选好的苗木养护一段时间，并从中挑选出相对健壮的植株，从而保证整体的种植效果。如果苗木属于松树苗等常绿型树种，则需要检查其根系，保证苗木具有完整的根团。另外，还需及时清理废枝烂叶，能够有效避免出现水分流失问题。

2.2植穴放线

根据园林绿化施工设计图纸，以及所选树种的种植要求，进行定穴放线。通常，灌木、乔木、草坪等是常见种植植物，其按照相关技术标准进行种植，确保植物栽植位置的间隔准确及合理性。同时，也可以根据植物栽植的方式为依据，确保放线位置的准确性和合理性，为园林绿化施工的顺利完成提供基本保证。

2.3植穴开挖

根据放线标记的准确位置，及时开挖相应树木的种植穴。开挖时，以放线定点为圆心，在其四周向下开挖，完成开挖后要检查穴底与平圆标准是否一致，规避植树穴被挖成“U”型或“V”型。同时，为确保植穴开挖深度和直径的准确性，可以参照种植植物的根系，通常开挖深度、直径应大于种植植物根系20~50cm为宜，开挖的表层土与底层土应分开堆放，将土壤中异物要及时清除，确保回填土的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4苗木栽种

苗木栽种时，根据植株的具体情况确定种植时间。秋冬季节适宜栽种灌木类植物，春秋季节适宜栽种常绿类植物。苗木种植前，根据苗木种植管理规定及要求，要对部分枝条进行修剪、去除交叉枝叶及带有病虫害的枝叶。检查植穴是否符合植物栽植要求，定位否是精确等；幼苗栽植时，以自然形态入净杆，然后填入指定营养土，适度压实，埋土过程中要严格遵循“三埋一踩一提苗”基本种植规则，如此可以达到松土的目的，再依次填入土壤。如填土过程发现较大土块，应以击碎后再行填入。在栽植较大树种时，首先要剪去受损枝条或根系，使其树干与地面垂直，分两次填土，首次填土应用木杆击实，确保不要伤及树根、树枝和树皮，并用三根木杆呈三角式斜拉支撑，再次进行填土压实，直到植穴填土符合栽种标准即可。合理的栽植技术可有效提高树木的成活率，提高园林绿化施工的质量，充分发挥园林绿化的实际效果及作用。

3园林绿化的养护管理技术分析

3.1土壤施肥和灌溉

在完成园林绿化施工后，为进一步实现树木成活率的提升，工作人员还需要针对树木生长特征对其进行适当养护处理。如利用施肥的方式为植物根系提供充足养分。但是在这一环节中要认识到植物的差异性特征，应合理应用肥料。在对土壤施肥后，还需要对土壤根部进行水分的灌溉，确保施肥后植被可以有效实现对养分的吸收，促进肥料吸取。

3.2注重对病虫害的处置

病虫害也是一项常见的问题。在对植物进行栽培的过程中，对苗木影响最为严重的就是病虫害。所以在实际工作中更应该加强对病虫害的防控与管理，积极学习好掌握相关的病虫害问题，从而借助合理的应对措施进行处置。通常情况下，生物措施要比化学和物理的优势作用更为显著，不仅对环境的污染更小，同时成本也较低，可以发挥长时间作用，所以在今后病虫害防治中更应该加强对生物措施的应用。

3.3支撑养护技术

园林绿化工程在施工过程中除了需种植小型绿植外，还应移栽大型乔木。在这期间，若未合理应用支撑养护技术，将极易降低乔木成活率。对此，相关人员应当切实做好乔木支撑养护工作，利用设置支撑柱的方法对乔木实施固定处理，以免乔木在其生长过程中发生倾斜甚至倒塌现象。另外，支撑养护技术还可从一定程度上降低乔木根系承载压力，确保乔木根系能够获得充足的生长空间。尤其在恶劣天气来临之际，若大型植被无良好的支撑柱为其提供保障，将导致植被枝干折断、树木倒伏。如江阴第18号台风的到来对当地园林植物带来了重大影响。因此，支撑养护技术在园林绿化工程中尤为重要。

3.4苗木修剪

如果引进的苗木为秋季开花苗木，这些苗木在冬季、早春时节往往会进入休眠状态，在这一时期完成整形修剪工作能够有效提高苗木生长质量。对于春季开花的苗木，可在开花后修剪；对于其他种类的苗木，可根据其生长特点以及整形要求完成修剪。在修剪过程中，重点清除病枝、弱枝、枯死枝、内向枝以及过密枝，增加通风透光率。在生长季节，去除多余的幼芽，否则这些萌发能力较强的幼芽会夺取大量的能量和水分。在冬季完成修剪，不仅能够减少工时，还能提高养护效果。建议1年修剪苗木2~3次，夏季则可以通过摘心处理措施，促进花芽分化。

4结语

在实际应用过程中，不仅需要从技术角度完善园林绿化工作，主动学习其他城市的先进工作理念，不断提升自身综合素质，而且需要完善园林管理制度以及管理体系，从多方面实现园林绿化的发展和进步。同时，做好植物种植养护技术宣传工作，让社会各界能够认识到园林技术对城市发展的重要意义。

参考文献：

[1]余开慧，但汉平，孟岩，等.园林绿化中苗木种植施工与养护技术[J].南方农业，2019（15）.

[2]罗彩云.园林绿化中的苗木种植施工与养护技术探析[J].住宅与房地产，2019（9）.

论文作者:窦怀秀

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16e2b6ac843c9605c90b2a04.html