# 建筑工程墙体的节能施工质量分析论文_徐强

（江苏海外集团对外经济技术合作有限公司，江苏南京210005）

摘要：我国近年来社会经济水平都进入到了跨越式发展时期，同时我国的建筑行业也得到了快速的发展，建筑行业越来越重视建筑本身的环保及造价。虽然这一情况得到了极大的重视，但是随之也产生了很多与建筑节能施工质量管理监督方面的问题，这些问题的出现未能及时进行解决，就会直接影响到整个建筑节能的施工质量，更会极大的阻碍这一行业的转型升级。本文简述了我国建筑节能发展的三个阶段，分析了建筑工程墙体节能施工质量存在的几个问题，笔者通过总结提出了建筑工程墙体节能施工的质量监督管理措施，旨在为建筑行业墙体节能施工质量监督管理提供一些参考意见。

关键词：建筑工程；墙体节能施工；质量分析

前言

我国的建筑节能已经经过了几个跨越式的发展阶段，1986年为第一阶段，是节能标准实施的起步阶段；1996年起为第二阶段，是在原标准基础上再节能50%；发展至今为第三阶段，向节能65%的最新标准跨越。历经20年的发展，我国建筑节能已经受到了广泛的关注，从建筑方面到居民居住，节能已经成为一个必不可少的检验标准。同时国家还颁布了《建筑节能工程施工验收规范》、《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑节能工程质量监督工作导则》、《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》等相关法规和标准文件，进一步对建筑节能做出了规定。在此基础上，各地区也结合当地情况颁布了相关细则和标准。这些标准的建立对建筑节能的规范化和标准化，起到了积极的促进作用。但是如何真正在施工中落实这些标准，仍然是当前需要严肃对待的问题。

1建筑工程墙体节能施工质量存在的问题

1.1施工设计图纸不符合节能要求

任何建筑施工都需要设计图纸作为施工的核心纲要，它决定了施工的总体要求，如果从设计图纸开始就无法达到节能要求的话，必然会对工程的目标要求造成较大的差距。建筑的节能设计过程中会受到来自很多方面的众多影响，所以虽然建筑节能有相应的行业规范及标准要求，但是由于上述因素的影响往往导致设计与建筑之间有一定的差距。这些因素包括为了达到建筑美观的要求，在对窗户进行选择时往往选用大窗户或者落地窗，这样一来便于建筑节能要求产生了一定的矛盾。而在设计过程中使用的节能材料，在实际的施工过程中开发商为了降低和减少成本，往往采用价格较低、节能效果较差的节能材料，借此来大大提升开发商本身的利润。除此之外建筑图纸设计还受到很多方面的影响，由于建筑图纸缺少一些必要的监督管理手段，因此导致在建筑施工过程中会出现很多与设计不相符合的节能施工，进一步制约了建筑节能的快速、健康的发展。

1.2市场监管与检测不到位

在建筑施工过程中需要进行与之相关的监督管理及检测。图纸虽然可以作为施工时的重要参考，然而大多数的施工单位再施工中并不能一一按照图纸设计进行相应施工，因此会对建筑本身的安全性和节能性提出极大的挑战。更有开发商为了既达到利益最大化又可以实现节能的目的，并未在图纸上进行更改，而是暗中使用一些价格和性能都较低的替代材料来冒充节能性好的材料，由此而导致建筑整体节能性能达不到要求。如若在此过程中未能及时发现和解决上述问题，就会发生建筑节能的严重问题。此外，很多建筑节能材料质量并未从源头上进行严格把关，许多开发商的建筑节能材料几乎都没有与之相关产品检测报告，这一环节对建筑节能材料的把关也就无从入手，这也是造成建筑节能质量下降的重要因素之一。由于上述的两个主要原因，导致在现在的建筑结构中节能施工环节监督管理环节非常薄弱，开发商偷梁换柱、以次充好简化施工环节等等情况比比皆是，不仅对建筑本身的安全问题造成了严重的威胁更会影响我国建筑节能的质量高低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3验收体制不健全

就目前的情况来看，我国在建筑进行验收过程中对于建筑墙体节能性能的验收很少涉及，验收有两个目的一是可以充分的了解整个建筑在施工过程中所使用的建筑材料其详细情况；另一方面是对已完成的有效施工工程进行详细了解。现在建筑企业对于建筑墙体节能工程的普遍做法都是对施工量进行虚报，验收不单可以起到对质量具体情况的了解，还可以进一步核实所用材料的真实情况，这样做不仅不会增加建筑成本，反而会更好的控制建筑成本。此外，在建筑施工时，很多施工队伍为了达到要求，偷梁换柱大量使用并不具备保温功能的材料替代设计要求中的节能材料，或者以次充好将设计中较高等级的保温材料，使用降低等级的保温材料替代，这样的做法不仅对建筑的保温造成很大的不良影响，更会对建筑墙体质量造成不良影响。举例来说，建筑外保温中，设计中要求一般都是利用聚苯板作为外保温材料，但是在实际的施工过程中很多开发商为了降低成本私自将聚苯板改换为保温砂浆，这样的做法便大大的降低了建筑墙体的保温性能。如果在验收过程中未对这项工作进行细致验收，在工程完工交付住户使用后期所引发的的投诉将会严重影响到一个企业的社会形象。

1.4缺乏节能效果的检验

由于我国建筑行业对于节能的效果缺少相关的检验，因此即使是建筑行业本身有节能标准也不能够准确的反映出真实的节能效果，即使是检验了其结果的可靠性也有很大的疑问。所以，由于相关检测机构的几乎为空白，所以致使大量的建筑采取伪节能的手段。

2建筑工程墙体节能施工的质量监督管理措施

2.1加强对节能材料的检验

建筑墙体节能质量的好坏与材料本身质量息息相关，因此有必要对节能材料进行严格细致的检验。节能材料进行检验可以从以下两个方面进行：一方面从节能材料采购进行之前首先要对项目中所使用的墙体节能材料有着明确的产品认识，确保将人为所造成的影响降到最低，使节能材料完全满足设计要求，采购过程中要细致核查所采产品的具体规格、出厂日期、使用标准等等，进一步使所采节能材料的质量有所保障。另一方面采购回来的节能材料在未使用前的存放和使用过程中，节能材料的存放环境的温湿度都要控制在合理的范围之内，这么做的主要目的是为了预防节能材料在未使用前发生性能改变进而影响到建筑的节能质量。在施工过程中要根据不同的节能材料特点而采用与之相匹配的施工工艺，为的是避免由于施工工艺可能对节能材料所带来的质量和性能使用方面的不利因素，进而达到保障整个建筑墙体施工节能质量的目的。

2.2建立专业的评定机构

建筑墙体节能施工质量的好与坏需要相关专业测评机构来进行检验，专业的队伍和技术才能将潜在的危险及问题及时发掘出来，同时还可以及时采取有效措施纠正错误挽回损失。前文所述，我国在节能施工的验收及检验方面的制度仍然不完善，这一现状对建筑墙体节能施工质量的好坏产生了间接的影响。建立健全专业的测评第三方机构可以有效的实施相关验收和检验工作，针对墙体节能施工质量给予全面专业的测评。此外，测评检验机构中还应当有专业的测评人员，如若测评机构中的专业人员并不匹配，那么测评机构也就失去了其存在的真正意义。因此，测评机构需要定期或者不定期的对机构的相关专业人员组织系统的培训和学习，同时引进相关专业人才，以此来满足日益增长的检验工作的相关要求。在硬件建设方面也应当加大投入力度，测评机构对墙体节能进行检测时需要涉及到专业的检测仪器设备，因此测评机构还应当尽可能的完善自身硬件条件，及时更新现有设备，确保测评机构的检验和验收工作有序进行。

2.3政府建立起完善的监管体系

建筑墙体节能工程质量的监督管理工作需要由政府行政部门负责起来，与此同时政府更应当加强对监管体系的建立健全。一个完善的监督管理体系可以约束整个建筑墙体节能施工过程。监督管理体系的建立虽然需要由政府来主导参与，但是具体到监督管理的工作还需要相关行政部门来执行，以此确保建筑工程墙体节能施工的总体质量。

参考文献：

[1]岳牧琏．建筑工程中墙体节能施工的质量监督措施[J]．科技致富向导，2015（8）

[2王学忠．建筑工程墙体节能施工质量监督探析[J]．价值工程，2013（05）

[3]姚振刚．试析建筑工程墙体节能施工质量监督[J]．中国建材科技，2014（04）

[4]吴峰．试论建筑节能工程中的质量监督[J]．价值工程，2011（05）

论文作者:徐强

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年10月上

论文发表时间:2016/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16e54399c4a2b7088717d67d.html