# 隧道工程施工测量及控制方法论文_陈朝阳

中铁十局集团西北工程有限公司 陕西西安 710065

摘要：在隧道建设中开展施工测量，是隧道工程中非常关键的部分，隧道工程建设中隧道施工测量，是非常强调专业性的，施工测量取得的数据是否准确，关系到隧道建设的质量，这就需要企业加强对施工测量的重视，对施工测量进行严格落实，依据相关的规范，保证施工测量的专业性以及准确性。在施工测量中，涉及到控制网布设以及坐标系统建立等诸多的问题，这些关键技术的应用关系到施工测量数据是否准确，也关系到工程质量以及效益，那么就要提升施工测量专业性，不断改善施工测量的技术水平。

关键词：隧道工程；施工测量；优化方法

1.测量在隧道工程中的重要性

1．1进行监控量测的目标

监控量测是一个完整的整体，监控是指要对隧道施工中的围岩以及其相应的支护设施的可靠度进行实时的监控，并且要对其进行量测，以便判断出其需要做出改变的方面，为支护设施的维护提供第一手的资料。这样在对故障和不足进行处理时就可以有针对性的措施有效的提升系统优化的效率。总之，进行监控量测的主要目的，就是要保证施工的安全进行，并不断的优化施工设施，改善支护设施的受力状况、应力分布以及各部位的工作形态，为隧道工程的安全进行提供客观的依据。

1．2隧道工程中进行监控量测的意义

（1）有效的帮助管理人员制定安全性较高的施工方案，并且可以根据施工检测中获得的反馈信息对施工的具体过程进行优化，最终保证隧道工程的顺利进行。

（2）在监控量测的过程中获得实时数据可以及时的让检测人员进行检测，保证施工的质量。

（3）可以帮助设计人员提出新的思路，有更好的思路可以进行支护，改变支护设施的结构以及对衬砌的施作时间提出建议。

（4）能够了解围岩的性能参数是否满足工程需要，尤其是要对围岩的稳定性有一个切合实际判断。

（5）有效的加强监控和预防、维护的联系，对于检测达到的危险和障碍管理人员要及时的采取措施，这样就可以最大限度的减少工作人员的受伤概率。

（6）监控量测能够正确的确定周围岩石参数，这对于工程计划的可行性判断具有非常重要的作用。

2.量测的要求

（1）监测得到的各种数据必须保证其正确性，更进一步的要求监控量测系统可以将围岩和支护设施的三维模型反应出来，使制定工程的设计师更加接近真实。

（2）在安装完监控量测系统后，一定要保证系统具有一定的预测性，以隧道的围岩为例，当周围围岩的稳定性不足时就必须对管理人员进行报警，使维修部及时反应，做到先事故一步解决问题，避免重大事故的发生。

（3）监控量测系统不能阻碍施工的正常进行，也就是这个系统是非常重要的辅助系统，但是其坚决不能带来延误工期等的负面作用。

3.隧道施工测量

3.1布设隧道控制网

布设的控制网的主要建设意义，就是保证在隧道的建设中，两侧相向施工可以顺利开展，让隧道可以顺利贯通，这样布设的控制网精度就是至关重要，精确程度关系到贯通的状况，那么在布设的控制网中，要注重精度方面的严格要求。贯通长度以及操作方法涉及到诸多方面，提升控制网精度，对保证隧道顺利贯通是至关重要的。如今比较常用的布设的控制网形式，就是三角网、导线网以及GPS网。在这些布设的控制网的类型中，GPS网精度要更高一些，同时受到限制也比较少，是国内隧道建设中，运用最广泛的一种类型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而在一些地形复杂以及起伏较大的地区，三角网是比较有优势的，导线网比较适合在一些地势平坦以及通视状况好的地方展开应用。在布设的控制网中，若是采用GPS网，为了让布设的控制网精度达到相关的要求，测量人员可以结合隧道的长度以及现场地形，还有各洞口位置，合理运用测量基线长度，对布设的控制网方案展开检验，借助长度不同的基线长度，运用矩阵来对精度进行确定。

3.2地下施工控制测量

由于地下场地的局限性一般在隧道中以导线形式作为隧道掘进和其它测量工作的控制网。为提高测角精度，考虑到井下观测条件差、短边多，在测量工作中采用多次对中和长短边分开测量的方法来减弱测量误差影响。另外地下施工场地为一个不稳定的载体，测量控制点建在上面其稳定性也必然受到影响，为保证每次测量成果可靠，必须进行重复测量，同时也提高了观测精度。

3.3采用归化法进行施工放样

地下铁道中多种设施和建、构筑物的位置都和线路密切相关，如果发生位置偏移将影响到行车安全，因此采用归化法进行施工放样。无论是确定地面风井、施工竖井、车站出入口位置，还是确定地下安全门、线路转折点位置，一般先进行初放，然后精确测量该点位置。用经纬仪在现场测得的数据和设计数据比较，根据较差将初测点归化到正确位置，确保测量精度。

3.4激光准直仪指导地下隧道施工

在浅埋暗挖施工中，隧道一衬为预制钢拱架，隧道每掘进一环便安装、锚固一环钢架，为使钢拱架安装位置准确，在施工后方隧道顶板和两帮上安装三台激光指向仪控制钢拱架三维测量位置，三台激光指向仪分别发射光斑在工作面上，施工人员根据光斑位置调整钢拱架，大大提高了工作效率。

3.5交工测量

工程竣工后需要对工程施工和设计要求的符合性进行分析，以能够为设备安装以及运行管理提供参考依据，基于此展开竣工测量并完成竣工图。在验收中先要对隧道中心线进行检测分析，在隧道直线段以50m距离，曲线段以20m距离设置检测点，最少需要设置有两个地下永久性水准点。如果是长隧道工程，每1km均需要设置一个永久性水准点。同时需要开展纵断面测量和横断面测量。其中在纵断面检测中，可以依照中心方向实现对底板以及拱顶高程的检测，各个监测点的距离设置为10～20m，检测完毕需要完成竣工纵断面图，在绘制图上完成坡度线实施对比分析。（1）直线隧道以10m距离，曲线隧道以5m距离分别设置横断面。采用直角坐标法或极坐标法对横断面实施检测分析，在检测过程中，纵轴为横断面中垂线，横轴则为起拱线，检测分析起拱线至拱顶的纵向距离以及起拱线至底板中心的高度，在检测完毕后绘制得到竣工横断面图。（2）测量中直线地段距离为50m、曲线地段距离为20m，需要对隧道实际净空实施检测，获取起拱线宽度、拱顶高程以及路面水平宽度。（3）洞内相隔1km需要埋设水准点，如果隧道长度是在1km以内应该至少设置一个水准点并在隧道边墙上设置标志。（4）将隧道工程的贯通测量技术成果书、贯通误差的实测成果和说明、净空断面测量和永久中线点、水准点的实测成果及示意图上交。

结束语

随着城市建设的快速发展，我国在各大城市都开展了隧道建设，隧道工程测量是保障隧道工程贯通的关键之一。相关单位必须研究每一步测量工作所引起的误差，包括地面控制测量、竖井联系测量、地下控制测量，以保证隧道工程的安全性。

参考文献：

[1]李林.隧道施工中的平面测量方法探究[J].铁道勘察，2018，44（06）：27-30.

[2]张海龙.盾构隧道小曲线半径施工测量技术[J].石家庄铁道大学学报（自然科学版），2018，31（S2）：39-41.

[3]李强.地铁盾构隧道施工测量方案设计与实现[J].智能城市，2018，4（04）：103-104.

[4]高帅，刘瑞敏.地铁隧道工程盾构施工的测量管理模式探讨[J].山东工业技术，2018（12）：105-106.

[5]王志伟.全站仪免棱镜测距技术在隧道施工测量中的运用[J].价值工程，2018，37（22）：263-264.

论文作者:陈朝阳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16eeefbac6a7e9c2f8767265.html