# 10带电作业安全及管理分析论文_吴志力

摘要：随着社会的发展，智能电器的普及，用电企业和居民用户对电力系统的依赖逐步增加，使得企业和用户对供电系统的可靠性和稳定性要求越来越高。为了保证供电系统的可靠性和稳定性，越来越多的配电网运维工作开始采取带电作业方式，这种作业方式虽然能够更好的保证供电系统的稳定性，却使现场带电作业人员的安全面临巨大的考验。我国的配电网络大多采用三相四线制供电方式，存在分布广泛、网络结构复杂、设备密集、安全距离小等特点，这些特点增加了配电网带电作业的困难，影响带电作业的效率和质量。提高带电作业的安全性和效率成为了现在供电企业研究的重点。

关键词：10 配电网；带电作业安全；管理分析

引言

随着生活水平的提高，公众对电力运行的稳定性提出了更高要求。供电质量的控制一般通过配电网带电作业实现，是维护电力企业综合效益的关键条件。10kV配电网在站点分布和运行环境上存在一定特殊性，其运行安全性与有效性直接关系着供电系统的稳定与可靠。因此，探讨10kV配电网带电作业时存在的安全隐患，并提出可行的防范措施。

1１０ｋＶ配电网带电作业的特点

在配电网作业中，因为配电网本身周围存在的较高空间电场强度，同时作业的距离也非常长，操作人员需要穿着屏蔽服进入一些高电位的场所，并使用等电位的操作方法进行电路故障的维修。但在现场作业时，因为周身的配电网络复杂，同时三根三相电线距离也非常近，可操作的空间范围很小。因此，作业人员在配电时很容易碰到周围的电力设施。所以在配电线路作业时，作业人员不宜穿屏蔽服，避免碰到其他不同电位的电力设施，配电人员应该穿戴全套绝缘防护用具进行操作。另外，因为作业空间的狭小，很容易给作业人员带来很大的心理压力，从而导致身体的疲劳，造成一些危险因素的出现。

2问题研究

2.1管理制度不健全

根据当前10kV配电网带电作业的整体情况来看，带电作业的安全管理制度不健全，相关规定不完善，使带电作业人员存在一人身兼多职的情况。无论是断电检修还是配电网带电作业，都是带电作业人员的工作内容，一定程度上加大了带电作业人员的劳动强度，无法保证10kV配电网带电作业工作质量和安全性，给10kV配电网带电作业埋下了巨大的安全隐患。很多电力企业在10kV配电网带电作业过程中，普遍存在重带电作业器具预防实验管理、轻作业器具日常管理情况，导致整个10kV配电网带电作业的效果不理想，容易造成10kV配电网带电作业发生安全事故。

2.2管理制度因素

10kv配电网带电作业的事故隐患的产生是由很多因素造成的，在这些因素中，管理制度因素也是重要的一个方面。管理制度因素造成的安全隐患主要是有以下几个方面构成。首先，作业人员的工种界定不明确。现在有很多带电作业人员同时承担着很多的工种工作任务，这样就会很容易导致安全隐患的产生。其次，带电作业工器具管理制度不健全。安全可靠的带电作业器具是安全作业的前提，只有保证了器具的可靠、优质才能给作业员的生命安全带来保障。因此，需要对器具有个规范管理。再次，作业人员培养考核制度不健全。这样就很容易造成作业人员技能水平低，操作不规范，从而导致安全事故的发生。

2.3配电网作业工具因素

第一，配电网作业安全防护用具因素。配电网带电作业需要质量标准较高的绝缘工具，但在具体开展作业实践时，电力企业及带电作业人员通常选择以往使用过的安全防护用具，对用具的质量性及疲劳性没有进行及时的检测，导致作业安全防护用具在使用中存在一定的安全隐患。第二，绝缘遮蔽罩和绝缘斗臂车因素。从绝缘遮蔽罩器具的选用上看，如选择了规格、尺寸及外观不符带电作业环境的产品，容易因器具配合不畅而增加作业危险系数。从绝缘斗臂车的使用看，由于其性能评判标准尚未统一，如选用性能不高，成本低的绝缘斗臂车，带电作业人员的人身安全面临较大风险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3优化措施分析

3.1建立健全管理制度，完善操作规程

为有效降低10kV配电网带电作业的安全隐患，推进整个活动的高效开展，要积极建立健全10kV配电网安全管理制度，并严格落实在实际管理工作中，不断完善10kV配电网带电作业操作规程，推进10kV配电网带电作业的安全顺利进行。这一过程中，明确10kV配电网带电作业与断电检修的差异性，安排专业技术人员开展10kV配电网带电作业的讲解，对安全管理制度采取可行的安全管理措施，确保10kV配电网带电作业的开展有制度可循，最大程度避免因为违规操作等情况的出现而引发安全事故。10kV配电网带电作业的开展，必须严格依照《带电作业操作规程》操作，明确带电作业的操作要点，准备好10kV配电网带电作业所需的工具，规范带电作业各项操作步骤，且带电作业工具应具备绝缘性能，以满足10kV配电网带电作业的安全性要求。10kV配电网带电作业过程中往往会涉及高机械强度的设备，为有效实施安全防范，设备应具备良好的吸湿性，抵抗老化，从而满足10kV配电网带电作业的需求。在10kV配电网带电作业过程中，相关工具使用完成后及时归回原位，逐步养成良好的10kV配电网带电作业习惯，避免对10kV配电网带电作业工具造成损坏，充分发挥工具的使用性能。

3.2重视现场勘察工作

重视作业现场勘察工作，是保证带电作业顺利开展的基础。只有认真执行现场勘察工作，熟悉现场作业环境，才能对现场做到真正的心中有数，只有这样才能从容的应对现场作业中出现的各种情况，保质保量的完成现场工作任务。进行现场勘察工作的时候，要对作业现场的环境做详细的了解，记录现场可能存在的安全隐患并制定相应的预防措施，对作业过程中可能出现的临时情况进行分析并制定策略避免这些突发状况的发生，最大限度的保证现场作业人员的安全。

3.3提高带电作业技术方面的管理力度

配电网带电作业质量要得以保障，提高带电作业技术管理力度是应有之策。这一环节注重做好如下几点：第一，设置带电作业的安全距离。在计算配电网带电作业安全距离时，一方面要参照配电网系统电压数值，选取实际电压的倍数作为计算依据；另一方面要考虑到配电网极性变化及形状间隙等因素。第二，加装带电作业用保护间隙。为了提高带电作业的安全性，就需要设立保护间隙，以对可能会发生的间隙放电电压以及低于工作间隙放电电压进行防护。第三，停用重合闸的措施。在配电网带电作业进行时，为了避免带电作业人员因误操作而受伤，可在作业范围区间内停用重合闸系统。第四，执行配电网带电作业工作票制度。

3.4优选带电作业工器具

配电网带电作业安全性的提升与带电作业所用的工器具质量表现息息相关。选用配电网带电作业安全防护用具时，应全面了解作业工器具的物理特征、规格型号、绝缘性能、电气性能等要素，结合带电作业施工项目的实际需求来配套选择。在带电作业工器具，尤其是安全防护用具入场使用前，带电作业人员要对工器具进行质量检测及现场验收，然后分类存放，如质量标准不合格，应及时退回。在带电作业工器具使用一段时间后，要对其性能进行再次检验，然后采取相应的维保措施。例如，针对带电作业中常用的绝缘斗臂车，要定期对其电气性能及机械物理性能进行试验，确保其性能安全可靠。

结语

在电力企业市场竞争压力逐渐加大的背景下，电力企业要提高电力服务水平，应重点围绕配电网的运维检修做细做精。在配电网带电作业中需要认识到作业的风险隐患，在作业前中后三个环节做好作业环境、作业技术、作业器具、作业人员的管理，确保配电网得到及时有效的检修，助力企业经济效益增长。

参考文献

[1]鹿泉峰,匡慧敏,王玉林等.10kV配电网带电作业的安全隐患探讨[J].通信电源技术,2018(10):223-224.

论文作者:吴志力

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/16f2e20f4a035b3ee7795f8a.html